| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | # PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY OGRODOWEJ # |
| 1.1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.79 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR 2-31 1402-01 | D-09.01.03 | Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. | m2 | 790*2*1 = 1580.000 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 2-31 1406-04 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych | szt. | 5 |  |  |
| 4 d.1.1 | Analiza własna | D-01.01.01 | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt | 3 |  |  |
| 1.2 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 5 d.1.2 | KNNR 1 0218-02 | D-02.01.01 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie pod- łoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV | m2 | 690*6 = 4140.000 |  |  |
| 6 d.1.2 | KNNR 6 0101-01 10 | D-04.01.01 | Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m2 | 690*4+590 = 3350.000 |  |  |
| 7 d.1.2 | KNNR 6 0102-02 10 | D-02.01.01 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, o głębo- kości 25 cm w gruntach kategorii II-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m2 | 100*2*0.5 = 100.000 |  |  |
| 8 d.1.2 | KNR 2-31 0401-04 analogia | D-02.01.01 | Rowki pod ściek betonowy i ławę o wym. 60x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 160 |  |  |
| 9 d.1.2 | KNNR 1 0202-03 | D-02.01.01 | Roboty ziemne pod odwodnienie wykonywane koparka- mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 25 |  |  |
| 10 d.1.2 | KNR 2-31 1403-06 | D-03.01.03b | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofi- lowaniem skarp rowu | m | 90 |  |  |
| 1.3 |  |  | ŚCIEK BETONOWY I ODWODNIENIE |
| 11 d.1.3 | KNNR 6 0109-02 01 | D-08.05.01 | Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm | m2 | 160*0.6 = 96.000 |  |  |
| 12 d.1.3 | KNNR 6 0105-05 | D-08.05.01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęsz- czane ręcznie o gr. 3 cm | m2 | 160*0.6 = 96.000 |  |  |
| 13 d.1.3 | KNNR 6 0606-03 | D-08.05.01 | Ścieki z korytek betonowych 50x60x15cm | m | 160 |  |  |
| 14 d.1.3 | KNR 2-18 0911-04 | D-03.02.01 | Przykanaliki z rur PVC o śr. 300 mm | m | 30 |  |  |
| 15 d.1.3 | KSNR 4 1417-01 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem | kpl. | 1 |  |  |
| 1.4 |  |  | JEZDNIA |
| 16 d.1.4 | KNNR 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV | m2 | 690*4+590+ 100*2*0.5 = 3450.000 |  |  |
| 17 d.1.4 | KNNR 6 0112-01 01 | D-04.04.01 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerze- niach | m2 | 100*2*0.5 = 100.000 |  |  |
| 18 d.1.4 | KNNR 6 0113-06 01 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twar- dego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na po- szerzeniach | m2 | 100*2*0.5 = 100.000 |  |  |
| 19 d.1.4 | KNNR 6 0112-01 | D-04.04.01 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 690*4+590 = 3350.000 |  |  |
| 20 d.1.4 | KNNR 6 0113-06 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twar- dego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 690*4+590 = 3350.000 |  |  |
| 21 d.1.4 | KNR AT-03 0101-01 | D-05.03.05a | Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicz- nej piłą na gł. do 5 cm | m | 40 |  |  |
| 22 d.1.4 | KNNR 6 1005-07 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 790*4+590 = 3750.000 |  |  |
| 23 d.1.4 | KNNR 6 0309-02 05 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t | m2 | 790*3.5+590 = 3355.000 |  |  |
| 1.5 |  |  | POBOCZA |
| 24 d.1.5 | KNNR 1 0311-04 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu kat. II-IV uzyskanego z robót ziemnych. | m3 | 790*2*1*0.2 = 316.000 |  |  |
| 25 d.1.5 | KNNR 1 0503-05 | D-09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w grun- tach kat.I-III | m2 | 790*2*1 = 1580.000 |  |  |
| 1.6 |  |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 26 d.1.6 | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu | szt. | 12 |  |  |
| 27 d.1.6 | KNNR 6 0702-06 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 | szt. | 16 |  |  |
| 2 |  |  | # ODWODNIENIE PRZY SZKOLE # |
| 2.1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 d.2.1 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.13 |  |  |
| 2.2 |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 29 d.2.2 | KNR AT-03 0101-02 | D-05.03.05 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz- nych na gł. 6-10 cm | m | 90 |  |  |
| 30 d.2.2 | KNNR 6 0802-0410 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubości 6 cm | m2 | 90*0.2 = 18.000 |  |  |
| 31 d.2.2 | KNNR 6 0801-02 10 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gru- bości 20 cm | m2 | 90*0.2 = 18.000 |  |  |
| 32 d.2.2 | KNR 4-04 0103-04 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy- ładowczym na odległość do 10 km | m3 | 9 |  |  |
| 2.3 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 33 d.2.3 | KNR 2-31 0401-04 analogia | D-02.01.01 | Rowki pod ściek betonowy i ławę o wym. 60x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 36 |  |  |
| 34 d.2.3 | KNNR 1 0202-03 | D-02.01.01 | Roboty ziemne pod odwodnienie wykonywane koparka- mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 2 |  |  |
| 2.4 |  |  | KOLIZJE |
| 35 d.2.4 | KNR 2-31 1406-02 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 1 |  |  |
| 2.5 |  |  | ŚCIEK BETONOWY I STUDZIENKA ŚCIEKOWA |
| 36 d.2.5 | KNNR 6 0109-02 01 | D-08.05.01 | Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm | m2 | 36*0.6 = 21.600 |  |  |
| 37 d.2.5 | KNNR 6 0105-05 | D-08.05.01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęsz- czane ręcznie o gr. 3 cm | m2 | 36*0.6 = 21.600 |  |  |
| 38 d.2.5 | KNNR 6 0606-03 | D-08.05.01 | Ścieki z korytek betonowych 50x60x15cm | m | 36 |  |  |
| 39 d.2.5 | KSNR 4 1417-02 | D-03.02.01 | Studzienka ściekowa uliczna betonowa (chłonna) o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpl. | 1 |  |  |
| 2.6 |  |  | ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY |
| 40 d.2.6 | KNR 2-31 0402-03 | D-08.01.01 | Ława pod ściek z betonu C8/10 | m3 | 90*0.04 = 3.600 |  |  |
| 41 d.2.6 | KNNR 6 0105-05 | D-08.05.01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęsz- czane ręcznie o gr.3 cm | m2 | 90*0.2 = 18.000 |  |  |
| 42 d.2.6 | KNR AT-03 0402-01 | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w dwóch rzędach | m | 90 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: