Nasz znak : IOŚ.271.14 .2013

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA SZCZYTNIKI

SPECYFIKACJA

#### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

“Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Mroczki Wielkie, w msc. Staw : ul. Ogrodowa oraz ul. Łąkowa o  łącznej dłg. 1,300 km ”

Z-ca Wójta

/-/ Dariusz Wawrzyniak

Zatwierdził:	....................................................................

(Zamawiający)

Szczytniki, dnia  23 grudnia 2013 r.

Część I

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Instrukcja dla Wykonawców”

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Szczytniki

Szczytniki 139,  62-865 Szczytniki

tel. 62 / 76 25 001, fax 62 / 76 25 274

e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

www.szczytniki.ug.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity. Dz. U. z 2013  r., poz. 907 z późniejszymi zmianami / o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest “Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Mroczki Wielkie, w msc. Staw : ul. Łąkowa oraz ul. Ogrodowa o łącznej dłg. 1,300 km ”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych.

3.2.  Przedmiot zamówienia  obejmuje :

3.2.1. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w msc. Mroczki Wielkie o dłg. 0,370 km, w tym :

a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, ręczne oczyszczenie poboczy z wysokiej trawy i chwastów, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych,  zabezpieczenie znaków geodezyjnych,

b) usunięcie krzaków i pni,

c) roboty ziemne, w tym mechaniczne plantowanie terenu, koryta o głęb. 15 cm, rowy odwadniające,

d) jezdnia, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2 o gr. 4 cm,

e) oznakowanie pionowe, w tym słupki do znaków drogowych, pionowe znaki drogowe,

h) pobocza,  w tym formowanie poboczy, plantowanie poboczy.

3.2.2. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w msc. Staw ul. Łąkowa o dłg. 0,140 km, w tym :

a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, ręczne oczyszczenie poboczy z wysokiej trawy i chwastów, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych,  zabezpieczenie znaków geodezyjnych,

b) roboty ziemne, w tym  mechaniczne plantowanie terenu, koryta o głęb. 15 cm,

c) jezdnia, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2 o gr. 4 cm,

d) pobocza,  w tym formowanie poboczy, plantowanie poboczy,

e) oznakowanie pionowe, w tym słupki do znaków drogowych, pionowe znaki drogowe,

3.2.3. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w msc. Staw ul. Ogrodowa o dłg. 0,790 km, w tym :

a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, ręczne oczyszczenie poboczy z wysokiej trawy i chwastów, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych,  zabezpieczenie znaków geodezyjnych,

b) roboty ziemne, w tym  mechaniczne plantowanie terenu, koryta o głęb. 15 cm, rowki pod ściek betonowy i ławę o wym. 60 x 30 cm, roboty ziemne pod odwodnienie, oczyszczenie rowów z namułu,

c) ściek betonowy i odwodnienie, w tym podbudowy z mieszanki betonowej, warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, ścieki z korytek betonowych, przykanaliki z rur PVC, studzienki ściekowe uliczne betonowe,

d) jezdnia, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm na poszerzeniach, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2 o gr. 4 cm,

e) odwodnienie przy szkole , w tym roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe (mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa, wywiezienie gruzu), roboty ziemne (rowki pod ściek betonowy, roboty ziemne pod odwodnienie), kolizje (regulacja studzienek), ściek betonowy i studzienka ściekowa (podbudowy z mieszanki betonowej, ścieki z korytek betonowych, studzienka ściekowa uliczna), ściek przykrawężnikowy (ława pod ściek, warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej)

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawarty  jest  w III części SIWZ i zawiera :

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- dokumentacje projektowe,

- przedmiary robót.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.

3.4. W przypadku użycia w SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy traktować je jako przykładowe, które mają na celu doprecyzować przedmiot zamówienia. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i dokumentacji projektowej.

3.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z póź. zm. / oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2007 z póź. zm./. Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.

3.6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia przez 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu  końcowego.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia : do dnia 15 maja 2014 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania  tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki, dotyczące :

5.1.1.	Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 	przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5.1.2.	Posiadania wiedzy i doświadczenia.

5.1.3.	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania  zamówienia.

5.1.4.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.2.1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie warunku, określonego w pkt. 5.1.1.

5.2.2. Na potwierdzenie spełniania warunku  określonego  w  pkt 5.1.2. Wykonawcy muszą wykazać, że  w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zadania polegające na przebudowie, budowie                                                                                                                                                                                                                                                                                            drogi o nawierzchni asfaltowej, każde zadanie o wartości brutto min. 300.000,00 zł.

5.2.3.  Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 5.1.3. Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami drogowymi o specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego.

5.2.4. Na potwierdzenie spełniania warunku, określonego w pkt 5.1.4. Wykonawcy muszą wykazać, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów i zaświadczeń. Oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta nie spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia“.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń :

6.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający :

6.1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik Nr 1 do oferty.

6.1.2. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone– wzór stanowi załącznik Nr 2 do oferty.

Dowodami, o których mowa wyżej są :

- poświadczenie,

- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w w/w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww dowodów.

6.1.3. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór stanowi załącznik Nr 3 do oferty.

6.1.4. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi załącznik Nr 4 do oferty.

6.1.5. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  związanej z przedmiotem zamówienia.

6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ist. 1 ustawy Pzp :

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik Nr 5 do oferty*.

6.2.3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 	pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert*.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Inne dokumenty, niewymienione w  pkt. 6.2 i 6.3 SIWZ :

6.3.1. Lista podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik Nr 6 do oferty*.

6.3.2. Wykaz części  zamówienia lub zakresu robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór stanowi załącznik Nr 7 do oferty.

6.3.3. Formularz cenowy  – wzór stanowi załącznik Nr 8 do oferty.

6.3.4. Wypełniony kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Mroczki Wielkie o dłg. 0,370 km - wzór stanowi załącznik Nr 9 do oferty.

6.3.5. Wypełniony kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Staw ul. Łąkowa o dłg. 0,140 km - wzór stanowi załącznik Nr 10 do oferty.

6.3.6. Wypełniony kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Staw ul. Ogrodowa o dłg. 0,790 km - wzór stanowi załącznik Nr 11 do oferty.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty ww. dokumenty oznaczone gwiazdką (*) dotyczącego każdego z nich.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych robót.

Brak wskazania w ofercie części zamówienia lub zakresu robót, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1.  Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza:

- Grażynę Sowa, tel.  62 76 25 001, pokój nr 2 w godz. 800 – 1500.

- Elżbietę Biernat , tel. 62 76 25 001, pokój nr 2 w godz. 800 – 1500.

7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie pisemnej.

7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający  nie przewiduje wnoszenia wadium.

9. Termin związania ofertą.

9.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta, pod rygorem nieważności, musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej i musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

10.4. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Przebudowa nawierzchni  dróg gminnych w msc. Mroczki Wielkie, w msc. Staw : ul. Łąkowa oraz ul. Ogrodowa o łącznej dłg. 1,300 km, nie otwierać przed dniem 10 stycznia 2013 r.”

Dodatkowo na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy, natomiast na kopercie zewnętrznej nazwę i adres Zamawiającego.

- Dla uniknięcia sporów kogo należy uważać za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania  Wykonawcy należy kierować się następującymi   zasadami :

11.1. Za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:

a) osoby wymienione w  Krajowym Rejestrze Sądowym  jako uprawnione do reprezentacji podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony ) lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca/właściciel lub

c) inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a) i b).

Upoważnienie lub pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).

11.2. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się kilku Wykonawców, którzy składają ofertę wspólną, w przypadku wyboru ich oferty, zobowiązani sa przedstawić umowę konsorcjum regulującą ich współpracę.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Przygotowaną ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 4 nie później niż do dnia 10 stycznia 2014 r., do godz. 1000.

12.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 10 stycznia 2014 r., o godz. 1015, sala posiedzeń Urzędu Gminy.

12.3.Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać przed terminem składania ofert. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu już złożonej oferty musi być dokonane w trybie takim samym jak składanie ofert z dodatkowym dopiskiem na kopertach „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert ani jej wycofać po dokonaniu 	wyboru. Koperta wewnętrzna oferty „wycofanej” z dopiskiem „wycofanie oferty” nie będzie otwierana a jej zwrot nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1.Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone za okres ważności umowy i nie będą  podlegały zmianom.

13.2. Kosztorys ofertowy należy wypełnić w następujący sposób : w kolumnie “cena jednostki (koszt jednostki)” należy wpisać cenę jednostkową pozycji a w kolumnie “wartość pozycji” jej wartość bez podatku VAT wynikającą z przemnożenia ceny jednostkowej przez ilość podanych w kolumnie “ilość jednostek obmiarowych” jednostek. Podana podstawa normatywna nie obowiązuje Wykonawcę a stanowi jedynie uszczegółowienie robót oraz informuje o przyjętych zasadach przedmiarowania. Pozycje kosztorysu ofertowego, które nie zostały 	wycenione przez Wykonawcę, Zamawiający uzna za uwzględnione w innych pozycjach kosztorysu. W związku z tym Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót  określonych  pozycjach, opuszczonych przy wypełnieniu kosztorysu ofertowego.

Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonując zaokrągleń wg zasad matematycznych.

13.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

13.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, która dla Wykonawców jest niejawna, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Błędy w treści oferty obciążają konsekwencjami Wykonawcę. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Przy  wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

- cena oferty w 100 %.

14.2. Do wszystkich Wykonawców, w zakresie kryteriów będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej oceny oferty:

- w obrębie kryterium ceny:

P1=(Cmin/C)xW1,		gdzie	P1-ilość punktów obliczana dla kryterium cena,

Cmin- cena najtańszej oferty,

C-cena rozpatrywanej oferty,

W1-waga kryterium cena

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w SIWZ oraz którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą ofert, na podstawie kryterium oceny ofert, określonego w SIWZ.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucane, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 15.1 ppkt 1  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 %

ceny podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

16.3 Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku   następujących formach:

- pieniądzu (na konto Urzędu Gminy w Szczytnikach w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej o/Szczytniki nr 158 404 000 620 050 000 00 420 006),

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

16.5. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

16.6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Pozostałe zasady wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy oraz ustawa Pzp.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

  - Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy  chyba, że Zamawiający  przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

  - Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określa projekt umowy.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy  Pzp.

19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje dodatkowe.

22.1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22.2.Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia, o których mowa wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

22.3.Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm /, muszą być oznaczone klauzulą nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty ( ostatnie strony w ofercie lub osobno). Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

Z-ca Wójta

/-/ Dariusz Wawrzyniak

……………………………………………………..

/ Zamawiający /

Część II

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Formularz oferty oraz wzory załączników”

O F E R T A

DO

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na “Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w msc. Mroczki Wielkie, w msc. Staw : ul. Łąkowa oraz ul. Ogrodowa o  łącznej dłg. 1,300 km”

- Oferujemy wykonanie, określonego na wstępie przedmiotu zamówienia za cenę:

..........................….........………………………….........…………….... zł. z podatkiem VAT

(słownie: ………………..…...…………….................……………..... zł. z podatkiem VAT).

w tym :

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Mroczki Wielkie o dłg. 0,370   km za cenę :

..........................….........………………………….........…………….... zł. z podatkiem VAT

(słownie: ………………..…...…………….................……………..... zł. z podatkiem VAT),

-   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc.  Staw ul. Łąkowa o dłg. 0,140 km za cenę :

..........................….........………………………….........…………….... zł. z podatkiem VAT

(słownie: ………………..…...…………….................……………..... zł. z podatkiem VAT),

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Staw ul. Ogrodowa o dłg. 0,790 km za cenę :

..........................….........………………………….........…………….... zł. z podatkiem VAT

(słownie: ………………..…...…………….................……………..... zł. z podatkiem VAT),

w terminie  do dnia 15 maja 2014 r., po którym nastąpi deklarowana przez nas gwarancja jakości/rękojmia przez okres 36 miesięcy na wykonane roboty od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisanie (bez uwag) protokołu końcowego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas 30 dni.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Dane Wykonawcy do korespondencji :

Adres : …………………………………..

Fax : …………………………………….

- Do oferty dołączamy wypełnione i podpisane załączniki oznaczone numerami: ……………………………. .

………………………., dnia ………………	……....................…………………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 1							DO OFERTY

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami /, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w msc. Mroczki Wielkie, w msc. Staw : ul. Łąkowa oraz ul. Ogrodowa o łącznej  dłg. 1,300 km, oświadczam, że Wykonawca w osobie :

spełnia warunki udziału w postepowaniu, dotyczące :

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy     nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

- Znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej.

……………………….., dnia …………      	  .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR 2									 DO OFERTY

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Nazwa i adres Zamawiającego | Rodzaj robót | Wartość robót / zł. / | Data wykonania | Miejsce wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga : dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

* w  przypadku, jeżeli  Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów jest zobowiązany dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z  nich przy  wykonywaniu zamówienia.

...............................................................					.............................................................

/ Nazwa wykonawcy /						 / Data i podpis wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR 3										DO OFERTY

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w msc. Mroczki Wielkie, w msc. Staw : ul. Łąkowa oraz ul. Ogrodowa o łącznej dłg. 1,300 km oświadczam, że

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

.……………………….., dnia ……………        .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK  Nr  4							DO OFERTY

WYKAZ OSÓB

Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami / np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, zobowiązanie innego podmiotu w trybie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | uprawnienia do kierowania robotami drogowymi o specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego |  |  | Kierownik budowy |  |

.........................................			                    							 .....................................................

/ Nazwa wykonawcy /			                                                      						          / Data i podpis wykonawcy /

* w  przypadku, jeżeli  Wykonawca nie dysponuje w/w osobą/ami zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób wskazanych w wykazie na okres korzystania z  nich przy  wykonywaniu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 5								DO OFERTY

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW

DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w msc. Mroczki Wielkie, w msc. Staw : ul. Łąkowa oraz ul. Ogrodowa o łącznej  dłg. 1,300 km oświadczam, że Wykonawca w osobie :

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013  r., poz. 907 z późniejszymi zmianami /

.……………………….., dnia ……………        .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

*w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z Wykonawców składa i dołącza do oferty  niniejsze oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 6								DO OFERTY

Lista podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w msc. Mroczki Wielkie, w msc. Staw : ul. Łąkowa oraz ul. Ogrodowa o łącznej dłg. 1,300 km oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm. /.

- należy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm. /, którą tworzą następujące podmioty :

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

4. ……………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

.……………………….., dnia ……………        .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z Wykonawców składa i dołącza do oferty  niniejsze oświadczenie

ZAŁĄCZNIK  Nr  7	DO OFERTY

PODWYKONAWCY

| L.p. | Części zamówienia lub pozycje Przedmiaru robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om | Wartość powierzonej części zamówienia w tyś. zł. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 1. | ............................................................................................................................................................................................................................................................ | .......................... |
| 2. | ........................................................................................................................................................................................................................................................... | .......................... |
| 3. | ............................................................................................................................................................................................................................................................ | .......................... |
| 4. | ................................................................................................................................................................... .................................................................................... | .......................... |
| 6. | .................................................................................................................................................................... .................................................................................. | .......................... |
| 7. | ................................................................................................................................................................... ................................................................................. | .......................... |
| 8. | ................................................................................................................................................................... .................................................................................. | .......................... |
| RAZEM WARTOŚĆ ZLECONA PODWYKONAWCOM |  |

Ogółem wartość zamówienia według ceny oferowanej	................................... zł.

Wartość części przewidzianej dla podwykonawców	................................... zł.

.........................................			                     .....................................................

/ Nazwa wykonawcy /			                                                        / Data i podpis wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK Nr 8	DO OFERTY

FORMULARZ CENOWY

Na wartość: ......................................................... zł. z podatkiem VAT.

( słownie: ...………………………………...………………………….

.............................................................................zł. z podatkiem VAT),

....................................................	.....................................................

/Nazwa wykonawcy/	/Data i podpis wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK Nr 9	DO OFERTY

Kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej

w msc. Mroczki Wielkie o dłg. 0,370 km

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.370 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-31 1402-01 | D-09.01.03 | Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. | m2 | 370*2*1 = 740.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-31 1406-04 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych | szt. | 5 |  |  |
| 4 d.1 | Analiza własna | D-01.01.01 | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt | 2 |  |  |
| 2 |  |  | USUNIĘCIE KRZAKÓW I PNI |
| 5 d.2 | KNNR 1 0102-04 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. | ha | 0.03 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 1 0104-16 | D-01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności | szt | 12 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 1 0107-03 | D-01.02.01 | Wywożenie gałęzi poza teren budowy. | m-p | 10 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 1 0107-02 | D-01.02.01 | Wywożenie karpiny poza teren budowy. | m-p | 8 |  |  |
| 3 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 9 d.3 | KNNR 1 0218-02 | D-02.01.01 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie pod- łoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV | m2 | 370*7 = 2590.000 |  |  |
| 10 d.3 | KNNR 6 0101-01 10 | D-04.01.01 | Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV z transportem sam.samowyładowczymi do 1km | m2 | 370*4 = 1480.000 |  |  |
| 11 d.3 | KNNR 1 0202-01 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - rowy odwadniające o szer. do 50cm i gł. do 30cm | m3 | 370*2*0.5* 0.5*0.3 = 55.500 |  |  |
| 4 |  |  | JEZDNIA |
| 12 d.4 | KNNR 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV | m2 | 370*4 = 1480.000 |  |  |
| 13 d.4 | KNNR 6 0112-01 | D-04.04.01 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 370*4 = 1480.000 |  |  |
| 14 d.4 | KNNR 6 0113-06 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twar- dego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 370*4 = 1480.000 |  |  |
| 15 d.4 | KNR AT-03 0101-01 | D-05.03.05a | Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicz- nej piłą na gł. do 5 cm | m | 20 |  |  |
| 16 d.4 | KNNR 6 1005-07 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 370*4 = 1480.000 |  |  |
| 17 d.4 | KNNR 6 0309-02 05 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t | m2 | 370*3.5 = 1295.000 |  |  |
| 5 |  |  | POBOCZA |
| 18 d.5 | KNNR 1 0311-04 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu kat. II-IV uzyskanego z robót ziemnych. | m3 | 370*2*1*0.2 = 148.000 |  |  |
| 19 d.5 | KNNR 1 0503-05 | D-09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w grun- tach kat.I-III | m2 | 370*2*1 = 740.000 |  |  |
| 6 |  |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 20 d.6 | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu | szt. | 3 |  |  |
| 21 d.6 | KNNR 6 0702-06 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 | szt. | 3 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

ZAŁĄCZNIK Nr 10	DO OFERTY

Kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej

w msc. Staw ul. Łąkowa o dłg. 0,140 km

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.140 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-31 1402-01 | D-09.01.03 | Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. | m2 | 140*2*1 = 280.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-31 1406-04 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych | szt. | 6 |  |  |
| 4 d.1 | Analiza własna | D-01.01.01 | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt | 1 |  |  |
| 2 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 5 d.2 | KNNR 1 0218-02 | D-02.01.01 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie pod- łoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV | m2 | 140*5 = 700.000 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0101-01 10 | D-04.01.01 | Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m2 | 140*4+130 = 690.000 |  |  |
| 3 |  |  | JEZDNIA |
| 7 d.3 | KNNR 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV | m2 | 140*4+130 = 690.000 |  |  |
| 8 d.3 | KNNR 6 0112-01 | D-04.04.01 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 140*4+130 = 690.000 |  |  |
| 9 d.3 | KNNR 6 0113-06 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twar- dego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 140*4+130 = 690.000 |  |  |
| 10 d.3 | KNR AT-03 0101-01 | D-05.03.05a | Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicz- nej piłą na gł. do 5 cm | m | 20 |  |  |
| 11 d.3 | KNNR 6 1005-07 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 140*4+130 = 690.000 |  |  |
| 12 d.3 | KNNR 6 0309-02 05 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t | m2 | 140*3.5+130 = 620.000 |  |  |
| 4 |  |  | POBOCZA |
| 13 d.4 | KNNR 1 0311-04 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu kat. II-IV uzyskanego z robót ziemnych. | m3 | 140*2*0.5*0.2 = 28.000 |  |  |
| 14 d.4 | KNNR 1 0503-05 | D-09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III | m2 | 140*2*0.5 = 140.000 |  |  |
| 5 |  |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 15 d.5 | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu | szt. | 3 |  |  |
| 16 d.5 | KNNR 6 0702-06 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 | szt. | 5 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

ZAŁĄCZNIK Nr 11	DO OFERTY

Kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej

w msc. Staw ul. Ogrodowa o dłg. 0,790 km

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | # PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY OGRODOWEJ # |
| 1.1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.79 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR 2-31 1402-01 | D-09.01.03 | Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. | m2 | 790*2*1 = 1580.000 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 2-31 1406-04 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych | szt. | 5 |  |  |
| 4 d.1.1 | Analiza własna | D-01.01.01 | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt | 3 |  |  |
| 1.2 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 5 d.1.2 | KNNR 1 0218-02 | D-02.01.01 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie pod- łoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV | m2 | 690*6 = 4140.000 |  |  |
| 6 d.1.2 | KNNR 6 0101-01 10 | D-04.01.01 | Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m2 | 690*4+590 = 3350.000 |  |  |
| 7 d.1.2 | KNNR 6 0102-02 10 | D-02.01.01 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, o głębo- kości 25 cm w gruntach kategorii II-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m2 | 100*2*0.5 = 100.000 |  |  |
| 8 d.1.2 | KNR 2-31 0401-04 analogia | D-02.01.01 | Rowki pod ściek betonowy i ławę o wym. 60x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 160 |  |  |
| 9 d.1.2 | KNNR 1 0202-03 | D-02.01.01 | Roboty ziemne pod odwodnienie wykonywane koparka- mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 25 |  |  |
| 10 d.1.2 | KNR 2-31 1403-06 | D-03.01.03b | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofi- lowaniem skarp rowu | m | 90 |  |  |
| 1.3 |  |  | ŚCIEK BETONOWY I ODWODNIENIE |
| 11 d.1.3 | KNNR 6 0109-02 01 | D-08.05.01 | Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm | m2 | 160*0.6 = 96.000 |  |  |
| 12 d.1.3 | KNNR 6 0105-05 | D-08.05.01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęsz- czane ręcznie o gr. 3 cm | m2 | 160*0.6 = 96.000 |  |  |
| 13 d.1.3 | KNNR 6 0606-03 | D-08.05.01 | Ścieki z korytek betonowych 50x60x15cm | m | 160 |  |  |
| 14 d.1.3 | KNR 2-18 0911-04 | D-03.02.01 | Przykanaliki z rur PVC o śr. 300 mm | m | 30 |  |  |
| 15 d.1.3 | KSNR 4 1417-01 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem | kpl. | 1 |  |  |
| 1.4 |  |  | JEZDNIA |
| 16 d.1.4 | KNNR 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV | m2 | 690*4+590+ 100*2*0.5 = 3450.000 |  |  |
| 17 d.1.4 | KNNR 6 0112-01 01 | D-04.04.01 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerze- niach | m2 | 100*2*0.5 = 100.000 |  |  |
| 18 d.1.4 | KNNR 6 0113-06 01 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twar- dego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na po- szerzeniach | m2 | 100*2*0.5 = 100.000 |  |  |
| 19 d.1.4 | KNNR 6 0112-01 | D-04.04.01 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 690*4+590 = 3350.000 |  |  |
| 20 d.1.4 | KNNR 6 0113-06 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twar- dego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 690*4+590 = 3350.000 |  |  |
| 21 d.1.4 | KNR AT-03 0101-01 | D-05.03.05a | Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicz- nej piłą na gł. do 5 cm | m | 40 |  |  |
| 22 d.1.4 | KNNR 6 1005-07 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 790*4+590 = 3750.000 |  |  |
| 23 d.1.4 | KNNR 6 0309-02 05 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t | m2 | 790*3.5+590 = 3355.000 |  |  |
| 1.5 |  |  | POBOCZA |
| 24 d.1.5 | KNNR 1 0311-04 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu kat. II-IV uzyskanego z robót ziemnych. | m3 | 790*2*1*0.2 = 316.000 |  |  |
| 25 d.1.5 | KNNR 1 0503-05 | D-09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w grun- tach kat.I-III | m2 | 790*2*1 = 1580.000 |  |  |
| 1.6 |  |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 26 d.1.6 | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu | szt. | 12 |  |  |
| 27 d.1.6 | KNNR 6 0702-06 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 | szt. | 16 |  |  |
| 2 |  |  | # ODWODNIENIE PRZY SZKOLE # |
| 2.1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |

Część III

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Opis przedmiotu zamówienia”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych.

Uwaga: Część III SIWZ, zawiera wybrane elementy graficzne i opisowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które zdaniem zamawiającego są wystarczające do przygotowania oferty. Wykonawca może dokonać wglądu do dokumentacji projektowej, będącej w posiadaniu zamawiającego. Informacje uzyskane w ten sposób nie stanowią zapytania, co do treści SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia, znajduje  się  w odrębnym  folderze  umieszczonym  na stronie internetowej zamawiającego i stanowi integralną część SIWZ

Część IV

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Projekt umowy”

UMOWA Nr …./2014

o wykonanie robót budowlanych

zawarta  w dniu ………………………. pomiędzy Gminą Szczytniki zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1.  Marka Albrechta – Wójta Gminy,

z jednej strony  a  ………………………………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony, reprezentowanym przez:

- ....................................................................,

o treści następującej:

§ 1.

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty drogowe polegające na przebudowie nawierzchni dróg gminnych w msc. Mroczki Wielkie, w msc. Staw : ul. Łąkowa oraz ul. Ogrodowa o łącznej dłg. 1,300 km wraz robotami towarzyszącymi, dotyczącymi uzbrojenia i urządzenia terenu budowy, zwane dalej „robotami” lub „zamówieniem” albo „przedmiotem umowy”.

2.	Szczegółowy zakres robót, określonych w ust. 1 strony ustalają jak w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ.

3. Integralną częścią umowy są dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z ofertą Wykonawcy.

§ 2.

- Termin wykonania zamówienia określonego w § 1 strony ustalają do dnia 15 maja 2014 r.

- Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych przez niesprzyjające warunki atmosferycznych lub inne siły natury uniemożliwiające czasową realizację zamówienia. Przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Zamawiający na czas wykonania i odbioru robót ustanowią zarządzającego zamówieniem w osobie kierownika referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska i w odrębnej umowie zatrudni inspektora nadzoru inwestorskiego, którego prawa i obowiązki, określone są w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane łącznie z prawem do kontrolowania rozliczeń finansowych robót przyjętych do eksploatacji.

- Zamawiający przekaże plac budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Zastosowane materiały muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca                                                                                                                                                                                                                      1994 r. ustawa prawo budowlane.

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie,, w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się na terenie obiektów, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu oraz znaków geodezyjnych i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód, zdarzeń  losowych  oraz od    odpowiedzialności cywilnej, obejmującego : roboty, urządzenia, sprzęt oraz załogę.

3. Zamawiający zastrzega sobie ubezpieczenie budowy na koszt Wykonawcy w przypadku niedotrzymania postanowień ust. 2

§ 6.

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub

usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę,  który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda  Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za   wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 7.

Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym., w kwocie …………………………………………………. zł. z podatkiem VAT (słownie: …………………………………………………… zł. z podatkiem VAT).

§ 8.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

- Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  /inspektora nadzoru/o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający  może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 9.

1. Wykonawca z tytułu otrzymania zamówienia wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie (10 % ceny podanej w ofercie) w pieniądzu* - poręczeniach bankowych* - poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej* - gwarancjach bankowych* - gwarancjach ubezpieczeniowych* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości* przeznaczone w 70 % na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i w 30 % na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

2  Ustalone w ust.1 inne niż pieniądz formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złoży  zamawiającemu do depozytu.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach :

1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2) 30 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w  ust. 3 pkt 1, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonym w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5.  Na poczet kwoty ustalonej w ust. 1 Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy 100 %

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10.

1.	Wynagrodzenie ustalone w § 7 zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za termin zapłaty strony będą uważały moment obciążenia kwotą faktury rachunku Zamawiającego.

2.	Warunkiem dokonania zapłaty zgodnie z postanowieniami ust. 1 będzie należyte wykonanie zamówienia udokumentowane odpowiednimi opiniami odnośnych organów administracji państwowej, wynikami badań i sprawdzeń, atestami, aprobatami technicznymi, certyfikatami itp. o ile takich wymagają przepisy szczególne a ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi na piśmie właściwą wartość użytkową lub należyty stan techniczny i eksploatacyjny przedmiotu umowy jak również finansową zgodność faktury z postanowieniami umowy.

§ 11.

1.	W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy Wykonawca przyjmie na siebie funkcję wykonawcy generalnego.

2.  Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o wartości do 50 % pierwotnego zamówienia, roboty dodatkowe zostaną udzielone na podstawie umowy dodatkowej zawartej po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

3.	Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do negocjacji warunków dodatkowej umowy, o której mowa wyżej, chyba, że wartość robót dodatkowych przekroczy 50 % wartości zobowiązania, określonego w § 7 niniejszej umowy.

4.	Wartość robót zaniechanych będzie potrącana z wynagrodzenia, określonego w § 7 niniejszej umowy, na podstawie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Do zaniechania robót przewidzianych do wykonania w ofercie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

5.	Wykonanie szacunku wartości robót zaniechanych, przy zastosowaniu wartości kosztorysowych, określonych w ofercie zwiększonych o podatek od towarów i usług VAT, spoczywa na tej stronie umowy, która występuje o zaniechanie robót przewidzianych do wykonania w ofercie.

6.	Wykonanie szacunku wartości robót dodatkowych, przy zastosowaniu cen, stawek i narzutów zastosowanych w kosztorysie ofertowym, spoczywa na tej stronie umowy, która występuje o ich wykonanie.

§ 12.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,05 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia,

b) 0,05 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, w wysokości 10 % ceny umownej.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia albo spowodowanie przerw w wykonaniu robót z innych przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 0,05 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

b) za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % ceny umownej robót niezrealizowanych z zastrzeżeniem postanowień wynikających z § 13.

§ 13.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości/rękojmi wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

2.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3.  Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4.  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od        	 uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej  kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy przytoczonej w umowie ustawy - Kodeks cywilny oraz inne opublikowane urzędowo przepisy szczególne i Normy a także warunki zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 15.

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16.

Stronom z zastrzeżeniem postanowień § 14 niniejszej umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1.  Wykonawcy, gdy;

a) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania przez Wykonawcę, zwleka z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności bądź przekazania placu budowy.

2.  Zamawiającemu, gdy;

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy ni 1 miesiąc,

b) nastąpi ogłoszenie upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy albo wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 17.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar  odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swego zamiaru.

§ 18.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności :

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy

2) strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona winna za odstąpienie od umowy.

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót, jeżeli przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy a Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń oraz przyjąć je na swój stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność najpóźniej w 28 dni po terminie przerwania robót.

5) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy i roboty  zabezpieczające.

- Zamawiający odbierze wykonane roboty i zapłaci za ich wykonanie.

- po odstąpieniu od umowy strony zastrzegają sobie egzekwowanie wszelkich kar i potrąceń jakie wynikają z niniejszej umowy.

- Zamawiający przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór

- strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca w związku z budową zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§ 19.

W razie powstania sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany skierować swoje roszczenie do Zamawiającego a Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń w terminie 21 dni od chwili ich zgłoszenia. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu lub odmowie uznania roszczenia Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu.

§ 20.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

Podpisali:

...................................................................	.....................................................................

/ ze strony Wykonawcy /	/ ze strony  Zamawiającego /

…………………………………………………..

/ kontrasygnata Skarbnika /

# Text boxes

WYKAZ DOKUMENTÓW:

1. Instrukcja dla Wykonawców.

2. Formularz oferty wraz z wzorami załączników.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

4. Projekt umowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Szczytniki

Szczytniki 139

62-865 Szczytniki

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę

i adres Wykonawcy)

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę

i adres Wykonawcy)

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę

i adres Wykonawcy)