|  | Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  |
| --- | --- | --- |

Nasz znak : IOŚ.271.10.2014

|  | NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA SZCZYTNIKI powiat kaliski woj. wielkopolskie Szczytniki 139; 62-865 Szczytniki |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA

#### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

na terenie Gminy Szczytniki

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”

Zatwierdził:

Z-ca Wójta

/-/ Dariusz Wawrzyniak

....................................................................

(Zamawiający)

Szczytniki, dnia  26 sierpnia 2014 r.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Szczytniki

Szczytniki 139; 62-865 Szczytniki

tel. 62 / 76 25 001, fax 62 / 76 25 274

godz. urzędowania : pon. 800-1600, pozostałe dni 700-1500.

e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl; www.szczytniki.ug.gov.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami/ o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

Postępowanie jest również zgodne z treścią Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na  Budowie pojedynczych systemów oczyszczania ścieków (PBOŚ) na terenie Gminy Szczytniki. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu pojedynczych systemów oczyszczania ścieków („przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” –PBOŚ) do 50 OLM (RLM).

- Zamawiający zamawia zaprojektowanie i wykonanie następujących ilości pojedynczych systemów oczyszczania ścieków w zależności od wielkości w RLM:

| Ilość osób | Wielkość w RLM | Przepustowość dobowa nominalna | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| do 4 | 6 | 0,90 m3 | 45 |
| 5-6 | 9 | 1,35 m3 | 71 |
| 7-8 | 12 | 1,80 m3 | 12 |
| 9-10 | 15 | 2,25 m3 | 4 |
| 11-12 | 18 | 2,70 m3 | 2 |
| 13-14 | 21 | 3,15 m3 | 1 |
| 15-16 | 24 | 3,60 m3 | 2 |
| 17 ÷ 20 | 30 | 4,50 m3 | 1 |
|  | 50 * | 5,00 m3 | 2 |
|  | 50 ** | 5,00 m3 | 1 |
| RAZEM | 141 |

*) W jednej oczyszczalni stężenia zanieczyszczeń będą prawdopodobnie wynosiły ok. 660 BZT5/1m3.

**) Wielkość 50 RLM przepustowość dobowa min. 7,5 m3/d 	– szt. 1

Uwaga Alternatywą jest oczyszczalnia o przepustowości 5 m3 ale o stężeniu 1100 BZT5/1m3. Dla wielkości 7,5 m3 będzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

- Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych ścieków musza legitymować się najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń:

- pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane – 40 mg O2/l

- chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), -150 mg O2/l

- zawiesiny ogólne – 50 mg/l

- azot ogólny 30 mg N/l

- fosfor ogólny 5 mg P/l

- Pojedynczy system musi składać się z następujących elementów składowych:

- Przyłącze (jako odcinek od wewnętrznej powierzchni budynku do reaktora oczyszczalni) wykonane zgodnie z normą PN EN 752:2008. Zamawiający zakłada posadowienie przyłączy poniżej strefy przemarzania.

- Reaktor oczyszczalni – omówiony osobno.

- Odprowadzenie ścieków oczyszczonych od reaktora oczyszczalni, poprzez studzienkę pomiarowo kontrolno - rozdzielczą (umożliwiającą pobranie próbek ścieków oczyszczonych) aż do układu rozsączania ścieków oczyszczonych.

- System rozsączający ścieki oczyszczone. Zamawiający z uwagi na determinanty techniczne preferuje tunele rozsączające lub skrzynki (pakiety) magazynująco – rozsączające wg założenia 1 m2/1 OLM (RLM) powierzchni rozsączania (licząc wyłącznie pow. dna). Systemy rozsączające muszą legitymować się Aprobatami Technicznymi.

W przypadkach, kiedy  to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje, zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych.

Przy każdej wielkości hydraulicznej pojedynczego systemu oczyszczania ścieków należy podać moc wszystkich zainstalowanych elementów elektrycznych (wraz z ew. pompowniami itp.), rzeczywistą moc wykorzystaną w stosunku dniowym i rocznym, wielkość i ceny innych materiałów, koagulantów dla całego okresu amortyzacji tj. 30 lat.

Podawana w wyliczeniach moc wykorzystywana w poszczególnych wielkościach hydraulicznych lub pompowni musi być zgodna z danymi zawartymi przez jednostkę notyfikowaną w protokole badawczym.

- Reaktor oczyszczalni musi spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3. Wymaga się, aby w ofercie przedłożono pełny raport badań PBOŚ wykonany wyłącznie przez jednostki notyfikowane, które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE.

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y  i otwarciu zakładki na konkretnej normie. Raport musi zawierać komplet załączników, opis, rysunki techniczne oraz musi zawierać raporty (protokoły) badań skuteczności oczyszczania dla najmniejszej jednostki w typoszeregu oczyszczalni, wytrzymałości dla największej jednostki w typoszeregu oczyszczalni, wodoszczelności dla każdej jednostki w typoszeregu oraz trwałości materiału. W przypadku wykonania badań poza granicami Polski musi załączyć czytelną kopię oryginałów protokołów wraz z tłumaczeniami na język polski wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.

- Zamawiający wymaga aby do każdego zbiornika była zagwarantowana swoboda dostępu serwisu lub służb kontrolnych.

- Zamawiający wymaga, aby reaktor oczyszczalni był wyposażony w sterownik z rejestratorem czasu pracy, zapewniający pełną automatykę pracy reaktora oczyszczalni.

- Szafka sterująca reaktorem musi posiadać system sygnalizacji awarii oraz musi posiadać miejsce do posadowienia panelu monitorującego pracę oczyszczalni poprzez system GPS.

- Za równoważną instalację Zamawiający uzna reaktor oczyszczalni wypełniający postanowienie normy PN EN 12566-1 + PN EN 12566-6 łącznie. W tym przypadku należy przedłożyć protokoły badań wykonane przez jednostki notyfikowane z obu norm.

- Wykonawca musi do oferty dołączyć:

- Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) wykonanej na podstawie powyższych badań oraz upoważniających do znakowania wyrobu znakiem „CE”;

- Dokumentację Techniczno Ruchową (DTR) instalacji;

- Wyliczenia kosztów eksploatacyjnych właściwych dla każdej wielkości pojedynczego systemu oczyszczania ścieków dla 30 lat eksploatacji;

- Warunki i opis gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dot. całego pojedynczego systemu oczyszczania ścieków wraz z podaniem pełnego spisu, czasokresu i aktualnych cen brutto części wymiennych i materiałów zużywanych w trakcie serwisów.

- Zamawiający zgodnie z art. 11 ust 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003 Nr 153  poz. 1503 z dnia 16 kwietnia 1993 r.) nie dopuszcza do utajnienia następujących dokumentów: Protokołu głównego z badań w jednostce notyfikowanej wraz z ew. załącznikami, Deklaracji Właściwości Użytkowych, DTR, opisu gwarancji i serwisu oraz rys. pojedynczego systemu oczyszczania ścieków.

- Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów nadmiernych z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na sześć miesięcy. W ofercie należy bezwzględnie dołączyć opis gospodarowania osadami, wskazać miejsce (komorę) ich gromadzenia wraz z podaniem jej objętości w przeliczeniu na 1 mieszkańca w okresie gromadzenia osadu i uzasadnieniem doboru podanej wielkości komory.

- W ofercie musi znaleźć się opis całego pojedynczego systemu (przyłącza, reaktora oczyszczalni, studzienki pomiarowej i systemu rozsączającego) wraz z danymi techniczno- technologicznymi oraz rysunkami technicznymi rzutu poziomego i pionowego odnoszących się do poszczególnych zamówionych wielkości pojedynczych systemów.

4. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE :

  - Wykonanie w 4 egzemplarzach dokumentacji projektowej niezbędnej do montażu 141 szt.
– pojedynczych systemów oczyszczania ścieków („PBOŚ”) stosownie do wymagań wynikających
z zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) Pozyskanie map niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia robót w Starostwie w Kaliszu jest po stronie Wykonawcy. Projekty przed złożeniem w ramach zgłoszenia budowlanego do Starostwa Powiatowego w Kaliszu muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

  - Dokonanie skutecznego zgłoszenia w trybie art. 29 ust 3 Ustawy prawo budowlane.

  - Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.

  - Zakup, dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie 141 sztuk pojedynczych systemów oczyszczania ścieków [przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ)] oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami oraz dokumentacją zgłoszeniową. Proces oczyszczania ścieków ma odbywać się automatycznie, a praca kompletnego urządzenia  ma być kierowana z jednostki sterująco pomiarowej.

  - Wykonanie wszystkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wentylacyjnych od budynku przez PBOŚ, studzienkę kontrolną i system rozsączania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

  - Utrzymanie zaplecza budowy.

  - Prace demontażowe, prace związane z posadowieniem pojedynczego systemu oczyszczania ścieków oraz wyrównaniem terenu.

  - Na ogólną liczbę 141 szt. „przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ)” składa się ilość w poszczególnych wielkościach zgodnie z pkt. 3.2. SIWZ.

  - Wykonanie pod każdym planowanym systemem rozsączania badań geotechnicznych oraz przedstawienie szczegółowych rozwiązań projektowych rozsączania ścieków w gruncie oraz podanie współczynników filtracji, powierzchni chłonnej oraz czasu wsiąkania dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Pełne badania z raportem należy wykonań na niżej wymienionych działkach:

- - Chojno działka nr 177

- - Iwanowice działka nr 94

- - Iwanowice działka nr 1193

- - Iwanowice działka nr 1187

- - Iwanowice działka nr 1196/1

- - Radliczyce działka 189/ 2

- - Chojno działka nr 132/4

  - Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.

  - Zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

  - Naprawę i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w toku realizacji.

  - Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników 141 PBOŚ w zakresie sposobu ich użytkowania, potwierdzonych kartami szkoleń (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu).

  - Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi konkretnej instalacji pojedynczego systemu oczyszczania ścieków w języku polskim.

  - Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.

  - Na podstawie Art. 378.ust 3. w związku z art. 152 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska, dokonanie skutecznego zgłoszenia eksploatacji instalacji (wraz z kompletem dokumentów).

  - Wykonawca jest zobowiązany przez kolejne cztery lata wykonać w ramach corocznych serwisów gwarancyjnych kolejne 25 % badań instalacji pod względem skuteczności oczyszczania ścieków. Komplet wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z protokołem zakończenie kolejnego serwisu gwarancyjnego. Badania muszą być wykonane przez akredytowane Laboratorium.

  - Wykonanie raportu porealizacyjnego, w którym zaprezentowane zostanie przez Wykonawcę omówienie stanu instalacji po wykonaniu serwisu gwarancyjnego oraz wyniki  badań ścieków surowych i oczyszczonych 25 % pojedynczych systemów oczyszczania ścieków wskazanych przez Zamawiającego wykonanych przez akredytowane laboratorium w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków zgodnych z warunkami określonymi w pkt. 3.3. niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia corocznego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w ramach którego dokona corocznego przeglądu pracy instalacji, niezbędnych regulacji sterowania oraz wymiany terminem przewidzianych części zamiennych. Fakt wykonania serwisu Wykonawca potwierdza protokołem, który przedkłada Zamawiającemu.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia:

  - Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy.

  - Zakończenie przedmiotu umowy i odbiór końcowy – wykonanie 141 przydomowych oczyszczalni ścieków do dnia 15.05.2015  r.

- Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Wymagania dotyczące gwarancji :

  - Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 5 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia,

  - Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie do 3 dni od zgłoszenia,

  - Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę,

  - Okresy gwarancji na urządzenia musza odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia,

  - Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawców gwarancji” i Wykonawcę,

  - Wszystkie karty i warunki gwarancyjne prócz zawarcia ich w ofercie, będą przekazane wraz z protokołami odbioru końcowego.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Na potwierdzenie spełniania warunku  posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania, w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 70 sztuk każde zadanie lub jedno zadanie w ilości co najmniej 140 szt. w technologii odpowiadającej przedmiotowi zamówienia i spełniających wymagania normy PN-EN 12566-3:2005 + A1:2009.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawcy muszą wykazać, że:

- dysponują kierownikiem budowy, który posiada :

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze robót w ramach posiadanych uprawień.,

- dysponują projektantem (-tantami), który(-rzy) posiada(ją) :

- uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowani w ramach posiadanych uprawień.

- zaprojektował(-li) co najmniej dwa zadania, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 70 sztuk każde zadanie lub jedno zadanie w ilości co najmniej 140 szt. identycznych z oferowanymi PBOŚ.

Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcje wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.

- Dysponują przeszkolonym i przygotowanym serwisem własnym lub producenta do wykonania pełnego zakresu przewidzianych prac.

4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy muszą wykazać, że:

      - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł.,

      - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową , nie niższą niż 1.000.000,00 zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów i zaświadczeń. Oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta nie spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia“.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty oraz wypełnionymi i podpisanymi załącznikami do oferty, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp :

  - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik Nr 2 do

oferty.

  - Wykazu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z których wynika jednoznacznie, że dotyczyły zaprojektowania i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii i spełniały wymagania  normy PN-EN 12566-3:2005+A1:2009 i oznakowanie urządzeń znakiem CE – wzór stanowi załącznik Nr 3 do oferty.

Dowodami, o których mowa wyżej są :

- Protokoły odbiorów końcowych,

- inne dokumenty wydane przez miejscowe władze terytorialne, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).

  - Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór stanowi załącznik Nr 4 do oferty.

  - Wykazu osób, które bezpośrednio będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi załącznik Nr 5 do oferty. Z załączonych informacji musi wynikać, że projektant zaprojektował co najmniej dwa zadania, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 70 sztuk każde zadanie lub jedno zadanie w ilości co najmniej 140 szt. identycznych z oferowanymi PBOŚ.

  - Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł.

  - Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł., wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów przedkłada dokumenty wymienione w ppkt. e) i f), dotyczące podmiotów, zasobami którymi będzie dysponował Wykonawca.

2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp :

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik Nr 6 do oferty*.

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert*.

- Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

- Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*

- Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienie warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.. 26 ust. 2b ustawy a podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ppkt 1) - 6).

3. Inne dokumenty, niewymienione w  pkt. 6 ust. 1, 2 i 3 SIWZ :

  - Formularz rozliczeniowy – wzór stanowi załącznik Nr 1 do oferty.

  - Lista podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik Nr 7 do oferty*.

  - Dowód wniesienia wadium.

  - Oświadczenie o zastosowaniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków legitymujących się kompletnym protokołem badań z wszelkimi załącznikami (ze skuteczności oczyszczania ścieków, wytrzymałości, wodoszczelności i trwałości) wystawionym przez jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską, wymienioną na stronach KE http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y. Wzór stanowi załącznik Nr 8 do oferty.

  - Deklarację Właściwości Użytkowych i Dokumentację Techniczno Rozruchową dot. PBOŚ.

  - Aprobatę Techniczną do zastosowanych systemów rozsączania ścieków oczyszczonych.

  - Dokumentację Techniczną producenta (DTR): instrukcja montażu, instrukcja obsługi, instrukcja eksploatacji, w tym schemat technologiczny zaproponowanej oczyszczalni z wyszczególnieniem wszystkich elementów składowych.

  - Zestawienie pojedynczych systemów oczyszczania ścieków („przydomowych oczyszczalni ścieków”) zgodnych z normą PN-EN12566-3+A1:2009 – wzór stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej oferty.

  - Warunki i opis gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dot. całego pojedynczego systemu oczyszczania ścieków wraz z podaniem pełnego spisu, czasokresu i aktualnych cen brutto części wymiennych i materiałów zużywanych w trakcie serwisów.

  - Opis gospodarowania osadami, wraz ze wskazaniem miejsca (komorę) ich gromadzenia wraz z podaniem jej objętości w przeliczeniu na 1 mieszkańca w okresie gromadzenia osadu i uzasadnieniem doboru podanej wielkości komory.

  - Opis całego pojedynczego systemu (przyłącza, reaktora oczyszczalni, studzienki pomiarowej i systemu rozsączającego) wraz z danymi techniczno- technologicznymi oraz rysunkami technicznymi rzutu poziomego i pionowego odnoszących się do poszczególnych zamówionych wielkości pojedynczych systemów.

  - Spis serwisowanych instalacji z podaniem ich ilości, nazwy (typów oczyszczalni) oraz adresów kontaktowych. Wykaz powinien zawierać również adresy serwisów oraz dane kontaktowe.

  - W przypadku producenta PBOŚ będącego wyłącznie dostawcą reaktorów, wymagane jest oryginalne oświadczenie - zobowiązanie producenta do dostarczenia wymaganej ilości PBOŚ w niniejszym przetargu.

  - Pełnomocnictwo (o ile występuje).

  - Parafowany projekt umowy z ewentualnymi wskazaniami bądź uwagami.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty ww. dokumenty oznaczone gwiazdką (*) dotyczącego każdego z nich.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków o ile strona bierze bezpośredni udział w niniejszym przetargu.

W odniesieniu do kryteriów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, lub dotyczących stosownego doświadczenia zawodowego, wykonawcy mogą jednak polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują roboty budowlane lub usługi w niniejszym przetargu, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne (art. 63 dyr.). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie w oryginale tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku producenta PBOŚ będącego wyłącznie dostawcą reaktorów, wymagane jest oryginalne oświadczenie - zobowiązanie producenta do dostarczenia wymaganej ilości PBOŚ w niniejszym przetargu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu siedziby lub zamieszkania Wykonawcy nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

- PODWYKONAWSTWO.

    - Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych robót.

    - Przez umowę o podwykonawstwo należy przez to rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej, o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

    - Podwykonawca zamierzający zlecić cześć zamówienia sobie powierzonego zadania, dalszym podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy podwykonawstwa, a następnie uzyskać zgodę Zamawiającego.

    - Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

    - Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 będzie powoływał się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Zamawiający w takim przypadku, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

    - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana lub rezygnacja podwykonawców, współpracujących przy realizacji zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza:

- Anetę Nowak w zakresie przedmiotu zamówienia , tel. 62 76 25 001 wew. 37, pokój nr 2 w godz. 800 – 1500.

- Elżbietę Biernat, Grażynę Sowa w zakresie procedury przetargowej, tel.  62 76 25 001 wew. 38, pokój nr 2 w godz. 800 – 1500.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

- Zamawiający za wyjątkiem zadawania pytań i odpowiedzi dot. zamówienia publicznego przed otwarciem ofert, nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

    - Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł  (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100  zł. )

    - Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

    - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

    - Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej o/Szczytniki Nr konta 368404 0006 2005 0000 0042 0016.

    - W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty  na rachunku Zamawiającego.

    - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dowodu przelewu wadium.

    - Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy w Szczytnikach Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki pokój nr 3, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty.

    - Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

    - Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej i musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą posiadać czytelne pieczęcie firmowe i podpisowe wraz z podpisem osoby wystawiającej dokument.

  - Dokumenty należy poukładać w kolejności:

- wypełniony i podpisany formularz oferty,

- kolejne załączniki wraz z dołączonymi dokumentami,

- pozostałe świadectwa,

- dokumenty oświadczenie, informacje itp.

  - Bezpośrednio za formularzem oferty musi bić załączony spis treści oferty.

  - Wszystkie strony oferty wraz dołączonymi dokumentami muszą być ponumerowane i na ostatniej stronie musi być umieszczona informacja o ilości stron w ofercie.

  - Wszystkie dokumenty oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.

  - Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

  - Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem :

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki - nie otwierać przed dniem 12 września 2014 r.”

Dodatkowo na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy, natomiast na kopercie zewnętrznej nazwę i adres Zamawiającego.

Dla uniknięcia sporów kogo należy uważać za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania  Wykonawcy należy kierować się następującymi   zasadami :

1. Za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:

      - osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym  jako uprawnione do reprezentacji podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony ) lub

      - osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca/właściciel lub

      - inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a) i b).

Wszelkie upoważnienia lub pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w oryginale (w przypadku pełnomocnictw oświadczania woli poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale) przez dysponenta dokumentów nie stanowiących własność Wykonawcy, podpisane przez tego dysponenta.

2. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się kilku Wykonawców, którzy składają ofertę wspólną, w przypadku wyboru ich oferty, zobowiązani są przedstawić umowę konsorcjum, regulującą ich współpracę.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

    - Przygotowaną ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 4 nie później niż do dnia  12 września 2014 r., do godz. 1000.

    - Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 12 września 2014 r., o godz. 1015, sala posiedzeń Urzędu Gminy.

    - Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać przed terminem składania ofert. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu już złożonej oferty musi być dokonane w trybie takim samym jak składanie ofert z dodatkowym dopiskiem na kopertach „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert ani jej wycofać po dokonaniu 	wyboru. Koperta wewnętrzna oferty „wycofanej” z dopiskiem „wycofanie oferty” nie będzie otwierana a jej zwrot nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, jako sumę cen jednostkowych wszystkich wielkości pojedynczych systemów z wyszczególnieniem ceny systemu rozsączania oraz ceny projektu, przemnożone przez ilość tych pojedynczych systemów. Ostateczna cena ofertowa brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.

- Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu cywilnego)  w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wykonania prac projektowych i robót budowlanych, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu niezbędnych  do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty robót nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa oraz wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. W cenie zawarty musi być koszt wykonania badań ścieków surowych i oczyszczonych powiększony o 25 % wszystkich instalacji w akredytowanym laboratorium.

- Koszty eksploatacyjne należy podawać zgodnie z rubrykami wskazanymi w załączniku nr 1 do oferty. Energochłonność jednostkową należy podawać zgodnie z danymi z jednostki notyfikowanej oraz w przypadku większych pojedynczych systemów oczyszczania ścieków z rzeczywistym zużyciem energii. W przypadku stosowania pompowni ścieków, dobowy koszt energii  należy podać dwuskładnikowo (oczyszczalnia i pompownia) i łącznie.

- Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert, która dla Wykonawców jest niejawna, Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Błędy w treści oferty obciążają konsekwencjami Wykonawcę. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zalecane jest dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- KRYTERIA OCENY

Zamawiający będzie się kierował się przy wyborze oferty postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (wejście w życie 18 marca 2014 r) oraz art. 91 ust.2 Ustawy pzp. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie najlepszą relacją jakości do ceny.

Przy  wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena oferty 70 %.

Do wszystkich Wykonawców, w zakresie kryteriów będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej oceny oferty:

- w obrębie kryterium ceny:

P1=(Cmin/C)xW1,		gdzie	P1-ilość punktów obliczana dla kryterium cena,

Cmin- cena najtańszej oferty,

C-cena rozpatrywanej oferty,

W1-waga kryterium cena

- Koszty eksploatacyjne 30 % w pełnym okresie amortyzacji tj. 30 lat.

Do wszystkich Wykonawców, w zakresie kryteriów będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej oceny oferty:

Na koszty eksploatacyjne w okresie amortyzacji składają się :

- Koszty energii elektrycznej jako iloraz dziennego zużycia energii x 365 dni x 30 lat przy przyjęciu ceny jednostkowej 0,644 zł/1 kWh;

- Koszty reagentów jako iloraz rocznego zużycia x 30 lat;

- Koszty innych materiałów, części zamiennych itp. wynikających z treści gwarancji i DTR
w okresie 30 lat.

Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie poszczególnych składników cenowych kosztów eksploatacyjnych.

Koszty eksploatacyjne, do wyliczenia punktacji w w/w kryterium zostaną przyjęte na podstawie tabeli : Formularz rozliczeniowy (część B), stanowiącej załącznik nr 1 do oferty.

- w obrębie kryterium kosztów eksploatacji:

P2=(Kmin/K)xW2,		gdzie	P2-ilość punktów obliczana dla kosztów eksploatacji,

Kmin- koszty  najtańszej oferty,

K- koszty rozpatrywanej oferty,

W2-waga kryterium kosztów eksploatacji

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i SIWZ oraz którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucane, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

- uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 16.1 ppkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w  swojej siedzibie.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

  - Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku   następujących formach:

- pieniądzu (na konto Urzędu Gminy w Szczytnikach w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej o/Szczytniki nr 158 404 000 620 050 000 00 420 006.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

  - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Pozostałe zasady wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy oraz ustawa Pzp.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

  - Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie :

- zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak : następstwa działań administracyjnych (konieczności uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy, zmian umowy z NFOŚiGW); odmienne warunki gruntowo-wodne od przedstawionych w PFU, istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT – jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe
w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,

- zaniechania wykonania części robót – zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych w umowie i związanych z tym robot towarzyszących w przypadku :

      - nie wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych lub jeżeli wykonanie tych robót budowlanych stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których oczyszczalnia miała być wykonana,

      - konieczności zaniechania robot budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych uniemożliwiających wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków,

      - wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

2. Zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt a), b),c) tj. niezrealizowania pełnego zakresu robót określonych w PFU i SIWZ. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zmiana wartości wynagrodzenia będzie następowała proporcjonalnie do zmiany zakresu. Wartość realizacji jednej PBOŚ z uwzględnieniem rozdziału w zależności od ilości RLM zostanie wskazana w Formularz rozliczeniowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty.

3. Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określa projekt umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy  Pzp.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

23. INFORMACJE DODATKOWE.

1.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia, o których mowa wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

3. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm /, muszą być oznaczone klauzulą nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty ( ostatnie strony w ofercie lub osobno). Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

Z-ca Wójta

/-/ Dariusz Wawrzyniak

……………………………………………………..

/ Zamawiający /

O F E R T A

DO

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na “Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu

oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia, którym są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę, polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się pełnym raportem z badań zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 w tym załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, a dostarczane urządzenia będą kompletnymi fabrycznie nowymi produktami , które jako całość podlegały badaniom. Osady z tych oczyszczalni będą wywożone nie częściej niż jeden raz na sześć miesięcy, a przedmiot zamówienia wykonany będzie w miejscowościach Antonin, Borek, Bronibór, Chojno, Cieszyków, Główczyn, Górki, Guzdek, Gorzuchy, Iwanowice, Joanka, Korzekwin, Krowica Zawodnia, Krzywda, Kuczewola, Kościany, Lipka, Marchwacz, Marchwacz Kolonia, Marcjanów, Mroczki Wielkie, Niemiecka Wieś, Pamiątków, Pieńki, Popów, Pośrednik, Radliczyce, Rudunki Szczytnickie, Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Drugie, Sobiesęki Trzecie, Staw, Strużka, Szczytniki, Trzęsów, Tymieniec, Tymieniec-Kąty, Tymieniec-Niwka, Tymieniec-Jastrząb, Tymieniec-Dwór,  gmina Szczytniki w ilości 141 sztuk, obejmujących budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia zobowiązujemy się do zakupu, dostarczenia, zamontowania i uruchomienia pompowni ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych

za cenę : netto ………………………………………..……. zł.

(słownie : ……………………………………………………………………………………….. zł.)

należny podatek VAT ………. % …………………………. zł.

(słownie : ……………………………………………………………………………………….. zł.)

Wartość ogółem brutto wynosi : ………………………….. zł.

(słownie : ……………………………………………………………………………………….. zł.)

Szczegółowy zakres robót i czynności, które zostaną wykonane obejmować będzie podpisana przez obie strony umowa.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Jednocześnie zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego
w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert – do dnia …………….. 2014 r.

Składając ofertę oświadczamy, że :

- roboty objęte zamówieniem wykonamy sami oraz/lub wykonanie robót jak niżej powierzymy Podwykonawcom :

- ………………………………………………………………………………………………

(rodzaj robót)

- wadium w kwocie……………….. zł. zostało wniesione w dniu ……………………………

w formie/formach : ………………………………………………………………………….

- bank i nr konta, na które ma być zwrócone wadium :…………………………… ………………………….

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenie umownego.

Oferta nasza została złożona na …… ....stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …… do nr …………

Wymagania dotyczące gwarancji :

- Wykonawca obejmie gwarancją kompletny przedmiot zamówienia w postaci pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na okres min. 5 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń. Zasady i warunki gwarancji zostały zawarte na str ……

- Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 3 dni od zgłoszenia.

- Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

- Okresy gwarancji na wszystkie urządzenia i elementy całego pojedynczego systemu oczyszczania ścieków musza odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji jak wyżej.

Uprawnionym do kontaktu z Zamawiającym jest ……………………………………..telefon ……….

fax ……………………………………. poczta e-mail ………………………………………………...

………………………., dnia ………………	………....................…………………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki :

1. …………………………………………str.

2. ………………………………………… str.

3. ………………………………………… str.

…………………………………………… str.

…………………………………………… str.

Razem …. Dokumentów i załączników

………………………., dnia ………………	………....................…………………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

Formularz rozliczeniowy na realizację zadania : budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki

- Koszty pojedynczego systemu wraz z przyłączem, ewentualną pompownią, reaktorem oczyszczalni, studzienką kontrolno rozdzielającą i systemem rozsączania liczonym wg 1RLM = 1m2 powierzchni rozsączania.

| Oczyszczalnia PBOŚ zaprojektowana | Ilość /szt./ | Cena jednostkowa bez podatku VAT /zł./ | Cena razem bez podatku VAT /zł./ kol. 2 x kol. 3 | Cena razem z podatkiem VAT /zł./ kol. 4 + podatek VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 RLM, Qd min. 0,90 m3/d |  |  |  |  |
| w tym dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
| 9 RLM, Qd min. 1,35 m3/d |  |  |  |  |
| w tym dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
| 12 RLM, Qd min. 1,80 m3/d |  |  |  |  |
| w tym dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
| 15 RLM Qd min. 2,25 m3/d |  |  |  |  |
| w tym dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
| 18 RLM, Qd min. 2,70 m3/d |  |  |  |  |
| w tym dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
| 21 RLM, Qd min. 3,15 m3/d |  |  |  |  |
| w tym dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
| 24 RLM, Qd min. 3,60 m3/d |  |  |  |  |
| w tym dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
| 30 RLM przepustowość dobowa min. 4,50 m3/d |  |  |  |  |
| w tym dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
| 50 RLM Qd min. 5,00 m3/d |  |  |  |  |
| w tym dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
| 50 RLM Qd min. 7,50 m3/d |  |  |  |  |
| w tym dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
| Razem |  |  | * | * |

*do przeniesienia do formularza oferty

Uwaga 1

Należy podać ceny kompletnych pojedynczych systemów oczyszczania ścieków „oczyszczalni przydomowych” we wszystkich pozycjach wymienionych w tabeli. Reaktory oczyszczalni musza posiadać badania w pełnych zakresach (raport główny, protokół badań  skuteczności oczyszczania, wytrzymałości, wodoszczelności i trwałości) wykonane wyłącznie przez jednostkę notyfikowaną wymieniona na stronie:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y . Uwaga 2: Wykonawca może dokonać pogrupowań wielkości oczyszczalni w RLM i w dobowej przepustowości hydraulicznej zgodnie z typoszeregiem wytwarzanej oczyszczalni, jednak z takim wyliczeniem aby wielkość pogrupowanych typów odpowiadała największej wielkości i przepustowości w danej grupie.

- Koszty i Dane eksploatacyjne pojedynczego systemu oczyszczania ścieków w ciągu 30 lat okresu amortyzacyjnego

Do obliczeń

| Wielkość w RLM | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 50 A | 50 B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qd nomin [ m3/d ] | 0,90 | 1,35 | 1,80 | 2,25 | 2,70 | 3,15 | 3,60 | 4,50 | 5,00 | 7,50 |
| Moc zainstalowana [kw] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas pracy [h/d] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energochłonność [kWh/d] wyłącznie na podstawie protokołu z Jednostki Notyfikowanej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energochłonność [zł/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moc zainstalowana [kw] pompownia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas pracy [h/d] pompowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energochłonność [kWh/d] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energochłonność [zł/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energochłonność razem [zł/30 lat] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt reagentow jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt dozowania/rok [zł] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt reagentów na 30 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowane wymiany części [koszt/okres używania] - - - - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty wszystkich części wymiennych w 30 latach [zł] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączny koszt eksploatacyjny w okresie 30 lat dla jednej instalacji oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x ilość w typie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączny koszt eksploatacyjny w okresie 30 lat dla wszystkich oczyszczalni w typie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączny koszt eksploatacyjny dla wszystkich oczyszczalni |  |

Uwaga.

- Do obliczeń należy przyjmować kwoty brutt wg aktualnych cen.

- Do obliczeń energochłonności należy przyjąć kwotę 0,644 zł /kWh

- Energochłonność dobowa podawana wg protokołu Jednostki Notyfikowanej. Wartość podana w innych wielkościach (niż wymienione w protokole) bez stosownych wiarygodnych opinii nie będzie honorowana

- Pominięto roczne koszty wywozu osadów nadmiernych z uwagi na prawie identyczne objętości niezależnie od stosowanego typu oczyszczalni.

- Awarie części nie wymienionych naprawiane będą na koszt Wykonawcy..

- Część informacyjna dot. pojedynczego systemu oczyszczania ścieków

Koszty serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych

| Wielkość w RLM | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 50 A | 50 B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszt corocznego serwisu łącznie z kosztami dojazdu dla jednej instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty łączne serwisów [zł/30 lat dla jednej instalacji] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający w okresie amortyzacyjnym dopuszcza jedynie indeksowanie wartości o wskaźnik publikowany w dziennikach urzędowych ministra finansów.

Adres siedziby serwisu ……………………………………………………..

Tel. Kontaktowy…………………….. Adres e-mail………………………………………..

- Dane dot. producentów (dystrybutorów) części zamiennych wymienionych w części A.

| Nazwa części | Nr katalogowy | Adres producenta lub dystrybutora Tel kontaktowy | Cena jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- |

- Zasady gwarancyjne i serwis pogwarancyjny:

Warunki gwarancji zawarte na str. ………………… niniejszej oferty.

Warunki dostawy części zamiennych zawarte na str. ………………… niniejszej oferty potwierdzone przez producenta tych części.

Termin dostawy części zamiennych i okres usunięcia usterki określone na str….. niniejszej oferty.

- Kwalifikacje i doświadczenia - informacje podstawowe:

Organizacja, kwalifikacje i doświadczenie podmiotu oraz personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia.

- Doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę w realizacji inwestycji wynosi … lat wykonywania PBOŚ zgodnie z treścią informacji zawartej na str. … niniejszej oferty.

- Doświadczenie Wykonawcy w realizacji inwestycji opartych o identyczne instalacje wynosi … lat zgodnie z treścią informacji zawartej na str. … niniejszej oferty oraz zawartymi referencjami.

- Ilość wykonanych PBOŚ wyłącznie wg EN 12566-3 w ostatnich 5 latach zgodnie z Załącznikiem 3 niniejszej ofert  wynosi …… szt.

- Ilość serwisowanych PBOŚ przez Wykonawcę wynosi ….. szt.  Wykaz ilości serwisowanych PBOŚ wraz z adresem i nazwą jednostki terytorialnej znajduje się na str. ….. niniejszej oferty.

- Kwalifikacje i doświadczenie kadry podstawowej zgodnie z Załącznikiem 5 do niniejszej oferty.

- Posiadane certyfikacje jakościowe Wykonawcy zawarte zostały na str. ……. i str………. niniejszej oferty..

.……………………….., dnia ……………	        .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR 2									DO OFERTY

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami /, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki , oświadczam, że Wykonawca w osobie :

spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące :

                - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

                - Posiadania wiedzy i doświadczenia.

                - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

                - Sytuacji finansowej i ekonomicznej.

……………………….., dnia …………      	  .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR  3									 DO OFERTY

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykazu robót budowlanych (wykonanych PBOŚ) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Rodzaj robót, nazwa własna PBOŚ, | Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość robót brutto / zł. / | Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Miejsce wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga: dołączyć za tym załącznikiem dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami zharmonizowanymi i prawidłowo ukończone

* w  przypadku, jeżeli  Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów jest zobowiązany dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów w oryginale do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z  nich przy  wykonywaniu zamówienia.

...............................................................					.............................................................

/ Nazwa  wykonawcy /						 / Data i podpis wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR 4									DO OFERTY

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki  oświadczam, że :

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

.……………………….., dnia ……………        .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK  Nr  5									DO OFERTY

WYKAZ OSÓB

Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie w latach. Najważniejsze prace. | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami / np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, zobowiązanie innego podmiotu w trybie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie |  |  | Kierownik budowy |  |
|  | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie |  |  | Projektant |  |

.........................................			                    							 .....................................................

/ Nazwa wykonawcy /			                                                      						          / Data i podpis wykonawcy /

* w  przypadku, jeżeli  Wykonawca nie dysponuje w/w osobą/ami zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób wskazanych w wykazie na okres korzystania z  nich przy  wykonywaniu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 6								DO OFERTY

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW

DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki oświadczam, że Wykonawca w osobie :

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013  r., poz. 907 z późniejszymi zmianami /

.……………………….., dnia ……………        .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

*w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z Wykonawców składa i dołącza do oferty  niniejsze oświadczeni

ZAŁĄCZNIK NR 7									DO OFERTY

Lista podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm. /.

- należy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm. /, którą tworzą następujące podmioty :

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

4. ……………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

.……………………….., dnia ……………        .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z Wykonawców składa i dołącza do oferty  niniejsze oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 8								DO OFERTY

Oświadczenie o zastosowaniu oczyszczalni ścieków legitymujących się dokumentem potwierdzającym zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wydanym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki

Oświadczam, ż oferowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość podlegały badaniom na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, co potwierdza załączony do naszej oferty pełny raport z badań wystawiony przez notyfikowaną przez KE jednostkę:

nazwa jednostki : ……………………………

europejski numer identyfikacyjny ………………….

adres : ……………………………………………

kraj : …………………………………………….

W szczególności załączamy załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania ścieków surowych i oczyszczonych, protokołu z badań wytrzymałości, protokołu z badań  wodoszczelności i protokołu z badań trwałości oraz oświadczamy, że ww. badanie wykonane zostało przez laboratorium znajduje się na liście Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem :

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y

.……………………….., dnia ……………        .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR 9							           	DO OFERTY

Zestawienie zastosowanych kompletnych fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą  PN-EN 12566-3+A1:2009

Nazwa miejscowości : ……………………………..

| Lp. | Nr geodezyjny działki | Liczba osób, które będą korzystać z PBOŚ – wg zestawienia zawartego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym | Typ zastosowanej PBOŚ (nazwa /nr katalogowy nadany przez producenta PBOŚ) | Wielkość PBOŚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [ilość RLM] | Qd nominalne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

……………………….,dnia ………………	      ………....................…………………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

UMOWA NR ……/2014

o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu …………. pomiędzy Gminą Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez :

1. Marka Albrechta – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Bloch

z jednej strony a ………………………………………………………  zwanym „Wykonawcą” z drugiej strony, reprezentowanym przez:

1. ………………………………….,

o treści następującej :

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczytniki zgodnie z przyjętą ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. “Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki”. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu „przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ)” będących elementem pojedynczego systemu oczyszczania ścieków do 50 OLM (RLM).

3. Zamawiający zamawia zaprojektowania i wykonania następujących ilości pojedynczych systemów w zależności od wielkości w RLM:

a) Wielkość 6 RLM, przepustowość dobowa min. 0,90 m3/d 	– szt. 45

b) Wielkość 9 RLM przepustowość dobowa min. 1,35 m3/d	– szt. 71

c) Wielkość 12 RLM przepustowość dobowa min. 1,80 m3/d 	– szt. 12

d) Wielkość 15 RLM przepustowość dobowa min. 2,25 m3/d 	– szt. 4

e) Wielkość 18 RLM przepustowość dobowa min. 2,70m3/d 	– szt. 2

f) Wielkość 21 RLM przepustowość dobowa min. 3,15 m3/d 	– szt. 1

g) Wielkość 24 RLM przepustowość dobowa min. 3,60 m3/d 	– szt. 2

h) Wielkość 30 RLM przepustowość dobowa min. 4,50 m3/d 	– szt. 1

i) Wielkość 50 RLM przepustowość dobowa min. 5,0 m3/d 	– szt. 2

j) Wielkość 50 RLM przepustowość dobowa min. 7,5 m3/d 	– szt. 1

W jednej oczyszczalni (o wielkości 50 RLM) stężenia zanieczyszczeń będą prawdopodobnie wynosiły ok. 660 BZT5/1m3.

Uwaga! Alternatywą dla oczyszczalni o wielkości 7,5 m3 jest oczyszczalnia o przepustowości 5 m3 ale o stężeniu 1100 BZT5/1m3. Dla niej (w przypadku wielkości 7,5 m3) będzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego.

Razem 141 szt.

4. Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych ścieków musza legitymować najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń:

a) pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji – 40 mg O2/l.

b) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową - 150 mg O2/l.

c) Zawiesiny ogólne – 50 mg/l.

d) Azot ogólny [suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4)] 30 mg N/l.

e) Fosfor ogólny 5 mg P/l.

5.  Pojedynczy system musi składać się z następujących elementów składowych:

a) Przyłącze (jako odcinek od wewnętrznej powierzchni budynku do reaktora oczyszczalni) wykonane zgodnie z normą PN EN 752:2008.

b) Reaktor oczyszczalni – omówiony osobno.

c) Odprowadzenie ścieków oczyszczonych od reaktora oczyszczalni, poprzez studzienkę pomiarowo kontrolno  rozdzielczą aż do układu rozsączania ścieków oczyszczonych.

d) System rozsączający ścieki oczyszczone. Zamawiający z uwagi na determinanty techniczne preferuje tunele rozsączające lub skrzynki magazynująco – rozsączające wg założenia 1 m2/1 OLM (RLM) powierzchni rozsączania (licząc wyłącznie pow. dna). Systemy rozsączające muszą legitymować się Aprobatami Technicznymi.

W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje, zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych.

Przy każdej wielkości hydraulicznej pojedynczego systemu oczyszczania ścieków należy podać moc wszystkich zainstalowanych elementów elektrycznych (wraz z ew. pompowniami itp.), rzeczywistą moc wykorzystaną w stosunku dniowym i rocznym, ilość lat amortyzacji urządzeń elektrycznych oraz wielkość i ceny innych materiałów, koagulantow dla całego okresu amortyzacji tj. 30 lat.

6. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów nadmiernych z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na sześć miesięcy.

7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie w 4 egzemplarzach dokumentacji projektowej niezbędnej do montażu 141 szt.– pojedynczych systemów oczyszczania ścieków („PBOŚ”) stosownie do wymagań wynikających z zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Pozyskanie map niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia robót w Starostwie w Kaliszu jest po stronie Wykonawcy. Projekty przed złożeniem w ramach zgłoszenia budowlanego do Starostwa Powiatowego w Kaliszu musi być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

2) Dokonanie skutecznego zgłoszenia w trybie Ustawy prawo budowlane.

3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.

4) Zakup, dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie 141 sztuk pojedynczych systemów oczyszczania ścieków [przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ)] oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami oraz dokumentacją zgłoszeniową. Proces oczyszczania ścieków ma odbywać się automatycznie, a praca kompletnego urządzenia zarządzana ma być z jednostki sterującej.

5) Wykonanie wszystkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wentylacyjnych od budynku przez PBOŚ, studzienkę kontrolną i system rozsączania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

6) Utrzymanie zaplecza budowy.

7) Prace demontażowe, prace związane z posadowieniem pojedynczego systemu oczyszczania ścieków oraz wyrównaniem terenu.

8) Na ogólną liczbę 141 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) składa się ilość w poszczególnych wielkościach zgodnie z pkt. 3.2. SIWZ:

9) Wykonanie pod każdym planowanym systemem rozsączania badań geotechnicznych oraz przedstawienie szczegółowych rozwiązań projektowych rozsączania ścieków w gruncie oraz podanie współczynników filtracji, powierzchni chłonnej oraz czasu wsiąkania dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Pełne badania z raportem należy wykonać na niżej wymienionych działkach:

a) - Chojno działka nr 177

b) - Iwanowice działka nr 94

c) - Iwanowice działka nr 1193

d) - Iwanowice działka nr 1187

e) - Iwanowice działka nr 1196/1

f) - Radliczyce działka 189/ 2

g) - Chojno działka nr 132/4

10) Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.

11) Zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

12) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

13) Naprawę i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w toku realizacji oraz uporządkowanie terenu inwestycja  po zakończeniu prac.

14) Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników 141 PBOŚ w zakresie sposobu ich użytkowania, potwierdzonych kartami szkoleń (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu).

15) Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi w języku polskim.

16) Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.

17) Dokonanie skutecznego zgłoszenia eksploatacji instalacji (wraz z kompletem dokumentów) zgodnie z Ustawą POŚ.

18) Wykonawca jest zobowiązany przez kolejne cztery lata wykonać w ramach corocznych serwisów gwarancyjnych kolejne 25 % badań instalacji pod względem skuteczności oczyszczania ścieków. Komplet wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z protokołem zakończenie kolejnego serwisu gwarancyjnego. Badania muszą być wykonane przez akredytowane Laboratorium.

19)	Wykonanie raportu porealizacyjnego, w którym zaprezentowane zostanie przez Wykonawcę omówienie stanu instalacji po wykonaniu serwisu gwarancyjnego oraz wyniki  badań ścieków surowych i oczyszczonych 25 % pojedynczych systemów oczyszczania ścieków wskazanych przez Zamawiającego wykonanych przez akredytowane laboratorium w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków zgodnych z warunkami określonymi w pkt. 3.3. niniejszej SIWZ.

20)	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia corocznego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w ramach którego dokona corocznego przeglądu pracy instalacji, niezbędnych regulacji sterowania oraz wymiany terminem przewidzianych części zamiennych. Fakt wykonania serwisu Wykonawca potwierdza protokołem, który przedkłada Zamawiającemu.

§ 2.

1. Strony ustalają terminy realizacji:

a)  rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy,

b) zakończenie przedmiotu umowy i odbiór końcowy do dnia 15.05.2015r.

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego poszczególnych etapów realizacji zadania jak w ust.1 pkt b i c.

§ 3.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie na kwotę netto ...............PLN, podatek VAT ......................... PLN, brutto ....... PLN (słownie:.................................................................................)

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej, w tym wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenie z tytułu praw autorskich i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wynagrodzenie przez okres cały realizacji umowy jest stałe.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie wartości przedmiotu umowy.

- Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowią dwie faktury wystawione przez Wykonawcę:

- pierwsza po wykonaniu, rozliczeniu i odebraniu bez zastrzeżeń części zadania w ilości 70 szt. PBOŚ.,

- druga po wykonaniu, rozliczeniu i odebraniu bez zastrzeżeń pozostałej części zadania określonego w § 1 umowy.

  - 4.

1. Wynagrodzenie ustalone w § 3 zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za termin zapłaty strony będą uważały moment obciążenia kwotą faktury rachunku Zamawiającego.

2. Warunkiem dokonania zapłaty zgodnie z postanowieniami ust. 1 będzie należyte wykonanie zamówienia udokumentowane odpowiednimi opiniami odnośnych organów administracji państwowej, wynikami badań i sprawdzeń, atestami, aprobatami technicznymi, certyfikatami itp. o ile takich wymagają przepisy szczególne a ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi na piśmie właściwą wartość użytkową lub należyty stan techniczny i eksploatacyjny przedmiotu umowy jak również finansową zgodność faktury z postanowieniami umowy.

3. W przypadku, jeżeli Wykonawca będzie realizować niniejszą umowę przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag , nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6 , w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może :

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości  zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

10. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów :

1) kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę,

2) kserokopii protokołu odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę,

3) dowodu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (kserokopii wyciągu bankowego lub oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia).

§ 5.

- Strony ustalają następujący zakres robót do wykonania przez podwykonawcę ……………………………………………………………………………………………

- Podwykonawcą prac określonych w ust. 1 jest:

……………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót, dostaw, usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w  SIWZ, oraz gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  30 dni.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 14 dni uważać się będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada  Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, o  podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w  SIWZ, oraz gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  30 dni.

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 14 dni uważać się będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego.

12. Przepisy, określone w ust. 4-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży ochronnej.

- Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1.

- Zamawiający wprowadza obowiązek każdorazowego uzyskania jego zgody na wybór instalowanego sprzętu, maszyn, urządzeń i materiałów.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia placu budowy i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca po zakończeniu robót, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest uporządkować teren budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 8 przy realizacji przedmiotu umowy.

- Naruszenie wymogu określonego w ust. 8 skutkować będzie:

- obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt wykonawcy,

- uprawnieniem do rozwiązania umowy przez zamawiającego bez wypowiedzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres objęty umową.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji w zakresie wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7.

1.Zamawiający na czas wykonania i odbioru robót ustanowi zarządzającego zamówieniem w osobie kierownika Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska –  Elżbietę Biernat.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy :

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego :

…………………………………………………………………………………………………

3) Wskazanie odpłatnego punktu poboru wody i energii elektrycznej.

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) Przejęcia od Zamawiającego terenów, na których będą prowadzone roboty projektowe i budowlane;

b) Założenia i prowadzenia skoroszytu budowy w formie uproszczonego dziennika budowy dla każdego obiektu przydomowej oczyszczalni, pozwalającego dokumentować etapy robót, roboty ulegające zakryciu, uwagi kierownika robót i inspektora nadzoru oraz odbiory częściowe lub odbiory robót  ulegających	zakryciu.  Kompletowanie   w   trakcie   realizacji   robót   wszelkiej   dokumentacji   oraz przygotowanie do odbioru częściowego, końcowego i odbioru robót ulegających zakryciu oraz przygotowanie kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze częściowym i końcowym w tym sporządzenie geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

c) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy dla stosowanych materiałów i urządzeń, w tym wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

d) Przystosowania i zabezpieczenia miejsca robót dla bieżących robót z zachowaniem najwyższej staranności oraz zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu a także dbania o należyty porządek na terenie budowy;

e) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, programem funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

f) Zorganizowania zaplecza robót w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;

g) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poŜ i dozór mienia na terenie wykonywanych obiektów oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

h) Zawiadamiania inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem;

i) Przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

j) Niezwłocznego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru w tym wykazem wykonanych robót i dokumentacją fotograficzną zapisaną w formie elektronicznej (np. pdf.);

k) Dokonania zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

l) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku prowadzonych robót otoczenia miejsca budowy, istniejących instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, lub osób trzecich na koszt własny;

ł) Uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych zezwoleń i dokonania zgłoszeń wymaganych przepisami obowiązującego prawa;

m) Organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

n) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym osobom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania;

o) Usunięcia wszelkich usterek lub pominięć w realizowanych robotach budowlanych, stwierdzonych w trakcie robót oraz w czasie odbiorów częściowych i końcowego w terminie technicznie uzasadnionym i koniecznym do usunięcia, a następnie wezwania Zamawiającego do wykonania ponownego odbioru;

p) Zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową;

r) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

s) Jako wytwarzający odpady – Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi  zmianami). t) Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji.

§ 8.

- Termin rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy kończy się w terminie wyznaczonym w ust. 3 dla okresu gwarancji .

- Przed dokonaniem odbioru końcowego całego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

- Na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego całości zadania bez uwag.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe w wyniku wad dokumentacji projektowej.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad

w terminach ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych wymogów.

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad nie później niż w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6 i 7.

- O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym terminie.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne oraz pełną dokumentację zainstalowanego sprzętu i urządzeń w języku polskim.

- Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji jedynie materiały eksploatacyjne i części zamienne zalecane przez producenta.

- W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w szczególności – niniejszej umowy, istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.

- Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy, określonym w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Warunki gwarancji określone w niniejszej umowie wraz z przepisami Kodeksu Cywilnego regulują w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę i sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową albo nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej umowy nie wiążą Zamawiającego.

§ 9.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia,

b) 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości umowy brutto,

d) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wartości umowy brutto,

e) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  2 % wartości umowy brutto,

f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 % wartości umowy brutto,

g) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia albo spowodowanie przerw w wykonaniu robót z innych przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto  za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

b) za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto robót niezrealizowanych z zastrzeżeniem postanowień wynikających z § 10.

§ 10.

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11.

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

b) Odbiór częściowy,

c) Odbiór końcowy

- Odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do skoroszytu budowy.

- Po wykonaniu każdej części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 i § 2 ust.1 pkt b i c zostanie przeprowadzony odbiór częściowy lub końcowy robót.

- Wykonawca składa pisemny wniosek o dokonanie odbioru częściowego lub końcowego  robót.

- Wykonawca razem z wnioskiem o dokonanie odbioru robót przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej (tożsamej z papierową):

a) skoroszyt budowy z potwierdzeniem wykonania wpisem dokonanym przez kierującego budową, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru budowlanego;

b) dokumentację powykonawczą;

c) szczegółową instrukcję obsługi oddzielnie dla każdej oczyszczalni;

d) atesty na zastosowane urządzenia;

e) certyfikaty bezpieczeństwa dla każdego urządzenia;

f) kartę gwarancyjną ;

g) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją przetargową oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

- Wykonawca w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia zakończenia robót:

- Przeprowadzi indywidualne szkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego i uzyska potwierdzenie wykonania szkolenia od uczestników szkolenia,

- Dokona zgłoszeń stosownie do art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627ze zm.) do Wójta Gminy Szczytniki.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, a ewentualne usterki usunięte w porozumieniu z Wykonawcą, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku, o których mowa w ust. 2 wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego robót.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół końcowy odbioru robót w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru końcowego robót. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę bezusterkowego odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 12.

1. Wykonawca z tytułu otrzymania zamówienia wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie (10 % ceny podanej w ofercie) w pieniądzu* - poręczeniach bankowych* - poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej* - gwarancjach bankowych* - gwarancjach ubezpieczeniowych* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości* przeznaczone w 70 % na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i w 30 % na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

2  Ustalone w ust.1 inne niż pieniądz formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złoży  zamawiającemu do depozytu.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach :

1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2) 30 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w  ust. 3 pkt 1, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonym w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5.  Na poczet kwoty ustalonej w ust. 1 Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy 100 %

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy przytoczonej w umowie ustawy - Kodeks cywilny oraz inne opublikowane urzędowo przepisy szczególne i Normy a także warunki zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 14.

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15.

Stronom z zastrzeżeniem postanowień § 14 niniejszej umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1.  Wykonawcy, gdy;

a) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania przez Wykonawcę, zwleka z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności bądź przekazania placu budowy.

2.  Zamawiającemu, gdy;

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy ni 1 miesiąc,

b) nastąpi ogłoszenie upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy albo wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 16.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar  odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swego zamiaru.

§ 17.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,  w postaci aneksu.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie :

1) zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak : następstwa działań administracyjnych (konieczności uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy); odmienne warunki gruntowo-wodne od przedstawionych w PFU, istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

2) zmiany ustawowej stawki podatku VAT – jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,

3) zaniechania wykonania części robót – zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych w umowie i związanych z tym robot towarzyszących w przypadku :

a) nie wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych lub jeżeli wykonanie tych robót budowlanych stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których oczyszczalnia miała być wykonana,

b) konieczności zaniechania robot budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych uniemożliwiających wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków,

c) wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

4) zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadkach, o których mowa w pkt 3 ppkt a), b),c) tj. niezrealizowania pełnego zakresu robót określonych w PFU i SIWZ. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zmiana wartości wynagrodzenia będzie następowała proporcjonalnie do zmiany zakresu. Wartość realizacji jednej PBOŚ z uwzględnieniem rozdziału w zależności od ilości RLM zostanie przyjęta zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie Wykonawcy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności :

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy

2) strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona winna za odstąpienie od umowy.

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót, jeżeli przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy a Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń oraz przyjąć je na swój stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność najpóźniej w 28 dni po terminie przerwania robót.

5) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy i roboty  zabezpieczające.

- Zamawiający odbierze wykonane roboty i zapłaci za ich wykonanie.

- po odstąpieniu od umowy strony zastrzegają sobie egzekwowanie wszelkich kar i potrąceń jakie wynikają z niniejszej umowy.

- Zamawiający przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór

- strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca w związku z budową zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§ 18.

W razie powstania sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany skierować swoje roszczenie do Zamawiającego a Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń w terminie 21 dni od chwili ich zgłoszenia. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu lub odmowie uznania roszczenia Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu.

§ 19.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

Podpisali:

..................................................................	   ....................................................................

/ ze strony Wykonawcy /	/ ze strony  Zamawiającego /

…………………………………………………..

/ kontrasygnata Skarbnika /

# Text boxes

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Szczytniki

Szczytniki 139

62-865 Szczytniki

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę

i adres Wykonawcy)

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę

i adres Wykonawcy)

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę

i adres Wykonawcy)