Szczytniki 139									 tel. (62) 76 25 001

62-865 Szczytniki 								    	       (62) 76 25 015

pow. kaliski									 fax (62) 76 25 274

www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 2.06.2014 r.

wg rozdzielnika

Nasz znak : IOŚ.271.5.2014

dotyczy : wyjaśnienia treści SIWZ.

W odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki :

„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , Zamawiający wymaga :

- Reaktor oczyszczalni musi spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3. Wymaga się, aby w ofercie przedłożono pełny raportem badań PBOŚ wykonanym wyłącznie przez jednostki notyfikowane, które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y i otwarciu zakładki na konkretnej normie.

Jednocześnie w SIWZ znalazł się zapis :

„…Raport musi zawierać komplet załączników, opis rysunki techniczne oraz musi zawierać raporty (protokoły) badań skuteczności oczyszczania dla najmniejszej jednostki w typoszeregu oczyszczalni, wytrzymałości dla największej jednostki w typoszeregu oczyszczalni, wodoszczelności dla każdej jednostki w typoszeregu oraz trwałości materiału.”

- Wymagana norma : PN-EN 12566-3 (PN-EN 12566-3+A1) dotyczy małych oczyszczalni ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Określa wymagania, metody badań, znakowanie oraz ocenę zgodności dotyczące kontenerowych i/lub montowanych na miejscu przydomowych oczyszczalni ścieków, a nie wyłącznie reaktorów.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzeni, że zaoferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12566-3 (PN-EN 12566-3+A1), a nie wyłącznie reaktory.

- Zgodnie z unijnym systemem oceny zgodności wyrobów budowlanych obowiązującym również w Polsce od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej, tj. od 1 maja 2004 r. jasno określony jest zakres zadań wykonywanych przez producenta i jednostkę notyfikowaną, w zależności od systemu poświadczania zgodności wskazanego w normie.

W przedmiotowym przetargu, w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków wymagana jest norma PN-EN 12566-3 (PN-EN 12566-3+A1) „Małe oczyszczalnie ścieków dl a obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3 : Prefabrykowane i/lub wykonywane na budowie domowe oczyszczalnie ścieków”

Zgodnie z tablicą ZA.2 w/w normy obowiązuje system poświadczenia zgodności : „3”. Oznacza to, że do zadań laboratorium notyfikowanego należy wykonanie wstępnych badań typu, które przeprowadza się w celu potwierdzenia zgodności urządzeń z przedmiotową normą. Z przeprowadzonych badań typu laboratorium notyfikowane sporządza raport (zgodnie z przedmiotową normą oraz obowiązującymi dyrektywami) z badań typu wyrobu ,które przekazuje producentowi.

W związku z powyższym zawartość raportu musi potwierdzać zgodność badanych urządzeń z przedmiotową normą oraz musi być zgodny z przedmiotową normą oraz obowiązującymi dyrektywami.

Raport nie musi zawierać np. rysunków technicznych itd.

Prosimy o potwierdzenie, że Raport z badań typu wydany przez laboratorium notyfikowane dot. oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, musi potwierdzać wykonanie wszystkich wstępnych badań typu zgodnie z przedmiotową normą.

- Pragniemy podkreślić, że Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia spełniały normę PN-EN 12566-3 (PN-EN 12566-3+A1), a jednocześnie wymaga : „… badań skuteczności oczyszczania dla najmniejszej jednostki w typoszeregu oczyszczalni…”

Przedmiotowa norma określa wymagania dotyczące wstępnych badań typu w Tablicy 1 (str. 17 normy). Zgodnie z powyższą tablicą, należy m.in. wykonać badanie skuteczności oczyszczania na reprezentowanym modelu z rodziny – przy czym norma wyraźnie wskazuje, że : „zazwyczaj będzie wybrany model o najmniejszej objętości, przy założeniu, że tej objętości odpowiada najmniejsza skuteczność oczyszczania”

Stąd najmniejsza oczyszczalnia poddana badaniu skuteczności oczyszczania wcale nie musi być najmniejszym modelem (jednostką) z typoszeregu. Ta argumentacja została potwierdzona przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. – sygn.. 291/14 i 295/14 (str. 20)

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Raport z badan typu wydany przez laboratorium notyfikowane dot. oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, musi potwierdzać wykonanie wszystkich wstępnych badań typu zgodnie z przedmiotowa normą.

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z art. 30.1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie.

Zgodnie z Rozporządzeniem rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – jednoznacznie wynika, jakich dokumentów może żądać Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zgodnie z § 6.1. w/w rozporządzenia Zamawiający może żądać w szczególności :

„1) próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego”.

Zamawiający nie może żądać, aby raport wydany przez laboratorium notyfikowane odnosił się np. do opisów czy też rysunków technicznych. Zadaniem laboratorium notyfikowanego jest wyłącznie przeprowadzenie badań typu i sporządzenie raportu (protokołu) z badań typu wyrobu zgodnie z przedmiotową normą oraz obowiązującymi dyrektywami.

Ta argumentacja została potwierdzona przez Krajową Izbę Odwoławcza w wyroku z 09.09.2013 r. sygn. KIO/2008/13, która w uzasadnieniu (s. 26) stwierdziła, co następuje :

„Rolą jednostki notyfikowanej jest, bowiem wydanie certyfikatu/raportu, w którym potwierdzenie znajdzie fakt, że dany wyrób spełnia lub nie wymagania normy.”

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w punkcie 15 – KRYTERIA OCENY, Zamawiający określił m.in. kryterium :

- Kwalifikacje i doświadczenia 5 %

Organizacja, kwalifikacje i doświadczenie podmiotu oraz personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia.

- Doświadczenie podmiotu w realizacji podobnych inwestycji punktowane od 1 do 5.

- Kwalifikacje i doświadczenie kadry podstawowej punktowane od 1 do 5.

- Ilość wykonanych PBOŚ wg EN 12566-3 w ostatnich 5 latach punktowane od 1 do 5.

- Posiadanie certyfikacji jakościowych Wykonawcy punktowane 0 lub 3 lub 6.

Jednocześnie w Załączniku nr 1 do oferty w punkcie D – Kwalifikacje i doświadczenia, znajduje się zapis : „Organizacja, kwalifikacje i doświadczenie podmiotu oraz personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia.

- Doświadczenie Wykonawcy w realizacji inwestycji wynosi … lat wykonywania PBOŚ zgodnie z treścią informacji zawartej na str …. niniejszej oferty. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji inwestycji opartych o identyczne instalacje wynosi … lat zgodnie z treścią informacji zawartej na str …. niniejszej oferty. Ilość serwisowanych PBOŚ wynosi …. Szt. Wykaz ilości serwisowanych PBOŚ wraz z adresem i nazwą jednostki terytorialnej znajduje się na str … niniejszej oferty ….”

Ponieważ Zamawiający wymagał udokumentowania doświadczenia w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3, uprzejmi e wnosimy o zmianę zapisu z Załącznika nr 1 do oferty w punkcie D – Kwalifikacje i doświadczenia, t.j. na :

- Doświadczenie Wykonawcy w realizacji inwestycji wynosi … lat wykonywania PBOŚ zgodnie z treścią informacji zawartej na str … niniejszej oferty. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji inwestycji opartych o instalacje zgodne z PN-EN 12566-3 wynosi … lat zgodnie z treścią informacji zawartej na str … niniejszej oferty. Ilość serwisowanych PBOŚ wynosi … szt. Wykaz ilości serwisowanych PBOŚ wraz z adresem i nazwą jednostki terytorialnej znajduje się na str … niniejszej oferty.

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga ;

Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych ścieków muszą legitymować najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń :

- Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczone z dodatkiem inhibitora nitryfikacji – 40 mg O2/l.

- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową – 150 mg O2/l

- Zawiesiny ogólne – 50 mg/l.

- Azot ogólny [suma azotu Kjeldahla (NNorg + NN114)] – 30 mg N/l

- Fosfor ogólny 5 mg P/l

W związku z powyższym zapisem, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby zaoferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniały wszystkie w/w maksymalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, co musi być potwierdzone w raporcie z badań typu wydanym przez laboratorium notyfikowane w zakresie badanie skuteczności oczyszczania.

- Norma PN-EN 12566-3, na którą powołuje się Zamawiający dotyczy :

„Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Część 3 : Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

Zgodnie z w/w normą należy wykonać wstępne badanie typu : wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość. Na podstawie przeprowadzonych w/w badań jednostka notyfikowana sporządza raport/protokół z wstępnego badania typu.

Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, a zawartość raportu musi potwierdzać wykonanie wstępnych badan typu zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy.

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazania, wykonania co najmniej dwóch zadań, w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 100 sztuk każde zadanie lub (zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami w dniu 27.05.2014 r.) wykazania, wykonania co najmniej dwóch zadań oddzielnie w formule zaprojektuj oraz na co najmniej dwa zadania oddzielnie w formule wybuduj w ilości co najmniej 100 sztuk każde zadanie pod warunkiem, że dotyczą one typu oczyszczalni oferowanych w niniejszym zamówieniu.

Prosimy o sprecyzowanie czy wykonane zadanie musi dotyczyć realizacji w ramach jednego zlecenia – jednego Zamawiającego ? Czy wykonane zadanie może dotyczyć sumy wykonanych pojedynczych zleceń (np. indywidualnych) zlokalizowanych na terenie np. miasta lub gminy ?

- W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w punkcie 2.2.1. Oczyszczalnie biologiczne. Zamawiający opisał wymaganą technologie oczyszczania ścieków :

„Do biologicznego oczyszczania ścieków stosowane mogą być reaktory oparte na technologii osadu czynnego lub złoża biologicznego oraz urządzenia oparte na połączeniu obydwu wymienionych technologii (wybór technologii musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, natomiast wykonawca musi się na niego zgodzić bez żądania zmiany wynagrodzenia za zadanie).

Czy Zamawiający dopuszcza przydomowe oczyszczalnie działające w innej technologii np. sam osad czynny albo SBR ?

- Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wymaga :

„W przypadku zastosowania oczyszczalni ścieków, składających się z dwóch odrębnych zbiorników tj. osadnika gnilnego i reaktora biologicznego. Pojemność osadników gnilnych musi być dobrana tak aby zapewnić minimum trzydobowe zatrzymanie ścieków i nie może być mniejsza niż 3 m3”

To czy oczyszczalnia składa się z jednego zbiornika, w którym wydzielone sa dwie strefy (1 strefa – osadnik gnilny, 2 strefa – bioreaktor) czy tez z dwóch oddzielnych zbiorników (1 zbiornik – osadnik gnilny, 2 zbiornik – bioreaktor), nie ma wpływu na technologię oczyszczania ale już suma pojemność osadnika ma wpływ.

Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że bez względu na to czy oczyszczalnia składa się z dwóch oddzielnych zbiorników czy tez jednego zbiornika, Zamawiający wymaga aby pojemność osadnika była nie mniejsza niż 3 m3.

- Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wymaga :

„…producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO 14001 lub równoważny np. EMAS.”

Wobec powyższego oczekujemy, że zamawiający w celu udokumentowania spełnienie przez Wykonawców w/w wymogu będzie wymagał załączenia do oferty certyfikatu wg obowiązującego wydania normy ISO 14001/PN-EN ISO 14001lub równoważny np. EMAS wydanego przez jednostkę do tego uprawnioną.

- W dokumentacji przetargowej Zamawiający określił wymagane przepustowości (wydajności)nominalne w zależności od ilości RLM, przy założeniu 120 l/d/1 RLM ścieku.

Jest to najistotniejszy wskaźnik przy prawidłowym doborze wielkości oczyszczalni. Ma on również ogromną „wagę ekonomiczną” przy wycenie oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponieważ oferowane oczyszczalnie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego musza spełniać wymagania normy PN-EN 12566-3, istotnym jest również fakt, że każda z zaoferowanych oczyszczalni zgodnie z przedmiotową normą musiała zostać przebadana przez laboratorium notyfikowane w zakresie wodoszczelności.

Specyfika budowy (np. pojemność poszczególnych komór i ich rozmieszczenie) w poszczególnych oczyszczalniach jest uzależnione przede wszystkim od przepustowości nominalnej oczyszczalni.

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania oczyszczalni i przepustowościach dostosowanych do wymaganych (podanych) przepustowości nominalnych t.j. nie mniejszych niż wskazane w dokumentacji przetargowej.

- Zamawiający wymaga aby wykazać się w zakresie wiedzy i doświadczenia, wykonaniem co najmniej dwóch zadań, w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 100 sztuk każde zadanie.

Mając na uwadze wyżej przytoczony fragment z SIWZ proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia zdobytego przy realizacji co najmniej dwóch robót (umów) opierających się tylko na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków i co najmniej dwóch zadań polegających na ich zaprojektowaniu.

- Czy Zamawiający potrafi określić (rząd wielkości) poziom wód gruntowych w poszczególnych miejscach lokalizacji budowanych przydomowych oczyszczalni w skrajnym niekorzystnym momencie, tzn. w momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni?

- Czy Zamawiający potrafi określić rodzaj gruntu w poszczególnych miejscach lokalizacji budowanych przydomowych oczyszczalni?

- W celu udokumentowania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał wykonanie dwóch zadań po 100 szt. każde. Biorąc pod uwagę, że przedstawione zadanie dotyczy budowy 141 szt. oczyszczalni.

Pytanie:

Czy zamawiający uzna referencje wykonawcy, który wykonał w jednym zadaniu ponad 200 szt. oczyszczalni zgodnie normą PN-EN12566-3+A1:2009 ?

- Zamawiający określa aby oferowane oczyszczalnie charakteryzowały się najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń w tym również azotu i fosforu.

Pytanie:

Czy w związku z tym przy przedstawionym każdorazowo 25% wyników badań zamawiający będzie żądał również badania tych wartości tj: azotu i fosforu, kiedy ścieki odprowadzane są do gruntu a nie do wód?

- Zamawiający żąda zastosowania urządzeń, które przeszły badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

Czy dla wykazania powyższego Zamawiający będzie żądał dołączenia do oferty wszystkich raportów z badań dla PN-EN 12566-3+A1:2009 :

- wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy,

- wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C” normy PN EN 12566-3 dla warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3,

- efektywności oczyszczania dla parametrów BZT5, ChZT, zawiesina. W badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. Zamawiający wymaga (zgodnie z norma PN EN 12566-3), aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „B” normy PN  EN 12566-3 (dla najmniejszej oczyszczalni z typoszeregu),

- trwałości materiału (badanie materiału) – badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN EN 12566-3 określające właściwości materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia , zgodnym z normą PN-EN 12566-3, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej.

- Czy Zamawiający wyklucza wyniki badań wykonane przez laboratorium akredytowane, a dopuszcza tylko potwierdzone przez laboratorium notyfikowane?

Czy wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 musza być wykonane wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską?

- Zamawiający dbając o własne interesy oraz interesy użytkowników powinien oczekiwać zastosowania ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań.

Prosimy o podanie jakiego maksymalnego zużycia prądu będzie wymagał Zamawiający w stosunku do zaproponowanych przydomowych oczyszczalni ścieków ?

- Czy zamawiający dopuszcza do zastosowania oczyszczalnie pracujące w technologii SBR posiadające komplet wymaganych przez normę PN-EN 12566-3+A1:2009 raportów z badań ze skuteczności oczyszczania, wodoszczelności, wytrzymałości i trwałości wg procedur określonych w normie zharmonizowanej ?

- Zamawiający określił w programie Funkcjonalno-Użytkowym pojemność wydzielonych osadników gnilnych jako zapewniające minimum trzydobowe zatrzymanie ścieków i nie mniejsze niż 3 m3. Jest to zapis wzajemnie wykluczający się i ograniczający konkurencje.

W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie tego zapisu i pozostawienie jedynie wymogu minimum trzydobowego zatrzymania ścieków, co jest podstawą do projektowania ich pojemności.

- Czy Zamawiający uzna za równoważne z „co najmniej 5 lat doświadczeniem zawodowym w wykonawstwie lub nadzorze robót w ramach posiadanych uprawnień” posiadanie ponad 4 lat doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie w wykonawstwie oraz posiadanie na stanowisku Kierownik Budowy, na co najmniej dwóch zadaniach w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 200 szt. każde zadanie.

- Zamawiający w projekcie Umowy o wykonanie robót budowlanych § 2 ustala terminy : pośredni wykonania 85 szt. do 14.11.2014 r. oraz końcowy dla zakończenia przedmiotu umowy na 15.05.2015 r. Natomiast w § 3 pkt 5 Zamawiający zaznaczył, że podstawa wypłaty wynagrodzenia stanowią dwie faktury wystawione przez Wykonawcę :

- pierwsza po wykonaniu , rozliczeniu i odebraniu bez zastrzeżeń części zadania przewidzianej do realizacji w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.,

- druga po wykonaniu, rozliczeniu i odebraniu bez zastrzeżeń pozostałej części zadania określonego w § 1 umowy.

Prosimy o skorygowanie powyższych terminów.

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że :

Ad.1 . Zamawiający żąda zaprojektowania i wykonania oczyszczalni do %) OLM zgodnie z PN EN 12566-3.

Ad.2. Zamawiający żąda przedłożenia wszystkich raportów z badań oczyszczalni ścieków zgodnie z PN EN 12566-3 wykonanych wyłącznie przez jednostkę notyfikowaną.

Ad. 3. Zamawiający żąda przedłożenia wszystkich raportów z badań oczyszczalni ścieków zgodnie z PN EN 12566-3 wykonanych wyłącznie przez jednostkę notyfikowaną.

Zamawiający nie żąda aby jednostka notyfikowana odnosiła się do rysunku czy opisu, które na ogół są jednak zawarte w raportach. Jeżeli raport nie zawiera rysunków i opisu techniczno technologicznego (co w świetle zapisów procedur badawczych) jest raczej dziwne, to Wykonawca musi przedłożyć w ofercie zarówno rysunki całych pojedynczych systemów oczyszczania ścieków, a w tym rysunki i opis techniczno technologiczny oferowanej oczyszczalni. Zamawiający nie wyobraża sobie oceny instalacji bez tych elementów zawartych w ocenie.

Ad. 4. Kryterium (jedyne ocenne niemierzalne w zł) jest dokładnie opisane zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany tego zapisu. Jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie wykonawcze czy projektowe oparte o inne typy oczyszczalni niż oferowane w niniejszym przetargu , może taką informację dodatkowo zawrzeć.

Ad. 5. Tak.

Ad. 6. Tak.

Ad. 7. Wykonawca ma wykazać, że zaprojektował co najmniej dwa zadania i wykonał co najmniej dwa zadania z zastosowanie PBOŚ zgodnie z PN EN 12566-3.

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza jedynie PBOŚ zgodnie z treścią PN EN 12566-3.

Ad. 9. Dobór oczyszczalni ma być zgodny z potrzebami hydraulicznymi określonymi w punkcie 3.2. SIWZ. Zamawiający nie ma zamiaru dywagować jakich pojemności maja być poszczególne części (zbiorniki) oczyszczalni. Oczyszczalnia ma być zgodna z normą PN EN 12566-3.

Ad. 10. Vide odpowiedź Ad. 2 z dnia 29.05.2014 r.

Ad. 11. Dobór oczyszczalni ma być zgodny z wielkością w RLM i dobowymi potrzebami hydraulicznymi określonymi w punkcie 3.2. SIWZ, Jakiekolwiek inne zapisy w innych dokumentach tego przetargu nie mają mocy wymagalnej.

Ad. 12. Tak.

Ad. 13. Jest to rola Projektanta, który musi dokonać badań geotechnicznych pod lokalizacją każdego pojedynczego systemu oczyszczania ścieków.

Ad. 14. Tak.

Ad. 15. Tak.

Ad. 16. Tak z akredytowanego laboratorium.

Ad. 17. Tak.

Ad. 18. Zamawiający będzie honorował wyłącznie badania wykonane przez jednostkę notyfikowaną przez KE.

Ad. 19. Energochłonność jest przedmiotem wyceny kosztów eksploatacyjnych.

Ad. 20. Tak.

Ad. 21. Vide odpowiedź nr 9.

Ad. 22. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 23. Zamawiający koryguje zapis § 3 pkt 5 umowy w następujący sposób :

„5. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowią dwie faktury wystawione przez Wykonawcę:

- pierwsza po wykonaniu, rozliczeniu i odebraniu bez zastrzeżeń części zadania przewidzianej do realizacji w terminie do 14 listopada 2014 roku,

- druga po wykonaniu, rozliczeniu i odebraniu bez zastrzeżeń pozostałej części zadania określonego w § 1 umowy.”

Z uwagi na istotę treści odpowiedzi mających charakter doprecyzowania zapisów SIWZ, stają się one wymagalnymi i integralnymi elementami SIWZ.

Z-ca Wójta

/-/ Dariusz Wawrzyniak

# Text boxes

G M I N A    S Z C Z Y T N I K I