Załacznik Nr 2

do Zapytania ofertowego

Opis oferowanego samochodu dostawczego

Marka samochodu ……………………………….. (proszę podać nazwę marki samochodu)

Nazwa modelu samochodu ……………………… (proszę podać nazwę modelu samochodu)

Wymagane warunki techniczne :

| Lp. | Warunki techniczne | Pojazd | Podać dla oferowanego pojazdu (wpisać konkretne właściwości pojazdu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji | samochód dostawczy bezwypadkowy, rok produkcji nie starszy niż 2009 nie młodszy niż 2012 |  |
| 2. | Typ nadwozia | L2H2 |  |
| 3. | Typ silnika | silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO5 |  |
| 4. | Moc silnika | min. 120 KM |  |
| 5. | Pojemność silnika | min. 2200 cm3 |  |
| 6. | Kabina | kabina podwójna min. 5-osobowa |  |
| 7. | Masa całkowita | dopuszczalna masa całkowita nie więcej niż 3.500 kg |  |
| 8. | Całkowita długośc pojazdu | dopuszczalna długość całkowita pojazdu nie może być mniejsza niż 5400 mm i nie większa niż 5600 mm |  |
| 9. | Wysokość pojazdu | dopuszczalna wysokość nie mniejsza niż 2500 mm i nie większa niż 2700 mm |  |
| 10. | Długość przestrzeni ładunkowej | nie może być mniejsza niż 1800 mm i nie większa niż 3100 mm |  |
| 11. | Wysokość przestrzeni ładunkowej | nie może być mniejsza niż 1900 mm i nie większa niż 2100 mm |  |
| 12. | Ładowność | ładownośc użytkowa nie mniejsz niż 1300 kg, ale nie więcej niż 1700 kg |  |
| 13. | Szerokość na poziomie nadkoli | min. 1400 mm |  |
| 14. | Udokumentowany przebieg | max 150 tyś. km |  |

Wyposażenie :

| Lp. | Wyposażenie | Pojazd | Podać dla oferowanego pojazdu (wpisać TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | wymagany |  |
| 2. | Kulisty hak holowniczy | wymagany |  |
| 3. | Drabinka na tylnych drzwiach | wymagany |  |
| 4. | Bagażnik dachowy do przewozów rur długości od 3m | wymagany |  |
| 5. | Drzwi boczne przesuwne min. 1,250 m i min. 1,75 m wys. | wymagany |  |
| 6. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane pod kątem 180 | wymagany |  |
| 7. | Niezależne oświetlenie przedziału ładunkowego | wymagany |  |
| 8. | Wodoodporna, zmywalna i gładka podłoga w pzrestrzeni ładunkowej | wymagana |  |
| 9. | Pokrowce na fotele kierowcy i pasażerów, dywany gumowe w kabinie | wymagane |  |
| 10. | Radio z odtwarzaczem CD | wymagane |  |
| 11. | Koła min 16’’ | wymagane |  |
| 12. | Chlapacze kół | wymagane |  |
| 13. | Opony na sezon letni i dodatkowy komplet opon na sezon zimowy | wymagane |  |
| 14. | Światła przeciwmgłowe (przód i tył) | wymagane |  |
| 15. | Klimatyzacja | minimum manualna w kabinie pasażerskiej |  |
| 16. | Samochód serwisowany | wymagane |  |

Wymagana gwarancja :

| Lp. | Wymagana gwarancja | Podać dla oferowanego pojazdu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja na perforacje blach min. 1 rok |  |
| 2. | Gwarancja na powłokę lakieru min. 1 rok |  |
| 3. | Gwarancja na samochód, wady ukryte, bez limitu kilometrów min. 1 rok |  |

……………………………, dnia ……………….								…….………..……...………………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/