Załącznik

do Uchwały Nr XXXII / 177 / 2017

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 17 marca 2017 roku

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA POWIATU KALISKIEGO, GMIN Z TERENU POWIATU KALISKIEGO ORAZ GMINY SIEROSZEWICE –

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZCZYTNIKI

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

Biuro:

ul. Krakowska 11

43-190 Mikołów

Tel/fax: 32 326 78 17

e-mail: biuro@ekocde.pl

Zespół autorów:

Agnieszka Kopańska

Ewa Lutogniewska

Klaudia Moroń

Michał Mroskowiak

Wojciech Płachetka

Katarzyna Płonka

Aleksandra Szlachta

Kierownik projektu:

Agnieszka Skrabut

Rozszerzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej o elementy Planu Zrównoważonej Mobilności

OPRACOWANIE

Autorzy:

mgr inż. Dariusz Kałużny

inż. Daria Jarońska

mgr inż. Ewa Łęczycka

mgr inż. Katarzyna Korzeniewska

Adres biura:

NUVARRO Sp. z o.o.

Posada, ul. Reymonta 23

62-530 Kazimierz Biskupi

Spis treści

5.1.Położenie gminy	32

5.2.Walory przyrodniczo-turystyczne	34

5.3.Demografia	34

5.4.Mieszkalnictwo	35

5.5.Działalność gospodarcza	36

6.1.Metodologia	38

6.2.Transport	38

6.2.1.Ruch tranzytowy	39

6.2.2.Ruch lokalny	40

6.2.3.Podsumowanie	43

6.3.Energia elektryczna	43

6.4.Gaz	44

6.5.Paliwa opałowe	45

6.6.Oświetlenie uliczne	46

1.7.3. Unijna finansowa budżetowa 2014-2020	52

2.7.4. Środki NFOŚiGW	55

3.7.5. Środki WFOŚiGW	60

4.7.6. Inne programy krajowe i międzynarodowe	64

5.10. Planowane rezultaty	72

6.13.2. Wprowadzenie	80

13.3.3.Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Możliwości ograniczenia ruchu samochodowego na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	93

13.3.4. Główne generatory ruchu na terenie gminy Szczytniki	95

Spis rysunków	119

Spis tabel	119

Spis wykresów	119

7.Załącznik nr I – Baza emisji CO2	119

Część ogólna

# Streszczenie PGN

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele 
i kierunki działań w zakresie poprawy ochrony powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest planem działań mającym na celu poprawę standardów jakości powietrza w perspektywie lat 2015-2020.

Zakres tematyczny PGN odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych 
w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego. Zaproponowane działania powinny przynosić efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza oraz redukcji zużycia energii finalnej, powinny koncentrować się na:

- poprawie efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację magistralnych sieci ciepłowniczych,

- ogólnej termomodernizacji budynków w celu obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła,

- eliminacji lokalnych czynników ciepła, których źródłami energii cieplnej są paliwa stałe,

- uruchomieniu sieci ciepłowniczych w systemie rur preizolowanych, przemyślanym wykorzystaniu energii cieplnej oraz zwiększeniu operatywności energetycznej poprzez modernizację i rozwój sieci ciepłowniczych umożliwiających podłączenie bezpośrednio nowych odbiorców,

- modernizacji rozdzielczych (osiedlowych) sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami cieplnymi,

- poprawie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło, polegającą na zniwelowaniu grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz ze stworzeniem nowych przyłączy cieplnych,

- udoskonaleniu sposobu wykorzystania ciepła poprzez budowę struktury zdalnego monitoringu i monitoringu indywidualnych węzłów cieplnych wraz z systemem zdalnego odczytu układów pomiarowych ciepła,

- zwiększaniu sprawności wytwarzania ciepła poprzez przebudowę regionalnego źródła ciepła na źródło oparte na systemie wysokosprawnej kogeneracji,

- wykorzystania materiałów, osprzętu i technologii przy modernizacji i budowie sieci ciepłowniczych redukujących straty ciepła na przesyle.

Priorytetowymi celami niniejszego dokumentu jest ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze oraz emisji dwutlenku węgla. Jednym z celów jest uzyskanie efektywności energetycznej 
i zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). PGN ma także na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez realizację zadań i celów określonych w prawie miejscowym, m.in. zawartych w Programach ochrony powietrza.

W związku z powyższym PGN zawiera w sobie m.in. opis celów strategicznych i głównych celów szczegółowych, posiada horyzont czasowy. W PGN przedstawiono przepisy prawa, dokumenty strategiczne na poziomie globalnym, unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz polskie akty prawne decydujące o zarządzaniu jakością powietrza. Powyższe materiały pozwoliły na precyzyjne 
i spójne wyselekcjonowanie celów szczegółowych i strategicznych oraz nakreśliły sposób ich osiągnięcia w perspektywie do 2020 roku.

Podstawowym wymiarem PGN jest obszar Gminy Szczytniki. Plan przedstawia i opisuje lokalizację 
i ukształtowanie badanego obszaru, opis demograficzny, analizę terenów przekroczeń substancji wpływających na ochronę ludności, czynniki klimatyczne oddziałujące na poziom substancji 
w powietrzu, charakterystykę użytkowania danych terenów.

W dokumencie przedstawiono wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 
w poszczególnych sektorach. Kolejna część PGN poświęcona jest m.in. opisowi strategicznych działań kierunkowych zmierzających do przywrócenia standardów jakości powietrza. W jego ramach zastosowano podział na: energetykę, przemysł, transport (ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego), infrastrukturę użyteczności publicznej, gospodarstwa domowe. Następującym ważnym punktem jest harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych – krótkookresowych, średnio- 
i długoterminowych. Harmonogram zawiera rezultaty ekologiczne z przewidywanym wymiarem redukcji emisji substancji [Mg CO2/rok]. Należy zaznaczyć, iż w sytuacji np. przeprowadzania zadań edukacyjnych spodziewany efekt będzie odczuwalny dopiero po kilku latach, gdy nastąpi postęp świadomości wśród mieszkańców i innych podmiotów. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Szczytniki zawarto także szczegółową analizę oraz przedstawiono działania związane z elementami Planu Zrównoważonej Mobilności.

# Cel i podstawa wykonania PGN

W ramach prawa międzynarodowego Polska zgodnie z Protokołem z Kioto oraz pakietem klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej jest zobowiązana do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele strategiczne i szczegółowe Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia powyżej wspomnianych zobowiązań tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Niniejsze opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej obejmuje swoim zasięgiem obszar administracyjny gminy Szczytniki.

Wdrożenie zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców obszaru objętego planem poprzez kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania obszaru.

Wyznaczono w ramach niniejszego opracowania ogólny cel strategiczny dla Gminy Szczytniki uwzględnia zapisy określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym:

- Redukcję gazów cieplarnianych;

- Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- Redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane przez podniesienie efektywności energetycznej.

Rozwój gospodarczy obszaru w dużym stopniu oddziałuje na lokalną gospodarkę energetyczną, determinując nie tylko skutki ekonomiczne, ale i społeczne, lecz także bezpośrednio wpływa na stopień wykorzystania środowiska naturalnego.

Opracowany zgodnie z powyższym główny cel strategiczny dla Gminy Szczytniki jest następujący:

Cel ten będzie realizowany przez niżej przedstawione cele szczegółowe.

Zarządzanie obszarem w sposób zrównoważony i ekologiczny.

Celem dla Gminy Szczytniki jest rozwój w oparciu o działania zrównoważone, z uwzględnieniem aspektów społecznych i gospodarczych. Wśród działań zarządczych także elementy ekologiczne powinny być postrzegane jako ważne i wartościowe. Istotnym celem jest pełnienie funkcji koordynującej i wspierającej działania pozytywnie wpływające na rozwój zrównoważonej lokalnej polityki energetycznej. L SZCZ

EGÓŁOWY II

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców zlokalizowanych na terenie obszaru Gminy Szczytniki.

Jednym z głównych elementów niezbędnych do zapewnienia rozwoju społecznego i ekonomicznego obszaru jest bezpieczeństwo nieprzerwanej dostawy nośników energetycznych. Ważnym aspektem bezpieczeństwa energetycznego jest zwiększenie niezależności odbiorców co osiągnąć można m.in. poprzez zmniejszenie energochłonności budynków i instalacji oraz rozwój energetyki odnawialnej.

Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie Gminy Szczytniki, a także emisji pochodzącej z transportu.

Jednym z głównych celów działań jest ograniczenie emisji CO2 oraz gazów cieplarnianych zgodnie 
z europejską polityką klimatyczną. Ponadto istotne jest spełnienie wymogów norm dotyczących jakości powietrza. Należy pamiętać że przedsięwzięcia wskazane w niniejszym opracowaniu powinny uwzględniać działania we wszystkich sektorach zależnych od poszczególnych gmin, w tym także 
w sektorze transportowym. Realizowane działania powinny uwzględniać także przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców, mając na względzie ich jak najbardziej intensywne zaangażowanie w inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów).

Akceptacja dla funkcjonowania gminnych systemów zaopatrzenia w paliwa oraz energię w kontekście ekologicznym ma podstawowe znaczenie społeczne. Taki poziom akceptacji jest dynamiczny, dlatego też proces pozyskiwania publicznej aprobaty musi być konsekwentny oraz ciągły. Społeczna aprobata w zakresie systemów gminnych będzie korzystnie przyczyniać się do dialogu z przedsiębiorstwami energetycznymi w realizacji często trudnych i drażliwych społecznie, ale koniecznych inwestycji. Systemy energetyczne powinny rozwijać się w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną, przyjazną mieszkańcom i środowisku, uwzględniając zagadnienia ekonomicznej opłacalności oraz możliwości technicznych.

Zwiększenie efektywności wykorzystania, wytwarzania oraz dostarczania energii.

Efektywność wykorzystania energii zarówno w budynkach, jak i instalacjach, ma bezpośredni wpływ na emisję zanieczyszczeń oraz koszt eksploatacji obiektów. Na przedmiotowym obszarze znajdują się budynki o zróżnicowanym przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. Część z nich charakteryzuje się znacznym potencjałem oszczędności energii możliwym do wykorzystania m.in. poprzez działania termomodernizacyjne. Ważnym jest wykorzystanie tego potencjału w budynkach użyteczności publicznej i obiektach mieszkalnych. Niemniejsze znaczenie ma wysoka efektywność wytwarzania energii, a także w przypadku nośników sieciowych (np. ciepła sieciowego) efektywność dystrybucji energii do odbiorców końcowych. Działania proefektywnościowe prowadzone zarówno po stronie odbiorców jak i dostawców oraz producentów powinny być prowadzone w oparciu o wspólny cel redukcji wpływu systemów energetyczny na środowisko.

Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Coraz większa ekonomiczna opłacalność wykorzystywania tego typu technologii może mieć kluczowe znaczenie dla promocji technologii związanych z energią słoneczną czy geotermalną. Dlatego też głównym celem będzie wsparcie wykorzystania OZE zarówno poprzez działania związane z dofinansowaniem takich inwestycji, jak również promocją i edukacją mieszkańców/inwestorów, oraz w efekcie zwiększenie udziału wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Działania promujące odnawialne źródła energii mogą mieć znaczący wpływ zarówno na poziom wiedzy mieszkańców, lecz także przełożyć się bezpośrednio na decyzje podejmowane przez inwestorów. Istotne jest przedstawienie dobrych przykładów inwestycji wykorzystujących OZE oraz wdrażanie tego typu inwestycji na obszarze powiatu oraz gminy Sieroszowice.

Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią.

Idea wzorcowej roli sektora publicznego znajduje swoje odzwierciedlenie w krajowych dokumentach strategicznych. Priorytetem dla tego celu są zarówno działania, jak i przedsięwzięcia, które będą realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, a tym samym w przyszłości będą pełniły rolę wzorca dla mieszkańców oraz inwestorów. Realizację tego celu można osiągnąć zarówno poprzez działania inwestycyjne oraz systemowe (np. poprzez prowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych), a następnie poprzez dotarcie z opisem realizowanych przedsięwzięć do zainteresowanych grup (np. poprzez informacje na stronie internetowej).

Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę eko-energetyczną oraz jakość powietrza.

Wzrost partycypacji społecznej w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju omawianego obszaru ma podstawowe znaczenie w kontekście realizacji poszczególnych celów działań. Działania edukacyjne i informacyjne pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem energii i paliw. Przewiduje się, że realizacja tego celu wpłynie korzystnie na podniesienie świadomości ekologicznej i kompetencji nie tylko użytkowników obiektów, ale także na wykonawców, w tym architektów i projektantów. Ważne jest również zaangażowanie dzieci i młodzieży w ramach kształtowania odpowiednich postaw proekologicznych.

Promocja oraz realizacja wizji zrównoważonego transportu.

Aktualnie dostępny jest szeroki wachlarz działań promocyjnych, które mogą bezpośrednio wpływać na zachowania i decyzje podejmowane przez przemieszczających się użytkowników przedmiotowego obszaru. Promocja transportu ekologicznego może przebiegać np. w oparciu o pełnienie roli wzorca, wykorzystującego nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Istotne dla lokalnych władz jest promowanie środków transportu innych niż samochodowy. Celem jest także popularyzacja transportu rowerowego wśród mieszkańców jako alternatywy zdrowej i ekologicznej.

Promocja efektywnych energetycznie rozwiązań w oświetleniu.

Wykorzystanie zaawansowanych technologii na przedmiotowym obszarze powinno być przedmiotem nieustannej promocji. Rozwiązania o charakterze energooszczędnym w dziedzinie oświetlenia miejskiego stają się coraz bardziej popularne, a także coraz mniej kosztowne. Rynek oświetlenia typu LED staje się coraz bardziej dostosowany do wymagań klientów. Realizacja inwestycji w tym zakresie zmniejszy zużycie energii w systemie oświetlenia ulicznego, służąc jednocześnie za rozwiązania pilotażowe energooszczędnego oświetlenia dla mieszkańców.

# Przepisy prawa oraz dokumenty strategiczne

## Analiza zgodności z dokumentami na szczeblu krajowym

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki” jest zgodny z następującymi dokumentami obowiązującymi na szczeblu krajowym:

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2009 r.);

- Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęte przez Radę Ministrów dnia 16 sierpnia 2011 r.;

- Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych przyjęty przez Radę Ministrów dnia 7 grudnia 2010 r.;

- Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej przyjęty przez Radę Ministrów dnia 20 października 2014 r.;

- Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, wrzesień 2010 r.;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 672, z póź. zm.);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1165);

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o Odnawialnych Źródłach Energii (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 478,

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 712);

- Konstytucja RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.).

- Strategia rozwoju transportu do 2020 roku

- Polityka transportowa państwa 2006-2025.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Krajowym dokumentem, który wyznacza kierunki działań w celu ograniczenia niskiej emisji jest „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Dokument ten, poprzez działania inicjowane na szczeblu krajowym, wpisuje się w realizację celów polityki energetycznej określonych na poziomie Wspólnoty. W związku z powyższym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:

- poprawa efektywności energetycznej,

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Wdrożenie proponowanych działań istotnie wpłynie na zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Przełoży się to również na mierzalny efekt w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w sektorze energetycznym.

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych Dokument ten określa krajowe cele 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wykorzystywanych w transporcie oraz produkcji energii elektrycznej i cieplnej do 2020 roku. Cele te uwzględniają wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Ponadto krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych określa współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Potrzeba opracowania PGN jest zgodna z polityką krajową wynikającą z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Program ma umożliwić Polsce odegranie czynnej roli w wyznaczaniu europejskich i światowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, ma też uzasadnienie w realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski i pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

Dlatego też bardzo ważne jest ukształtowanie postaw ukierunkowanych na rzecz budowania gospodarki niskoemisyjnej oraz patrzenia „niskoemisyjnego” na zasoby i walory Gminy wśród władz Gminy, radnych oraz grup eksperckich.

Założenia do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej określają szczegółowe zadania dla gmin do których należą:

- rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,

- poprawa efektywności energetycznej,

- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

- rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

- zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami.

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej z 2001 roku

Istotną rolę w poprawie efektywności energetycznej Polski pełni „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej z 2001 roku”. Dokument ten zakłada, że wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi m.in. osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza.

Wszystkie z wyżej wymienionych dokumentów stawiają sobie wspólny cel – poprawą efektywności energetycznej i stanu środowiska. Proponują szereg strategii umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu, tym samym Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice wpisuje się w treść tych dokumentów.

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku to średniookresowy dokument planistyczny, który stanowi integralny element spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. Celem głównym Strategii jest zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. Urzeczywistnienie  tego  celu  pozwoli  na  stworzenie  dogodnych  warunków,  sprzyjających  stabilnemu rozwojowi gospodarczemu kraju. Realizacja  głównego  celu  transportowego  w  perspektywie  do  2020  r.  i  dalszej  wiąże  się  z  realizacją pięciu celów szczegółowych:

- Stworzenie nowoczesnej , spójnej sieci infrastruktury transportowej

- Poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym

- Bezpieczeństwo i niezawodność

- Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko

- Zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych

Polityka transportowa państwa 2006-2025

Dokument, w którym uwzględniono warunki wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jako podstawowy cel polityki transportowej przyjmuje się zdecydowaną poprawę jakości systemu transportowego i jego rozbudowę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, albowiem jakość systemu transportowego jest jednym z kluczowych czynników, decydujących o warunkach życia mieszkańców i o rozwoju gospodarczym kraju i regionów. Ceł główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących sześciu celów szczegółowych, do których należą:

Cel 1: Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu jako czynnik poprawy

warunków życia i usuwania barier rozwojowych gospodarki.

Cel 2: Wspieranie konkurencyjności gospodarki polskiej jako kluczowy instrument 		rozwoju gospodarczego.

Cel 3: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego.

Cel 4: Integracja systemu transportowego – w układzie gałęziowym i terytorialnym.

Cel 5: Poprawa bezpieczeństwa prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków

i ograniczenia ich skutków (zabici, ranni) oraz – w rozumieniu społecznym – do 		poprawy bezpieczeństwa osobistego użytkowników transportu i ochrony 		ładunków.

Cel 6: Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia.

## Analiza zgodności z dokumentami na szczeblu wojewódzkim

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki” jest zgodny z następującymi dokumentami obowiązującymi na szczeblu wojewódzkim:

Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 (Załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 
2012 r.),

Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 (Załącznik do Uchwały Nr XXII/580/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
26 września 2016 roku),

Programem ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/769/13 z dnia 25 listopada 2013 r.),

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego,

Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku,

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego.

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020

W ramach dokumentu przewidziane są cele generalne, strategiczne oraz operacyjne, które zostaną 
w perspektywie do roku 2020 wdrożone na terenie województwa. Jednym z celów generalnych jest „efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Z punktu widzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice istotny jest cel strategiczny 2 „Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami” oraz cel strategiczny 3 „Lepsze zarządzanie energią”, w ramach których wyznaczone zostały cele operacyjne.

Cele strategiczne realizowane będą przez następujące cele operacyjne:

- POPRAWA ŚRODOWISKA:

Utrzymanie obecnego stanu środowiska na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzystają obecne pokolenia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, jest podstawowym warunkiem rozwoju regionu. Szczególnego znaczenia nabiera korzystanie z zasobów w sposób racjonalny, przy minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko. Znaczenie tego celu jest szczególnie ważne wobec skali zagrożeń klimatycznych. Mimo dużego postępu mierzonego podstawowymi parametrami stanu środowiska, zaległości w regionie w tym zakresie są nadal znaczne. Ochrona środowiska nabiera szczególnego znaczenia w kontekście globalnych wyzwań klimatycznych, ale także w kontekście polskich zobowiązań akcesyjnych i innych międzynarodowych, które nadal w różnym stopniu nie są wypełniane.

- Cel operacyjny 2.1. Wsparcie ochrony środowiska

- Cel operacyjny 2.2. Ochrona krajobrazu

- Cel operacyjny 2.3. Ochrona zasobów leśnych i ich racjonalne wykorzystanie

- Cel operacyjny 2.4. Wykorzystanie, racjonalizacja gospodarki zasobami kopalin oraz ograniczanie skutków ich eksploatacji

- Cel operacyjny 2.5. Ograniczanie emisji substancji do atmosfery

- Cel operacyjny 2.6. Uporządkowanie gospodarki odpadami

- Cel operacyjny 2.7. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

- Cel operacyjny 2.8. Ochrona zasobów wodnych i wzrost bezpieczeństwa powodziowego

- Cel operacyjny 2.9. Poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa

- Cel operacyjny 2.10. Promocja postaw ekologicznych

- Cel operacyjny 2.11. Zintegrowany system zarządzania środowiskiem przyrodniczym

- Cel operacyjny 2.12. Poprawa stanu akustycznego województwa

- LEPSZE ZARZĄDZANIE ENRGIĄ:

Zarówno system elektroenergetyczny, jak i gazowniczy na obszarze Wielkopolski czekają 
w najbliższych latach zmiany. Wynikają one głównie z konieczności dostosowania ich do wymagań stawianych przez takie dokumenty, jak: Europejska Polityka Energetyczna oraz Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dzięki nowoczesnym systemom energetycznym region osiągnie szybszy, bardziej efektywny rozwój gospodarczy oraz społeczny i będzie wpływał mniej negatywnie na środowisko. Ponadto, odpowiednia infrastruktura energetyczna i dywersyfikacja źródeł energii zwiększa bezpieczeństwo Wielkopolski w tym zakresie.

- Cel operacyjny 3.1. Optymalizacja gospodarowania energią

- Cel operacyjny 3.2. Rozwój produkcji i wykorzystania alternatywnych źródeł energii

- Cel operacyjny 3.3. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020

Wojewódzkie programy ochrony środowiska są sporządzane w celu realizacji polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Przedmiotowy dokument diagnozuje stan środowiska naturalnego województwa wielkopolskiego, wskazuje cele, kierunki interwencji oraz zadania w poszczególnych obszarach interwencji. których realizacja przyniesie poprawę jego stanu i przyczyni się do ochrony jego zasobów zarówno biotycznych jak i abiotycznych.

Kierunki interwencji

Tabela 1 Kierunki interwencji wojewódzkiej polityki ochrony środowiska

| Obszar interwencji | Kierunki interwencji |
| --- | --- |
| Ochrona klimatu i jakości powietrza | zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza m.in. poprzez przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; osiągnięcie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza: pyłu PM10, pyły PM2,5; osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu; rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii; rozwój i modernizacja zbiorowych systemów ciepłowniczych; rozwój i modernizacja transportu zbiorowego w kierunku transportu przyjaznego dla środowiska; wspieranie ekologicznych form transportu – budowa ścieżek rowerowych; termomodernizacja; ograniczenie emisji niskiej; modernizacja/wymiana indywidualnych źródeł ciepła; rozbudowa energooszczędnych systemów oświetlenia budynków i dróg publicznych; rozwój systemów ostrzegania i reagowania w sytuacji zjawisk ekstremalnych. |
| Zagrożenia hałasem | ochrona przed hałasem; zmniejszenie hałasu. |
| Pola elektromagnetyczne | ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym |
| Gospodarowanie wodami | gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody; zwiększenie retencji wodnej; zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego, minimalizacja ryzyka powodziowego; ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi; optymalizacja zużycia wody; dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód; ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych; działania rekultywacyjne. |
| Gospodarka wodno – ściekowa | zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki; rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja programów sanitacji w zabudowie rozproszonej. |
| Zasoby geologiczne | racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż; zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż surowców mineralnych, w tym wód leczniczych, wód termalnych i solanek; ograniczenie presji środowiskowej wywieranej przez sektor górniczy; zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin. |
| Gleby | ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi; remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych; rekultywacja i dekontaminacja terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych). |
| Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów | racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne; budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych; budowa instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), termicznego przekształcania z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów; minimalizacja składowanych odpadów; zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych; gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. |
| Zasoby przyrodnicze | przywrócenie/utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków fauny i flory w ramach sieci Natura 2000; ochrona form ochrony przyrody i innych obszarów cennych przyrodniczo, tworzenie nowych form ochrony przyrody; ochrona gatunkowa; trwale zrównoważona gospodarka leśna; stworzenie warunków ochrony korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej, utrzymanie i odtwarzanie ekosystemów i ich funkcji; ochrona krajobrazu; tworzenie zielonej infrastruktury. |
| Zagrożenia poważnymi awariami | wpieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń; przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych; minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii i zagrożeń środowiska dla ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej. |
| Edukacja | zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców i zmiana ich zachowań na proekologiczne |
| Monitoring środowiska | monitoring środowiska; kontrola podmiotów korzystających ze środowiska. |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020

Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

Celem programu ochrony powietrza (POP) jest określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu. W tym celu identyfikowane są przyczyny ponadnormatywnych stężeń oraz rozważa się możliwe sposoby ich likwidacji. Program ochrony powietrza to element polityki ekologicznej regionu.

W POP poruszone zostały kwestie zachęt do wymiany systemów grzewczych, które będą realizowane 
w postaci Programu Ograniczenia Niskiej Emisji(PONE). Celem PONE jest systemowe zaplanowanie 
i realizacja działań prowadzących do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze gminy z wielu indywidualnych źródeł ciepła niezależnie od formy własności lokalu mieszkalnego. Na poniższym rysunku przedstawiono, jako przykład dobrej praktyki, schemat organizacyjny odnoszący się do modelowego ujęcia PONE, który to program pozwoli w znaczny sposób ułatwić realizację zadań związanych z ograniczeniem emisji z indywidualnych systemów grzewczych.

Przygotowanie i realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji ma pomagać w przeprowadzeniu działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie 
i ekologicznie oraz technicznie racjonalny. Jest to istotne długoterminowe narzędzie realizacji polityki ekologicznej miasta czy gminy.

Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

W Programie Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej nie stwierdzono przekroczeń stężenia niebezpiecznych związków (PM10, B(a)P) na terenie gminy Szczytniki.

Niniejszy dokument jest spójny z działaniami naprawczymi zawartymi w Programie Ochrony Powietrza dla strefy Wielkopolskiej, które zostały przedstawione poniżej:

Działania systemowe

- Stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji działań naprawczych, (np. poprzez powołanie osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji działań ujętych 
w Programie na terenie miast i gmin).

- Koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w POP wykonywanych przez poszczególne jednostki.

- Prowadzenie bazy pozwoleń zawierających informacje o wprowadzaniu gazów i pyłów do powietrza, bazy instalacji podlegających zgłoszeniu.

- Udział w spotkaniach koordynatorów Programu.

- Dobrowolne prowadzenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza 
z indywidualnych systemów grzewczych, w obszarach nienarażonych na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu (poza obszarami przekroczeń).

Ograniczenie emisji powierzchniowej

- Obniżenie emisji w obiektach użyteczności publicznej poprzez modernizację lub likwidację urządzeń na paliwa stałe – tam gdzie istnieją możliwości techniczne.

Ograniczenie emisji liniowej

- Poprawa stanu technicznego dróg istniejących w strefie wielkopolskiej – utwardzenie dróg lub poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi; modernizacja dróg.

- Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą). Czyszczenie ulic metodą mokrą po sezonie zimowym.

Ograniczenie emisji punktowej

- Modernizacja obiektów energetycznego spalania paliw oraz wdrażanie strategii czystej produkcji.

- Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników.

Działania ciągłe i wspomagające

- Rozwój sieci gazowych.

- Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew 
i krzewów).

- Wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów.

- Rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym.

- Prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrach miast wymuszającej ograniczenia 
w korzystaniu z samochodów. Wprowadzenie systemu zniżek w strefach parkowania wyznaczonych w miastach dla samochodów spełniających EURO 6 oraz z napędem hybrydowym i elektrycznym.

- Monitoring budów pod kątem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłu (kontrola przestrzegania zapisów pozwolenia budowlanego).

- Monitoring pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu.

- Działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji środowiskowych. Uwzględnianie konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie pyłu zawieszonego 
i benzo(a)pirenu)na etapie wydawania decyzji środowiskowych).

- Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (np. zakup środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin; prowadzenie prac budowlanych w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza).

- Rozwój systemów ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej w miastach i gminach.

- Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów.

- Kontrola spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi.

- Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje).

- Spójna polityka na szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety poprawy jakości powietrza.

- Kontrola przestrzegania zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2020 roku

Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego jest dokumentem implementacyjnym Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego na  lata  2014-2020 w  ramach  Celu  Tematycznego  7.  Promowanie  zrównoważonego  transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej (dalej:  CT  7.).  Plan  określa  cele,  priorytety  
i  działania  w  obszarze  transportu  drogowego i kolejowego  do  realizacji  w  perspektywie  2014-2020 przy  wykorzystaniu  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego. Cel główny Planu Transportowego brzmi następująco: „Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Celami szczegółowymi i kierunkami interwencji Planu transportowego 
w perspektywie 2020 roku są:

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie spójności:

- Wzmocnienie powiązania z siecią TEN-T i systemem krajowym;

- Zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej;

- Wzrost powiązań międzygałęziowych;

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie wydajności:

- Dostosowanie do potrzeb wymiany gospodarczej;

- Wzmocnienie powiązań z rynkiem pracy;

- Lepsze wykorzystanie  na rzecz dostępności do usług;

Cel szczegółowy 3. Poprawa bezpieczeństwa:

- ograniczenie wypadków;

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko;

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie przepustowości:

- Poprawa  parametrów  technicznych  (nośność,  szerokość,  liczba  pasów  ruchu  lub jezdni);

- Ograniczanie liczby „wąskich gardeł” (mosty, obwodnice miast)

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego to dokument planistyczny, który określa kluczowe cele i kierunki rozwoju  publicznego  transportu  zbiorowego  realizowanego  na  terenie  województwa wielkopolskiego,  w  perspektywie  do  roku 2025.  Jest 	dokumentem o charakterze prawa miejscowego, stanowiącym bezpośrednią odpowiedź na wymagania określone w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, 
z uwzględnieniem szczegółowości opracowania planu, określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. W dokumencie tym zostały zaplanowane rozwiązania 	transportowe, do których należą:

- integracja infrastrukturalna, której celem jest zapewnienie możliwie najbardziej dogodnego przesiadania się między środkami transportu, zarówno zbiorowego, jak i zbiorowego i indywidualnego;

- integracja informacyjna, w ramach której należy dążyć do zapewnienia jednolitego systemu informacji w województwie, obejmującego: spójny standard urządzeń przystankowych, znaki rozpoznawcze wyeksponowane na pojazdach wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, bezpłatny planer podróży uwzględniający zarówno przewozy kolejowe, jak i autobusowe;

- integracja taryfowa, w ramach której należy zapewnić m.in.: możliwość zakupu biletu w obrębie wszystkich stacji kolejowych oraz węzłów przesiadkowych, możliwość uiszczania odpłatności za usługi przewozowe użyteczności publicznej drogą elektroniczną, możliwość wspólnych promocji na przejazdy w całym województwie.

- integracja instytucjonalna, w ramach której proponuje się, aby rolę instytucji sprawującej rolę organizatora pełniła odpowiednia jednostka, która wypełniać będzie zadania postawione przed Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

W odniesieniu do planowanych zmian w sieci drogowej, jako istotne uznano te, które powstaną 
w ciągach autostrad, dróg ekspresowych, krajowych i wojewódzkich. Natomiast 
w przypadku inwestycji kolejowych założono, że istotne są te działania, które podniosą prędkość na poszczególnych liniach kolejowych, na których realizowany jest obecnie ruch pasażerski. 
W planowaniu układu linii publicznego transportu zbiorowego oraz ich częstotliwości nadrzędnym celem było zapewnienie połączeń między tymi powiatami, między którymi prognozuje się znaczące potoki podróżnych.

## Analiza zgodności z dokumentami na szczeblu powiatowym

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki” jest spójny z innymi dokumentami obowiązującymi na szczeblu powiatowym. Są nimi:

Strategia rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021,

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku

Aktualizacja powiatowego planu gospodarki odpadami obejmującej długoterminowy program strategiczny na lata 2009-2020 (12 lat) oraz krótkoterminowy plan działania na lata 2009-2012 (4 lata),

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kaliskiego.

Strategia rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021

Określono wizję (cel główny) powiatu kaliskiego o brzmieniu: Powiat kaliski, przyjaznym miejscem do zamieszkania, o czystym środowisku, walorach turystycznych, związany z Aglomeracją Kalisko-Ostrowską, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej branży rolno-spożywczej, w oparciu o Markę – Produkt Kaliski. Wizja ta ma być realizowana m.in. poprzez rozwój infrastruktury zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Związane z tym są następujące cele strategiczne:

- Cel strategiczny III: Poprawa wewnętrznych i zewnętrznych powiązań komunikacyjnych.

Istotne z punktu widzenia powiatu jest określenie programu komunikacji i transportu, który uwzględni zróżnicowanie środków transportu oraz zorganizuje zintegrowany system transportu wewnątrz Powiatu i Aglomeracji. Obejmie on poprawę sieci dróg, a także transportu zbiorowego wraz z rozwijaniem transportu rowerowego w powiecie. Wobec tego celami operacyjnymi tego obszaru są:

- Cel III.3. Rozwój dróg gminnych i powiatowych, w powiązaniu z Aglomeracją Kalisko-Ostrowską oraz w powiązaniach poza aglomeracyjnych.

- Cel III.2. Poprawa jakości komunikacji zbiorowej pomiędzy obszarami wiejskimi 
i ośrodkami miejskimi.

- Cel III.3. Rozwój infrastruktury wpierającej istniejący system drogowy i połączeń komunikacyjnych.

- Cel strategiczny IV: Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego, ekologicznego oraz rozwój 
i włączenie społeczne.

W zakresie bezpieczeństwa ekologicznego podkreślono wagę przeciwdziałania i niwelowania skutków klęsk żywiołowych, a także promocję działań w zakresie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, edukację ekologiczną mieszkańców oraz ochronę przyrody i bioróżnorodności. W realizacji celu strategicznego mają pomóc następujące cele operacyjne:

- Cel IV.1. Rozwijanie systemów zarządzania kryzysowego oraz infrastruktury zabezpieczającej teren powiatu przed powodzią i innymi klęskami żywiołowymi.

- Cel IV.2. Podniesienie jakości środowiska naturalnego oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez edukację i inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i małą retencję.

- Cel IV.3. Podniesienie bezpieczeństwa publicznego poprzez profesjonalizację usług podmiotów publicznych i pozarządowych.

- Cel IV.4. Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia i sportu.

- Cel IV.5. Stworzenie różnorodnej oferty dla młodych mieszkańców powiatu.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku

Dokument ten zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne do zrealizowania na terytorium powiatu kaliskiego, wpływające na poprawę jakości powietrza oraz ograniczenie zanieczyszczeń:

- Modernizacja lokalnych kotłowni;

- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg;

- Budowa instalacji solarnych;

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej;

- Promowanie wśród mieszkańców pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

- Monitoring jakości powietrza;

- Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza;

- Analiza emisji prekursorów ozonu w postępowaniach administracyjnych na etapie wydawania pozwoleń w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Aktualizacja powiatowego planu gospodarki odpadami obejmującej długoterminowy program strategiczny na lata 2009-2020 (12 lat) oraz krótkoterminowy plan działania 
na lata 2009-2012 (4 lata)

Aktualizacja powiatowego planu gospodarki odpadami obejmującej długoterminowy program strategiczny na lata 2009-2020 (12 lat) oraz krótkoterminowy plan działania na lata 2009-2012 (4 lata) zawiera zadania do realizacji w zakresie gospodarki odpadami. Wśród nich zaplanowano zadania 
w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wpływające na jakość powietrza atmosferycznego, tj. rozwój systemu selektywnego zbierania urządzeń zawierających substancje zubożające atmosferę 
i przekazywanie go do odpowiednich zakładów celem ich demontażu. Przekazywanie wyodrębnionych frakcji do dalszego przetwarzania w specjalistycznych instalacjach, do realizacji w latach 2009-2019.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kaliskiego

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kaliskiego ma na celu zaplanowanie oferty publicznego transportu zbiorowego, spełniającej oczekiwania mieszkańców powiatu oraz zachowującej odpowiedni standard jakości i wydajność systemu transportowego. Dokument ten podkreśla wagę ochrony środowiska naturalnego podczas planowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego w powiecie kaliskim. Istotne jest, by modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury transportowej odpowiadała standardom unijnym i krajowym, a także wymogom ekologicznym.

Powyższy plan wymienia następujące działania do rozważenia przez władze powiatu:

- objęcie przewozami obszarów dotąd nieskomunikowanych publicznym transportem zbiorowym,

- ustalenie minimalnego standardu spełnianego przez tabor przy wyborze operatora świadczącego usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich:

- planowane normy emisji spalin to EURO 3 dla pojazdów używanych oraz wyższa, w tym dla pojazdów fabrycznie nowych – EURO 6,

- możliwe stosowanie pojazdów o alternatywnych źródłach zasilania,

- zwiększenie zasięgu przystanków poprzez przygotowanie miejsc parkingowych 
w systemach P+R i B+R (umieszczenie w pobliżu przystanków stojaków rowerowych, umożliwiających zaparkowanie co najmniej 8 rowerów),

- wykorzystanie linii kolejki wąskotorowej do regularnego przewozu pasażerskiego.

Istotne jest uatrakcyjnienie komunikacji publicznej w powiecie kaliskim do tego stopnia, że część mieszkańców zrezygnowałaby z transportu samochodowego na rzecz zbiorowego (autobusowego), co mogłoby przyczynić się do zmniejszenia kongestii oraz ograniczenia obciążenia środowiska.

## Analiza zgodności z dokumentami na szczeblu gminnym

Niniejszy plan jest zgodny z dokumentami obowiązującymi w Gminie Szczytniki:

Strategia Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014-2020,

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytniki,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Szczytniki.

Strategia Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014-2020

Zgodnie ze Strategią rozwoju gminy Szczytniki, wizja gminy brzmi następująco: Szczytniki to Gmina o atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni służącej mieszkańcom. Lokalni przedsiębiorcy wykorzystują walory tutejszych okolic bazując na rozwiniętej infrastrukturze. Gmina Szczytniki należy do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dzięki powiązaniom skupiającym się wokół funkcji produkcji rolniczej, w szczególności warzywnictwa. Mieszkańcy Gminy, niezależnie od wieku, tworzą zintegrowaną społeczność, która kreuje przyjazne miejsce do zamieszkania. Strategia zawiera następujące obszary celów oraz cele szczegółowe związane z gospodarką niskoemisyjną:

- Aktywny kapitał ludzki

- Rozwinięta infrastruktura

  - Poprawa jakości infrastruktury drogowej

    - Modernizacja dróg gminnych

    - Modernizacja i budowa chodników oraz ścieżek rowerowych

    - Modernizacja i budowa nowych fragmentów systemu oświetleniowego

    - Działanie wspierające wzrost dostępności komunikacyjnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

2.3. 	Modernizacja infrastruktury społecznej

2.3.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

2.5. 	Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii

2.5.2. Wsparcie realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii

2.5.3. Wspieranie działań zmierzających do wykorzystania OZE

- Stabilna gospodarka

Cele te są spójne z zewnętrznymi dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego, centralnego, 
a także europejskiego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytniki

Zgodnie ze Studium, nadrzędnym celem kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytniki jest ekorozwój, definiowany jako zrównoważony rozwój przestrzenny oraz społeczno-gospodarczy, prowadzony w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Dalszy rozwój gminy zakłada m.in. poprawę warunków ekologicznych oraz standardów życia mieszkańców poprzez intensywny rozwój wyposażenia w infrastrukturę techniczną. W tej kwestii Studium przewiduje realizację gazociągu w Gminie Szczytniki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych 
w miejscowości Szczytniki.

Dokument ten obejmuje położone w Szczytnikach działki o numerach ewidencyjnych 90/1, 189, 191/4, 220/2 oraz 221. Na całym obszarze obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej mogącej powodować przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poza granice działek budowlanych.

Ponadto, obowiązują następujące zapisy istotne dla planu gospodarki niskoemisyjnej:

- zaleca się wytwarzanie energii cieplnej do celów grzewczych i technologicznych na bazie czystych nośników energetycznych,

- zakaz lokalizowania przedsięwzięć, dla których raport oddziaływania na środowisko sporządza się obligatoryjnie.

# Wymagania proceduralne związane ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,

planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;

polityki, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

polityki, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Dla dokumentów nieujętych w powyższym katalogu (w taką sytuację wpisuje się PGN) konieczne jest przeprowadzenie uzgodnień stwierdzających konieczność lub brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 57 i 58 ustawy OOŚ, w przypadku PGN, organami właściwymi do przeprowadzenia uzgodnień są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało w czterech etapach:

- uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,

- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

- uzyskanie wymaganych opinii,

- zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu.

Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko

O wymagane uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływana na środowisko zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). Informację zawarto w piśmie o znaku WOO-III.410.167.2016.MM.1.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływana na środowisko pod względem wymagań higienicznych 
i zdrowotnych zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Informację zawarto w piśmie o znaku DN-NS.9012.218.2016.

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko

Do przygotowania Prognozy oddziaływania na środowisko przystąpiono w marcu 2016 r. po przygotowaniu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice. Prognoza jest zgodna z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prognoza jest zgodna 
z uzgodnionym zakresem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu.

Uzyskanie wymaganych opinii

O wymagane opnie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w opinii z dnia 23 marca 2016 roku wniósł uwagi do Planu, które zostały niezwłocznie naniesione.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 21 marca 2016 roku pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych zaopiniował pozytywnie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W ww. opinii Inspektor nie wniósł uwag.

Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu

Konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko trwały 21 dni.

Ww. dokumenty udostępniono do wglądu w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, jak również za pośrednictwem portali internetowych gmin wspólnie realizujących Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 
w tym gminy Szczytniki.

Konsultacje prowadzone były w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków bezpośrednio 
w siedzibach gmin oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

# Stan obecny

### Położenie gminy

Gmina wiejska Szczytniki znajduje się we wschodniej części powiatu kaliskiego, w województwie wielkopolskim. Zajmuje 110,33 km2 powierzchni, co odpowiada 9,5% obszaru powiatu. Prawie 92% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione – 4,5%, natomiast tereny zabudowane i zurbanizowane pokrywają nieco ponad 3% obszaru gminy.

Gmina Szczytniki graniczy z następującymi gminami:

- Brzeziny – od południa,

- Godziesze Wielkie i Opatówek – od zachodu,

- Koźminek – od wschodu.

- Goszczanów i Błaszki (powiat sieradzki, województwo łódzkie) – od wschodu.

Odległość dzieląca Szczytniki od Kalisza to około 20 km. Poniższa mapa przedstawia położenie gminy.

Rysunek 1 Mapa Gminy Szczytniki.

Źródło: mapy Google

W skład Gminy Szczytniki wchodzi 31 sołectw:

- Antonin,

- Borek,

- Chojno,

- Cieszyków,

- Główczyn,

- Guzdek-Daniel,

- Gorzuchy,

- Iwanowice,

- Iwanowice II,

- Joanka,

- Korzekwin,

- Kuczewola,

- Marchwacz,

- Marchwacz Kolonia,

- Kościany-Lipka,

- Krowica Pusta,

- Krowica Zawodnia,

- Marcjanów,

- Mroczki Wielkie,

- Murowaniec,

- Niemiecka Wieś,

- Popów,

- Pośrednik,

- Radliczyce,

- Sobiesęki Pierwsze,

- Sobiesęki Drugie,

- Sobiesęki Trzecie,

- Staw,

- Szczytniki,

- Trzęsów,

Tymieniec.

Najbardziej zaludnione sołectwa to Szczytniki (755 mieszkańców, co stanowi blisko 10% mieszkańców gminy), Radliczyce (594 mieszkańców) oraz Staw (561 mieszkańców).

### Walory przyrodniczo-turystyczne

Gmina Szczytniki leży w obrębie Niziny Południowowielkopolskiej, na pograniczu Wysoczyzny Złoczewskiej, Tureckiej i Kotliny Grabowskiej. Gmina charakteryzuje się płaskorówninną rzeźbą terenu, a niewielkie pofalowania terenu wynikają z występowania obszarów wydmowych na południu gminy. 
W gminie dominują tereny rolnicze, a obszary leśne stanowią zaledwie 4,5% jej powierzchni. Największym terenem zielonym jest Las Marchwacki na północnym zachodzie, a także lasy 
w południowo-zachodniej części gminy. W lasach tych dominują sosny, świerki i brzozy.

W Marchwaczu, Iwanowicach, Radliczycach oraz Szczytnikach znajdują się parki podworskie 
o wysokiej wartości przyrodniczej ze względu na występujące tam gatunki roślin, takie jak dęby, lipy 
i jesiony. Dodatkowo, w Gminie Szczytniki, na terenie parku w Szczytnikach wyznaczono 3 pomniki przyrody, którymi są dęby szypułkowe (2 okazy) i lipa drobnolistna.

O atrakcyjności turystycznej gminy stanowią jej tereny leśne i zbiorniki wodne, a także zabytki architektoniczne (dworek, pałac, kościoły, i inne). W gminie funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne.

### Demografia

Gminę Szczytniki na koniec 2014 roku zamieszkiwały 7 903 osoby. W porównaniu do lat ubiegłych liczba ta jest niższa – mimo okresowych wzrostów tendencja liczby ludności gminy jest spadkowa, co ilustruje poniższy wykres. W 2005 populacja gminy wyniosła 8 108, a w następnych latach liczba ta malała.

Wykres 1 Liczba mieszkańców Gminy Szczytniki w latach 2005-2014.

Źródło: GUS

Dane z lat 2005-2014 wskazują na średnioroczny trend zmian populacji gminy na poziomie 
-0,256%. Zgodnie z tym trendem zaprognozowano liczbę mieszkańców Gminy Szczytniki do roku 2020. Przewiduje się, że wówczas obszar ten zamieszkiwać będzie 7 779 osób.

Wykres 2 Prognoza liczby mieszkańców Gminy Szczytniki do roku 2020.

Źródło: GUS

### Mieszkalnictwo

Od roku 2005, pomimo ogólnego spadku liczby ludności, obserwuje się systematyczny wzrost liczby mieszkań na terenie Gminy Szczytniki. Średnioroczny trend zmian w latach 2005-2014 wynosił 0,433%. Poniższy wykres przedstawia przebieg zmian ilościowych zasobu mieszkaniowego Gminy Szczytniki od 2005 do 2014 roku.

Wykres 3 Liczba mieszkań na terenie Gminy Szczytniki w latach 2005 – 2014.

Źródło: GUS

W prognozie liczby mieszkań do 2020 roku wykorzystano trend zmian na przestrzeni lat 2005-2014. Wynika z niego, że do roku 2020 wartość ta nadal będzie wzrastać. Poniższy wykres obrazuje dodatni przebieg prognozowanych zmian dla zasobu mieszkaniowego Gminy Szczytniki do roku 2020.

Wykres 4 Prognozowana liczba mieszkań na terenie Gminy Szczytniki do roku 2020.

Źródło: opracowanie CDE

Poniższy wykres przedstawia liczbę nowych mieszkań oddanych do użytku w latach 2005-2014. Wówczas w Gminie Szczytniki rocznie oddawano średnio 11 nowych mieszkań, przy czym wartość ta wahała się w poszczególnych latach – od 5 mieszkań w roku 2006 do 17 w roku 2008.

Wykres 5 Liczba nowych mieszkań oddanych do użytku na terenie Gminy Szczytniki w latach 2005 – 2014.

Źródło: GUS

W związku ze wzrostem liczby mieszkań na terenie gminy, obserwuje się również wzrost ogólnej powierzchni użytkowej mieszkań [m2]. Średnioroczny trend zmian na przestrzeni lat 2000-2014 odnotowano na poziomie 0,883%. W roku 2005 ogólna powierzchnia użytkowa zasobu mieszkaniowego Gminy Szczytniki wynosiła 186 739 m2, natomiast w roku 2014 łączna powierzchnia była równa 203 900 m2.

Wykres 6 Ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań na terenie Gminy Szczytniki w latach 2005-2014.

Źródło: GUS

Biorąc pod uwagę odnotowany trend zmian na przestrzeni lat 2005-2014, prognozuje się dalszy wzrost ogólnej powierzchni użytkowej mieszkań [m2] na terenie Gminy Szczytniki do 2020 r. Zgodnie z założoną prognozą, przyjmuje się, że w 2020 r. powierzchnia mieszkań ogółem będzie wynosiła 214 941 m2. Przebieg zmian w poszczególnych latach prognozowanego okresu przedstawia kolejny wykres.

Wykres 7 Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań do roku 2020 w Gminie Szczytniki.

Źródło: opracowanie CDE

Wykres 8 Średnia powierzchnia mieszkań na terenie Gminy Szczytniki w latach 2005 – 2014.

Źródło: GUS

W związku z powyżej przytoczonymi danymi, prognozuje się, że do 2020 r. średnia powierzchnia mieszkań wzrośnie do 110,6 m2, co prezentuje poniższy wykres.

Wykres 9 Prognoza średniej powierzchni mieszkań na terenie Gminy Szczytniki do roku 2020.

Źródło: opracowanie CDE

### Działalność gospodarcza

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Szczytniki według Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2014 r. wynosiła 444. Na przestrzeni lat 2005-2014 liczba ta wzrastała. W 2005 w gminie zarejestrowane były 344 podmioty gospodarcze, stąd wzrost do roku 2014 wyniósł ponad 29%.

Wykres 10 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Szczytniki w latach 2005 – 2014.

Źródło: GUS

Szczegółowy wykaz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w kolejnych sekcjach (według sekcji PKD 2007) określających rodzaj działalności w roku 2014 przedstawiony został w poniższej tabeli.

Tabela 2 Podmioty gospodarcze według klasyfikacji PKD 2007 i rodzajów działalności zarejestrowane 
w roku 2014 na terenie Gminy Szczytniki.

| Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności | 2014 |
| --- | --- |
| OGÓŁEM | 444 |
| A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 49 |
| B. Górnictwo i wydobywanie | 0 |
| C. Przetwórstwo przemysłowe | 30 |
| D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 2 |
| E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 0 |
| F. Budownictwo | 73 |
| G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 131 |
| H. Transport i gospodarka magazynowa | 14 |
| I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 8 |
| J. Informacja i komunikacja | 2 |
| K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 9 |
| L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 12 |
| M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 18 |
| N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 19 |
| O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 14 |
| P. Edukacja | 22 |
| Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 14 |
| R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 4 |
| S. Pozostała działalność usługowa w tym sekcja T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 23 |

Źródło: GUS

Prawie 30% podmiotów gospodarczych Gminy Szczytniki zajmuje się handlem hurtowym 
i detalicznym oraz naprawą pojazdów samochodowych (sekcja G). W obszarze budownictwa działa około 16% przedsiębiorstw, a w sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo funkcjonuje 11% podmiotów. Z kolei najmniej podmiotów operuje w sekcjach D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych) i sekcji 
J (informacja i komunikacja) – po 5% oraz w sekcji R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją) – 0,9%.

Na podstawie danych z poprzednich lat opracowano prognozę liczby podmiotów gospodarczych na terenie gminy do 2020 roku. Średnioroczny trend zmian liczby przedsiębiorstw w latach 2005-2014 wynosi 2,585%, zgodnie z tym przewiduje się, że do roku 2020 liczba ta będzie wzrastać. Według przeprowadzonej prognozy, w 2020 r., w gminie funkcjonować będzie 514 podmiotów gospodarczych.

Wykres 11 Prognoza liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Szczytniki do roku 2020.

Źródło: opracowanie CDE

## Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji w Gminie Szczytniki

### Metodologia

Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji z obszaru Gminy Szczyniki, tak aby umożliwić dobór działań służących jej ograniczeniu.

- Jako rok bazowy do analiz przyjęto rok 2005. Wybór roku 2005 jako roku bazowego dla dokonanych obliczeń wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych na temat emisji w tym okresie. Odwoływanie się do dalszych okresów czasowych, z uwagi na brak możliwości pozyskania kompleksowych danych, jest co prawda możliwe, ale skutkowałoby koniecznością uzupełniania braków szacunkami i analogiami, co w negatywny sposób wpływałoby na wiarygodność i rzetelność całego dokumentu.

- Rokiem, na którym ustalono aktualność inwentaryzacji jest rok 2014.

- Rokiem, dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020. W dalszej części dokumentu rok ten określany będzie jako rok docelowy. Rok ten stanowi również horyzont czasowy dla założonego planu działań.

### Transport

Infrastruktura komunikacyjna Gminy Szczytniki składa się z następujących dróg:

- krajowej nr 12, relacji Łęknica (granica państwa z Niemcami) – Dorohusk (granica państwa z Ukrainą),

- powiatowych – 43 km,

- gminnych – 98 km,

- wewnętrznych – 55 km.

Gminę Szczytniki od największych ośrodków miejskich dzielą następujące odległości:

- 90 km od Łodzi,

- 138 km od Wrocławia,

- 150 km od Poznania,

- 230 km od Warszawy.

Transport zbiorowy na obszarze gminy realizowany jest przez PKS oraz prywatnego przewoźnika. Kursujące autobusy umożliwiają dojazd do sąsiadujących gmin, także w województwie łódzkim. Ponadto, przez obszar gminy przebiega linia kolejowa relacji Wrocław – Łódź. Stacja kolejowa zlokalizowana jest w Radliczycach, skąd odjeżdżają pociągi do Kalisza, poznania, Wrocławia, Łodzi 
i Ostrowa Wielkopolskiego.

### Ruch tranzytowy

Przez Gminę Szczytniki przebiega jedna droga tranzytowa jaką jest droga krajowa numer 12 
o długości 9 km w granicach gminy. Droga ta biegnie od granicy z Niemcami w miejscowości Łęknica do granicy z Ukrainą w miejscowości Dorohusk. Na jej trasie leżą m.in.: Żary, Leszno, Kalisz, Piotrków Trybunalski, Radom i Lublin. W 2010 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała Generalny Pomiar Ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich.

Wyniki zestawiono w poniższej tabeli oraz na wykresie.

Tabela 3 Dobowe natężenie ruchu na drodze krajowej nr 12 w latach 2005, 2014 i prognozowanym 2020 r.

| Numer drogi | Dobowa liczba pojazdów |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2014 | 2020 |
| DK 12 | 5 859 | 6 919 | 8 146 |

Źródło: opracowanie CDE

Dobowe natężenie ruchu na drodze krajowej nr 12 w latach 2005-2014 systematycznie wzrastało. Zestawiono również prognozowane natężenie w 2020 roku, przeprowadzona prognoza także potwierdza taką tendencję. Emisję CO2 [Mg CO2] wyliczono w oparciu o wskaźniki z załącznika nr 2 do regulaminu konkursu GIS - Część B.1 Metodyka – GAZELA. W poniższej tabeli zestawiono wyniki dla roku 2005, 2014 i prognozowanego 2020r.

Tabela 4 Emisja CO2 z ruchu tranzytowego w roku 2005, 2014 i prognozowanego 2020 roku.

| Numer drogi | Emisja CO2 [Mg CO2] |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2014 | 2020 |
| DK 12 | 5 295,47 | 6 254,53 | 7 439,64 |

Źródło: opracowanie CDE

### Ruch lokalny

Dane dotyczące liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Szczytniki w roku 2005 
i 2014 otrzymano z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Liczbę pojazdów zarejestrowanych w poszczególnych kategoriach oraz ze względu na rodzaj zużywanego paliwa na terenie Gminy Szczytniki w latach 2005 oraz 2014 wraz z emisją CO2 zestawiono w załączonych poniżej tabelach.

Tabela 5 Liczba pojazdów oraz emisja CO2 z ruchu lokalnego w roku 2005.

|  | Liczba pojazdów | Rodzaj paliwa | Emisja [Mg CO2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Motocykle | 199 | 198 | Benzyna | 123,42 |
|  |  | 1 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Sam. Osobowe | 3 336 | 2 518 | Benzyna | 4 885,02 |
|  |  | 218 | Diesel |  |
|  |  | 600 | LPG |  |
| Sam. Ciężarowe | 706 | 347 | Benzyna | 8 800,08 |
|  |  | 325 | Diesel |  |
|  |  | 34 | LPG |  |
| Autobusy | 1 | 1 | Benzyna | 16,28 |
|  |  | 0 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Samochody specjalne do 3,5 t | 9 | 4 | Benzyna | 24,47 |
|  |  | 5 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Samochody sanitarne | 0 | 0 | Benzyna | 0,00 |
|  |  | 0 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Ciągniki samochodowe | 12 | 0 | Benzyna | 143,76 |
|  |  | 12 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Ciągniki rolnicze | 1 047 | 1 | Benzyna | 22 504,50 |
|  |  | 1 046 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| SUMA | 5 310 | 3 069 | Benzyna | 36 497,53 |
|  |  | 1 607 | Diesel |  |
|  |  | 634 | LPG |  |

Źródło: CEPiK, opracowanie CDE

Tabela 6 Liczba pojazdów oraz emisja CO2 z ruchu lokalnego w roku 2014.

|  | Liczba pojazdów | Rodzaj paliwa | Emisja [Mg CO2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Motocykle | 652 | 644 | Benzyna | 415,86 |
|  |  | 8 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Sam. Osobowe | 4 838 | 2 770 | Benzyna | 8 204,78 |
|  |  | 1 087 | Diesel |  |
|  |  | 981 | LPG |  |
| Sam. Ciężarowe | 945 | 328 | Benzyna | 11 597,48 |
|  |  | 573 | Diesel |  |
|  |  | 44 | LPG |  |
| Autobusy | 2 | 1 | Benzyna | 35,43 |
|  |  | 1 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Samochody specjalne do 3,5 t | 26 | 3 | Benzyna | 85,06 |
|  |  | 23 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Samochody sanitarne | 1 | 0 | Benzyna | 3,47 |
|  |  | 1 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Ciągniki samochodowe | 40 | 0 | Benzyna | 467,65 |
|  |  | 40 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Ciągniki rolnicze | 1 366 | 7 | Benzyna | 28 655,53 |
|  |  | 1 359 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| SUMA | 7 870 | 3 753 | Benzyna | 49 465,27 |
|  |  | 3 092 | Diesel |  |
|  |  | 1 025 | LPG |  |

Źródło: CEPiK, opracowanie CDE

W prognozie liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Szczytniki oraz emisji CO2 z tego sektora w 2020 r., zawartej w kolejnej tabeli, wykorzystano dane statystyczne dotyczące liczby pojazdów na 1 000 mieszkańców. Założono szacunkowy spadek emisji dwutlenku węgla o 824,55 Mg CO2.

Tabela 7 Liczba pojazdów oraz emisja CO2 z ruchu lokalnego w roku prognozowanym 2020.

|  | Liczba pojazdów | Rodzaj paliwa | Emisja [Mg CO2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Motocykle | 644 | 637 | Benzyna | 410,69 |
|  |  | 7 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Sam. Osobowe | 4 789 | 2 742 | Benzyna | 8 121,57 |
|  |  | 1 076 | Diesel |  |
|  |  | 971 | LPG |  |
| Sam. Ciężarowe | 934 | 324 | Benzyna | 11 462,77 |
|  |  | 567 | Diesel |  |
|  |  | 43 | LPG |  |
| Autobusy | 0 | 0 | Benzyna | 0,00 |
|  |  | 0 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Samochody specjalne do 3,5 t | 24 | 2 | Benzyna | 79,87 |
|  |  | 22 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Samochody sanitarne | 0 | 0 | Benzyna | 0,00 |
|  |  | 0 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Ciągniki samochodowe | 39 | 0 | Benzyna | 455,96 |
|  |  | 39 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| Ciągniki rolnicze | 1 340 | 6 | Benzyna | 28 109,86 |
|  |  | 1 334 | Diesel |  |
|  |  | 0 | LPG |  |
| SUMA | 7 729 | 3 686 | Benzyna | 48 640,72 |
|  |  | 3 037 | Diesel |  |
|  |  | 1 006 | LPG |  |

Źródło: opracowanie CDE

W 2005 roku dominującym paliwem transportowym w Gminie Szczytniki była benzyna (58% ogólnego zużycia), podczas gdy pojazdy na olej napędowy stanowiły 30% ogółu. LPG wykorzystywany był jako paliwo w 12% ogółu pojazdów. Struktura ta uległa zmianie do 2014 roku. Wówczas benzyna wykorzystywana była jako paliwo w mniej niż połowie pojazdów (48%). 39% pojazdów wykorzystywało diesel, a 13% - LPG.

Wykres 12 Struktura paliw wykorzystywanych w transporcie w 2005 roku.

Źródło: CEPiK, opracowanie CDE

Wykres 13 Struktura paliw wykorzystywanych w transporcie w 2014 roku.

Źródło: CEPiK, opracowanie CDE

Poziom emisji CO2 z ruchu lokalnego Gminy Szczytniki z podziałem na poszczególne rodzaje środków transportu przedstawia poniższy wykres.

Wykres 14 Emisja CO2 z ruchu lokalnego w latach 2005, 2014 oraz prognozowanym 2020 r.

Źródło: opracowanie CDE

Porównując dane dla ruchu lokalnego Gminie Szczytniki można odnotować znaczący wzrost zarówno liczby zarejestrowanych samochodów, jak i emisji CO2 z tego tytułu, pomiędzy rokiem 2005, a rokiem 2014. Prognozuje się, że tendencja ta odwróci się, przyjmując łagodny spadek, wynikający z prognoz dotyczących zmniejszającej się liczby ludności gminy.

### Podsumowanie

Zestawiona emisja CO2 pochodząca z ruchu tranzytowego oraz ruchu lokalnego w roku 2005, 2014 oraz prognozowanym 2020, przedstawiona została w zbiorczej tabeli.

Tabela 8 Emisja CO2 z sektora transportu w poszczególnych latach dla Gminy Szczytniki.

|  | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2005 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2014 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2020 roku - prognoza |
| --- | --- | --- | --- |
| Tranzyt | 5295,47 | 6254,53 | 7439,64 |
| Transport lokalny | 18084,76 | 26019,84 | 25500,52 |
| SUMA | 23 380,23 | 32 274,36 | 32 940,16 |

Źródło: opracowanie CDE

### Energia elektryczna

Wszyscy mieszkańcy Gminy Szczytniki mają dostęp do energii elektrycznej. Na obszarze gminy znajdują się linie średniego napięcia 15 kV ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV oraz linie niskiego napięcia, głównie napowietrzne.

Dostawcą energii elektrycznej w Gminie Szczytniki jest ENERGA-OPERATOR S.A. Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej przez jej mieszkańców uzyskano z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, wykorzystując informacje dotyczące konsumpcji energii elektrycznej na jednego mieszkańca w powiecie kaliskim w latach 2005 i 2014.

W 2005 roku zużycie energii elektrycznej na terenie gminy wyniosło 5 558,85 MWh, natomiast emisja dwutlenku węgla z tego tytułu wyniosła 4 513,78 Mg CO2.

Tabela 9 Zużycie energii elektrycznej oraz emisja dwutlenku węgla [Mg CO2] na terenie Gminy Szczytniki w 2005 roku.

| rok 2005 |
| --- |
| Zużycie MWh | wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] | Emisja [Mg CO2] |
| 5 558,85 | 0,812 | 4 513,78 |

Źródło: BDL, opracowanie CDE

W 2014 roku na terenie Gminy Szczytniki łączne zużycie energii wyniosło 6 313,71 MWh, co wiązało się z emisją dwutlenku węgla w wielkości 5 126,73 Mg CO2.

Tabela 10 Zużycie energii elektrycznej oraz emisja dwutlenku węgla [Mg CO2] na terenie Gminy Szczytniki w 2014 roku.

| rok 2014 |
| --- |
| Zużycie MWh | wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] | Emisja [Mg CO2] |
| 6 313,71 | 0,812 | 5 126,73 |

Źródło: BDL, opracowanie CDE

Tabela 11 Prognoza zużycia energii elektrycznej i emisji CO2 z tego sektora do 2020 r. na terenie Gminy Szczytniki.

| Prognoza do roku 2020 |
| --- |
| Rok | Prognozowane zużycie energii elektrycznej [MWh] | Emisja [Mg CO2] |
| 2015 | 6 482,91 | 5 264,13 |
| 2016 | 6 656,66 | 5 405,21 |
| 2017 | 6 835,05 | 5 550,06 |
| 2018 | 7 018,23 | 5 698,81 |
| 2019 | 7 206,32 | 5 851,53 |
| 2020 | 7 399,45 | 6 008,36 |

Źródło: opracowanie CDE

Prognozowany wzrost zużycia energii w Gminie Szczytniki wynika między innymi ze wzrostu zasobu mieszkaniowego na terenie gminy. Odnotowany przed rokiem 2014 oraz prognozowany do 2020 roku, wzrost średniego zużycia energii przez jednego odbiorcę, wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu działań promocyjnych mających na celu wzbudzenie potencjału świadomości ekologicznej mieszkańców, m.in. częstszego zastosowania urządzeń energooszczędnych.

### Gaz

Na terenie gminy nie istnieje sieć gazociągowa.

### Paliwa opałowe

W celu oszacowania zużycia paliw oraz emisji CO2 z sektora związanego z ciepłownictwem, wykorzystano dane statystyczne na temat zapotrzebowania na energię cieplną na m2 powierzchni, który wynosi 0,821 GJ (Zużycie Energii w Gospodarstwach Domowych w 2012 r., GUS, Warszawa, 2014) oraz ogólną powierzchnię mieszkań w Gminie Szczytniki (GUS). Na podstawie uzyskanych danych wyznaczono statystyczną strukturę zużycia paliw na cele grzewcze, która zestawiona została na poniższym wykresie.

Wykres 15 Struktura paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne w Gminie Szczytniki.

Źródło: opracowanie CDE

Wśród paliw wykorzystywanych na cele grzewcze w lokalnych kotłowniach na terenie Gminy Szczytniki dominuje węgiel i ekogroszek, których zużycie jest na poziomie 95%. Pozostałe paliwa opałowe wykorzystywane w gminie to biomasa (4%) oraz energia elektryczna (1%). W części gospodarstw domowych biomasa jest uzupełniającym paliwem obok węgla. Poniższa tabela zawiera dane o strukturze wykorzystania paliw wraz z potrzebami cieplnymi zaspokajanymi z danego paliwa w roku 2014.

Tabela 12 Zużycie cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] na terenie Gminy Szczytniki w roku 2014.

| 2014 | % | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] |
| --- | --- | --- |
| gaz | 0,00% | - |
| węgiel i ekogroszek | 95,00% | 159 031,81 |
| biomasa | 4,00% | 6 696,08 |
| en. elektryczna | 1,00% | 1 674,02 |
| olej opałowy | 0,00% | - |
| SUMA |  | 167 401,90 |

Źródło: opracowanie CDE

Ogólne zapotrzebowanie na energię cieplną wyznaczono w oparciu o powyższe założenia struktury wykorzystywanych paliw. W prognozie do 2020 roku wykorzystano dane na temat prognozy ogólnej powierzchni użytkowej mieszkań [m2] w 2020 r., przyjmując jednocześnie, że struktura zużycia paliw na cele grzewcze nie zmieni się znacząco do 2020 r. oraz zapotrzebowanie na energię cieplną na m2 powierzchni (GUS) również nie zmieni się znacząco w okresie prognozy. 
Na poniższym wykresie porównano wartości zapotrzebowania na energię cieplną w roku 2005, 2014 oraz prognozowanym 2020 roku dla Gminy Szczytniki.

Wykres 16 Zapotrzebowanie na energię cieplną [GJ] w Gminie Szczytniki w roku 2005, 2014 oraz prognozowanym 2020.

Źródło: opracowanie CDE

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię cieplną w poszczególnych latach, wzrasta również emisja CO2 z tego sektora. Wyniki zestawiono na poniższym wykresie. Szczegółowe obliczenia zawarte są w bazie emisji (załącznik do niniejszego dokumentu).

Emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie 
z zasadami Wspólnotowego handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejście to jest równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika emisji dla biomasy, dlatego też nie uwzględniono jej w obliczeniach.

Wykres 17 Emisja CO2 generowana przez pokrycie zapotrzebowania na energie cieplną w Gminie Szczytniki w latach 2005, 2014 oraz prognozowanym 2020 r.

Źródło: opracowanie CDE

Odnotowany i prognozowany wzrost emisji zanieczyszczeń, generowany przez pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną, związany jest z zastosowaniem na terenie Gminy Szczytniki kotłowni wyposażonych w kotły o bardzo niskiej sprawności wytwarzania ciepła. Wynikiem tego stanu jest wysoki wskaźnik emisji zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw w lokalnych kotłowniach opalanych paliwem stałym (węglem, miałem lub innymi rodzajami paliw o wysokim współczynniku emisyjności).

### Oświetlenie uliczne

Dane dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczytniki pozyskano z Urzędu Gminy 
w Szczytnikach.

Tabela 13 Charakterystyka systemu oświetleniowego znajdującego się na terenie Gminy Szczytniki.

| Charakterystyka systemu oświetleniowego |
| --- |
| Rodzaj oprawy | Moce opraw [W] | Ilość opraw | Zużycie energii [MWh] | Emisja [Mg CO2] |
| sodowe | 50 | 7 | 1,41 | 1,14 |
|  | 70 | 248 | 69,86 | 56,72 |
|  | 100 | 158 | 63,58 | 51,63 |
|  | 150 | 61 | 36,82 | 29,90 |
|  | 250 | 16 | 16,10 | 13,07 |
|  |  | 490 | 187,76 | 152,46 |

Źródło: Urząd Gminy w Szczytnikach

Łączna liczba zainstalowanych opraw oświetlających na terenie gminy Szczytniki wynosi 490 sztuk, natomiast łączna moc systemu wynosi 46,66 kW.

Tabela 14. Inwentaryzacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szczytniki.

| Lp. | Podmiot | Powierzchnia użytkowa [m2] | Zużycie energii elektrycznej [MWh] | Źródło ciepła | Zużycie ciepła [GJ] | Emisja CO2 z energii elektrycznej [Mg CO2] | Emisja CO2 ze zużycia energii na potrzeby Cieplne [Mg CO2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Gminy w Szczytnikach | 489,33 | 19,63 | węgiel | 326,40 | 15,94 | 30,26 |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach | 63,17 | 2,818 | energia elektryczna | - | 2,29 | - |
| 3 | Ośrodek Zdrowia w Stawie | 460,58 |  | węgiel | 326,40 | 0,00 | 30,26 |
| 4 | Zespół Szkół w Iwanowicach | 1666,33 | 31,00 | węgiel | 856,26 | 25,17 | 79,38 |
| 5 | Zespół Szkół w Iwanowicach Przedszkole w Iwanowicach | 841,10 | 10,00 | węgiel | 263,02 | 8,12 | 24,38 |
| 6 | Zespół Szkół w Iwanowicach Filia w Sobiesękach Drugich | 333,83 | 4,00 | węgiel | 597,04 | 3,25 | 55,35 |
| 7 | Zespół Szkół w Marchwaczu | 842,80 | 10,00 | węgiel | 669,39 | 8,12 | 62,06 |
| 8 | Zespół Szkół w Radliczycach | 1167,20 | 7,00 | olej opałowy | 307,02 | 5,68 | 23,51 |
| 9 | Zespół Szkół w Radliczycach Filia w Mroczkach Wielkich | 180,00 | 1,00 | olej opałowy | 107,1 | 0,81 | 8,20 |
| 10 | Zespół Szkół w Stawie | 1912,20 | 34,00 | węgiel | 1449,76 | 27,61 | 134,41 |
| 11 | Zespół Szkół w Szczytnikach | 782,00 | 20,00 | węgiel | 1267,25 | 16,24 | 117,49 |
| 12 | Zespół Szkół w Szczytnikach Filia w Pośredniku | 399,00 | 4,00 | węgiel | 16,24 | 3,25 | 1,51 |
| 13 | Zespół Szkół w Szczytnikach Przedszkole Tęcza w Szczytnikach | 218,00 | 5,00 | węgiel | 400,928 | 4,06 | 37,17 |
| 14 | Ośrodek Zdrowia w Iwanowicach | 517,06 | - | węgiel | 326,40 | - | 30,26 |
|  | SUMA | 9 872,60 | 148,45 |  | 6 913,21 | 120,54 | 634,25 |

# Aspekty organizacyjne i finansowe

Poniżej przedstawiono możliwości zewnętrznych źródeł wsparcia na realizację inwestycji związanych 
z gospodarką niskoemisyjną na terenie Gminy Szczytniki.

## Interesariusze

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentu przeprowadzono spotkania w celu ustalenia strategicznych działań, tak aby osiągnąć jak najwyższy poziom szczegółowych danych, które zostaną wprowadzone do bazy danych i będą podstawą dalszych wniosków i planowanych zamierzeń.

Pozyskiwanie danych na potrzeby opracowania bazy danych przeprowadzono w oparciu o następujące działania:

- Ustalono adresy interesariuszy, do których należy skierować ankiety i pisma, z prośbą 
o przekazanie danych potrzebnych do opracowania „Planu”.

- Opracowano wzór ankiet dla społeczeństwa oraz dla przedsiębiorców, które rozesłano w wersji papierowej do przedsiębiorców oraz rozprowadzono wśród mieszkańców. Mieszkańcy 
i przedsiębiorcy poinformowani zostali o możliwości przekazywania danych również drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail).

- Wystosowano pisma do przedsiębiorców, instytucji i jednostek, z prośbą o przekazanie danych. Szczególny nacisk został położony na zarządców obiektów związanych z sektorem samorządu oraz na jednostki „kluczowe” dla zgromadzenia niezbędnych danych, np. dostawców energii elektrycznej, ciepła, gazu, operatora komunikacją publiczną, a także dużych odbiorców energii elektrycznej, ciepła i gazu, takich, jak zarządcy jednostek oświaty, służby zdrowia, czy mieszkalnictwa zbiorowego.

- Zorganizowano spotkania z interesariuszami, czyli jednostkami, organizacjami i mieszkańcami, 
na których „Plan” bezpośrednio, bądź pośrednio będzie oddziaływał. Celem spotkań było ustalenie sposobu i szczegółowości uzyskania danych potrzebnych do opracowania bazy danych, a także rozwiązanie problemów, głównie interpretacyjnych, które pojawiały się w trakcie prowadzenia prac nad utworzeniem „Planu”.

- Do interesariuszy skierowano prośbę o przekazanie informacji o planowanych lub przewidywanych działaniach, które miałyby zostać uwzględnione w „Planie”, a których realizacja przyczyniłaby się do osiągnięcia określonych w nim celów.

- W obszarach działań, dla których nie odnotowano pełnego zakresu inwentaryzacji w bazie danych wprowadzono dane zebrane z dokumentów strategicznych oraz danych GUS.

- Przeprowadzono szkolenia pracowników gmin, dotyczące „Planu” oraz zasad funkcjonowania 
i wprowadzania danych do bazy danych. Jest to działanie istotne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania bazy danych i wdrażania działań ujętych w „Planie”.

- W dalszej kolejności współuczestnictwa interesariuszy polegać będzie na realizacji przewidzianych 
w PGN działań, a także na przekazywaniu danych do okresowej inwentaryzacji źródeł emisji oraz ewentualnym proponowaniu działań w przypadku konieczności podjęcia działań dodatkowych.

Głównym beneficjentem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są mieszkańcy Gminy Szczytniki. Jednocześnie gminy nie mogą brać odpowiedzialności za podjęcie działań przez mieszkańców. Gminy powiatu kaliskiego oraz gmina Sieroszewice będą wspierały oraz zachęcały mieszkańców do podjęcia działań poprzez prowadzenie spotkań, rozsyłanie informacji, zamieszczanie tekstów w prasie oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców.

Bezpośrednim ośrodkiem komunikacji organów gminy z mieszkańcami będą zarządzający jednostkami pomocniczymi gminy czyli sołtysi. Do sołtysów i zarządców osiedli zostaną przekazane informacje 
o możliwości pozyskania środków na działania oraz o istnieniu punktu do którego należy się zgłaszać 
w Urzędach poszczególnych gmin, w celu pozyskania szczegółowych informacji.

Interesariuszami są również lokalni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczytniki.

Część działań podjętych przez gminę będzie dotyczyło jednostek organizacyjnych gminy Szczytniki. Ich zadaniem będzie współpraca przy prowadzeniu działań ich dotyczących oraz raportowanie o ich wdrażaniu i efektach. Jednostki organizacyjne będą ponadto informować oraz prowadzić działania promocyjne wszystkich działań PGN.

Instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe zewnętrze będą brały aktywny udział 
w realizacji PGN poprzez promocję działań i gmin powiatu kaliskiego oraz gminy Sieroszewice, wsparcie merytoryczne, pomoc przy poszukiwaniu finansowania zewnętrznego oraz realizacja działań edukacyjnych na terenie gminy przy wykorzystaniu ich budżetów w ramach zadań własnych.

Komunikacja i współpraca z interesariuszami powinna się opierać na następujących formach:

- Spotkania interesariuszy,

- Strona internetowa urzędu Gminy Szczytniki,

- Informacje podawane na posiedzeniach Rady, spotkaniach z mieszkańcami,

- Materiały prasowe,

- Spotkania tematyczne informacyjne,

- Ankiety satysfakcji.

## Budżet na realizację inwestycji

Realizacja przedsięwzięć uwzględnionych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki 
a tym samym osiągnięcie do 2020 roku wyznaczonych celów związanych ze zmniejszeniem zużycia energii/paliw oraz redukcją emisji dwutlenku węgla do atmosfery, możliwe będzie przy zapewnieniu całkowitego zbilansowania finansowego planowanych działań.

Środki na realizację zadań przewidzianych w PGN będą pochodziły z różnych źródeł:

- ze środków własnych Gminy Szczytniki,

- funduszy zewnętrznych (zagraniczne, krajowe i regionalne programy operacyjne m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata  2014 - 2020),

- dotacji i pożyczek celowych (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW),

- kredytów komercyjnych,

- kredytów o preferencyjnych finansowych warunkach spłaty,

- gwarancji,

- umów o spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności (firmy typu ESCO),

- ze środków inwestorów prywatnych oraz sponsorów.

Ze względu na fakt, że gminy sporządzają budżet w okresach jednorocznych, nie można zaplanować finansowania działań w perspektywie długoterminowej. Dlatego większość zadań krótko- 
i średnioterminowych, wpisanych jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dla tych zadań tam gdzie było to możliwe zostały określone koszty i źródła finansowania. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gmin, nie jest możliwe, aby uwzględnić wszystkie zadania. Dla pozostałych działań przewidzianych jako perspektywiczne, określone są jedynie szacunkowe koszty (jeżeli było to możliwe) oraz potencjalne źródła finansowania. W momencie pojawienia się możliwości dofinansowania, takie zadania zostaną wprowadzone do budżetu gmin oraz do WPF.

W ramach procedury sporządzania budżetu gmin w kolejnych latach, corocznie będzie weryfikowany budżet na realizację zadań przewidzianych w PGN wraz z aktualizacją WPF. Z uwagi na powyższe koszty zadań przewidziane w PGN należy traktować jako szacunkowe, a ich zmiana nie powoduje konieczności aktualizacji PGN. Wszelkie zmiany kosztów zadań będą rejestrowane i analizowane w ramach monitoringu realizacji PGN.

Poniżej opisano zewnętrzne możliwości uzyskania wsparcia na realizację inwestycji ujętych 
w dokumencie, dla działań które nie będą realizowane bezpośrednio lub ze wsparciem środków pochodzących z budżetu gmin.

## 7.3. Unijna finansowa budżetowa 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to narodowy program mający na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, powstrzymywanie lub dostosowanie się do zmian klimatu, komunikację oraz bezpieczeństwo energetyczne.

POIiŚ 2014-2020 jest przedłużeniem i kontynuacją najważniejszych kierunków inwestycji wyznaczonych 
w edycji wcześniejszej – POIiŚ 2007-2013. Odnoszą się one w szczególności do postępu technicznego państwa w priorytetowych sektorach gospodarki.

Program POIiŚ 2014-2020 kierowany jest do podmiotów publicznych (włączając w to jednostki samorządu terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (szczególnie do dużych przedsiębiorstw).

Podstawowym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci komunikacyjnych oraz ochrony środowiska 
w krajach Unii Europejskiej. Ponadto planuje się dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program kierowany jest na inwestycje takie jak:

a) Priorytet I (FS) – promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej:

- Wytwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie OZE (poprzez budowę lub modernizację farm wiatrowych, instalacji na biomasę lub biogaz,

- Udoskonalenie efektywności energetycznej w obszarze publicznym i mieszkaniowym,

- Rozwinięcie inteligentnych systemów dystrybucji i wdrażanie ich (np. tworzenie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia).

Planowany wkład unijny: 1 5218,4 mln euro

b) Priorytet II (FS) – ochrona środowiska (włączając w to dostosowanie się do zmian klimatu):

- Wspieranie rozwoju infrastruktury środowiskowej (modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych),

- Ochrona i odbudowanie różnorodności biologicznej, poprawa stanu środowiska miejskiego (np. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza),

Planowany wkład unijny: 3 808,2 mln euro

c) Priorytet III (FS) – modernizacja infrastruktury komunikacyjnej ukierunkowanej na ochronę środowiska:

- Modernizacja drogowego i kolejowego zaplecza w sieci TEN-T,

- Niskoemisyjna komunikacja miejska, śródlądowa, morska i intermodalna,

- Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Planowany wkład unijny: 16 841,3 mln euro.

d) Priorytet IV (EFRR) – nasilenie transportowej sieci europejskiej:

- Udoskonalenie przepustowości infrastruktury drogowej (włączając w to obwodnice i trasy wylotowe).

Planowany wkład unijny: 3 000,4 mln euro

e) Priorytet V (EFRR) – udoskonalenie infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego:

Rozwinięcie inteligentnych systemów rozprowadzania, gromadzenia i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej (np. poprzez rozbudowę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych).

Planowany wkład unijny: 1 000,0 mln euro

f) Priorytet VI (EFRR) – ochrona dziedzictwa kulturowego

Planowany wkład unijny: 497,3 mln euro

g) Priorytet VII (EFRR) – pogłębienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Planowany wkład unijny: 508,3 mln euro

h) Priorytet VIII (EFRR) – pomoc techniczna

Planowany wkład unijny- 330,0 mln zł.

## 7.4. Środki NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych źródeł polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, wykorzystujący środki krajowe jak i zagraniczne. Na najbliższe lata przewidziane jest finansowanie działań w ramach programu ochrona atmosfery, który podzielony jest na cztery działania priorytetowe: poprawa jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz system zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

| Program Priorytetowy | LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | Projektowanie i budowa lub tylko budowa nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. |
| Beneficjenci | Podmioty sektora finansów publicznych (bez PJB); Samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których JST posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych JST wskazanych w ustawach; PGL Lasy Państwowe i Parki Narodowe; Organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia), kościoły i inne związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów |
| Finansowanie | Dotacja, pożyczka |

| Program Priorytetowy | Poprawa jakości powietrza: Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | Termomodernizacja następujących budynków: muzeów, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów; obiektów zabytkowych; obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi; domów studenckich; innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki. |
| Beneficjenci | podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów |
| Finansowanie | Dotacja, pożyczka |

| Program Priorytetowy | BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji OZE o mocy: elektrownie wiatrowe od 40kWe do 3 MWe, systemy fotowoltaiczne od 40kWp do 1 MWe, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych od 5MWt do 20 MWt, małe elektrownie wodne od 300 kWe do 5MWe, źródła ciepła opalane biomasą od 300 kWt do 20 MWt, wielkoformatowe kolektory słoneczne od 300kWt do 2MWt wraz z akumulatorem ciepła o mocy od 3MWt do 20 MWt, biogazownie od 40kWe do 2MWe, instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej, wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy od 40kWe do 5 MWe, dodatkowo: instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego źródła energii musi mieścić się w określonych przedziałach systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE. |
| Beneficjenci | Przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia z zakresu OZE na terenie RP |
| Finansowanie | Pożyczka |

| Program Priorytetowy | Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce: Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | Wsparcie kierowane jest na przedsięwzięcia wpisujące się w co najmniej jeden z poniższych obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji: 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie: materiałów i technologii; systemów energetycznych budynków; rozwoju maszyn i urządzeń; przetwarzania i powtórnego użycia materiałów. 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku; 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku); 12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie. |
| Beneficjenci | Przedsiębiorcy |
| Finansowanie | Dotacja, pożyczka, inwestycja kapitałowa |

| Program Priorytetowy | Edukacja ekologiczna |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | Kompleksowe projekty wykorzystujące media tradycyjne tj. telewizja, w tym idea placement, radio, prasa, outdoor, itp. oraz elektroniczne tj. internet, aplikacje mobilne, Warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne, Konferencje, szkolenia, seminaria, e- learning, profesjonalizacja animatorów edukacji ekologicznej, produkcja interaktywnych pomocy dydaktycznych, Wyposażenie i doposażenie centrów edukacyjnych. |
| Beneficjenci | Osoby prawne lub jednostki organizacyjne z osobowością prawną, Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. |
| Finansowanie | Dotacja, pożyczka, przekazanie środków do PJB |

| Program Priorytetowy | Współfinansowanie projektów LIFE+ |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | Przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe w zakresie realizowanym na terytorium RP, które przyczyniają się do osiągnięcia celów Instrumentu Finansowego LIFE+, w ramach: komponentu I Przyroda i Różnorodność biologiczna, komponentu II Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska, komponentu III Informacja i komunikacja. |
| Beneficjenci | Zarejestrowane na terenie RP: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które podejmują realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE+ lub są Współbeneficjentami krajowego albo zagranicznego LIFE+. |
| Finansowanie | Pożyczka przeznaczona na zapewnienie wkładu własnego wnioskodawcy, pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej. |

| Program Priorytetowy | Współfinansowanie projektów LIFE w perspektywie finansowej 2014 – 2020 |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | Przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe w zakresie realizowanym na terytorium RP, które przyczyniają się do osiągnięcia celów Programu LIFE; krajowe i międzynarodowe projekty zintegrowane LIFE w zakresie realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym projekty składane przez MŚ lub inne jednostki podległe MŚ lub przez niego nadzorowane. |
| Beneficjenci | Zarejestrowane na terenie RP: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które podejmują realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE lub są Współbeneficjentami krajowego albo zagranicznego LIFE. |
| Finansowanie | Dotacja, pożyczka. |

| Program Priorytetowy | Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki: Część 1) E-kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | Przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych Przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery: ze źródeł spalania paliw o mocach 1MW – 50MW ze źródeł spalania paliw o mocach powyżej 50MW z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw) Uwaga: Do wsparcia nie kwalifikują się przedsięwzięcia wskazane w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej |
| Beneficjenci | Przedsiębiorcy |
| Finansowanie | Pożyczka. |

## 7.5. Środki WFOŚiGW

WFOŚiGW w Poznaniu dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska za pomocą preferencyjnych pożyczek, wraz z możliwością ich umorzenia oraz dotacji, w sumie do 100% kosztów zadania. Beneficjentami w ramach działań priorytetowych są:

- jednostki posiadające osobowość prawną,

- samorządy terytorialne oraz utworzone przez nie jednostki organizacyjne,

- osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą,

- osoby fizyczne.

Przedsięwzięcia priorytetowe z zakresu ochrony atmosfery przewidziane na rok 2016 są następujące:

- Wspieranie budowy instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii.

- Wspieranie projektów z zakresu efektywności energetycznej.

- Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017 utworzył programy priorytetowe dla osób fizycznych, których celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla. Nowopowstałymi programami priorytetowymi dla osób fizycznych są: Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK-2017” oraz Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”. Ich charakterystykę przedstawiają poniższe tabele.

| Program Priorytetowy | Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK-2017” |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | Modernizacja/wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u., w tym zakup i montaż: kotłów olejowych; kotłów gazowych; kotłów gazowo – olejowych; ogrzewania elektrycznego; wymiennika ciepła/węzła cieplnego, kotłów na paliwa stałe; przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi – muszą one spełniać następujące warunki: posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą |
| Beneficjenci | Osoby fizyczne |
| Finansowanie | Pożyczka z możliwością umorzenia do 40% |

| Program Priorytetowy | Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017” |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | Prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych wybudowanych przed rokiem 1999, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia musi wynikać z audytu energetycznego budynku i zagwarantować minimalną oszczędność energii dla termomodernizowanego budynku na poziomie: co najmniej 15% - w budynkach, w których po 1984r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego; co najmniej 25% - w pozostałych budynkach. Jeśli wynika to z opracowanego audytu energetycznego, uzupełnieniem prac wskazanych w punkcie 1 może być modernizacja/ wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/ wymianą instalacji c.o. i c.w.u., obejmująca zakup i montaż: kotłów olejowych; kotłów gazowych; kotłów gazowo – olejowych; ogrzewania elektrycznego; wymiennika ciepła/węzła cieplnego, kotłów na paliwa stałe; przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi – muszą one spełniać następujące warunki: posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Elementem uzupełniającym prace wskazane w punkcie 1 i 2 może być również zakup i montaż mikroinstalacji (o mocy do 40 kW) w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym: systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła; systemów fotowoltaicznych; kolektorów słonecznych. |
| Beneficjenci | Osoby fizyczne |
| Finansowanie | Pożyczka z możliwością umorzenia do 30% |

Innym nowopowstałym programem priorytetowym, realizowanym w latach 2017-2020 jest „LED – Oświetlenie Energooszczędne”.

| Program Priorytetowy | „LED – Oświetlenie Energooszczędne” |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | modernizacja i rozbudowa oświetlenia zewnętrznego |
| Beneficjenci | jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki; Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; Państwowe lub samorządowe ZOZ; Spółki prawa handlowego, w których JST posiada bezpośrednio co najmniej 51% udziałów. |
| Finansowanie | Pożyczka z możliwością umorzenia do 40% |

Doradztwo Energetyczne

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z 15 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, jako Partnerami.

CEL PROJEKTU

Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20.

Zgodnie z celem ogólnym Projektu wybór celów szczegółowych odpowiada obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla wsparcia realizacji unijnego celu 20/20/20 (w przypadku Polski 20/20/15) i są adekwatne do zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz uwarunkowań dla konieczności wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób fizycznych, wynikającego z prawa UE i dokumentów programowych.

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU

- Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

- Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP.

- Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) 
i OZE.

## 7.6. Inne programy krajowe i międzynarodowe

Bank Ochrony Środowiska – kredyty proekologiczne

Bank oferuje następujące kredyty:

- Kredyt z premią ekologiczną – na realizację przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię służącą  do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach oraz zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych 
i lokalnych źródłach ciepła, w tym wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją źródła lokalnego, całkowita lub częściowa zamiana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych.

- Ekokredyt PV – na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych.

- Ekokredyty z dopłatami WFOŚiGW w Poznaniu dla osób fizycznych:

  - Modernizacja systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza - przedmiotem kredytowania jest modernizacja systemów grzewczych powodująca ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym zakup i montaż: kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo – olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła.

  - Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii – przedmiotem kredytowania jest budowa systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, w tym: zakup 
i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła; zakup i instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja); zakup 
i instalacja ogniw fotowoltaicznych.

- Kredyty ekologiczne z dopłatą WFOŚiGW w Poznaniu dla przedsiębiorstw:

  - Kredyty preferencyjne na inwestycje w odnawialne źródła energii i kogenerację – przedmiotem kredytowania jest budowa systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną (zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, zakup i instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła, zakup i instalacja kotłów opalanych biomasą, zakup i instalacja kolektorów słonecznych, zakup i instalacja systemów kogeneracyjnych) oraz instalacje energetyczne (budowa elektrowni wiatrowych do 2MW, budowa oraz przebudowa małych elektrowni wodnych o mocy do 2 MW, budowa instalacji do produkcji energii 
z biomasy i biogazu o mocy do 2 MW, budowa instalacji do produkcji energii z gazu 
o mocy do 2 MW, zakup i montaż urządzeń do przetwarzania biomasy w paliwo energetyczne).

  - Kredyty preferencyjne na modernizację systemów grzewczych – przedmiotem kredytowania jest modernizacja systemów grzewczych powodująca ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym: zakup i montaż kotłowni olejowych, kotłowni gazowych, kotłowni gazowo – olejowych; wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła (przyłączenie do sieci cieplnej), modernizacja systemów grzewczych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

  - Kredyty preferencyjne na termomodernizację – przedmiotem kredytowania jest realizacja przedsięwzięć powodujących zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej oraz strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła/ lokalnej sieci ciepłowniczej.

Bank Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła dotychczasową ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji.

ESCO – Kontrakt gwarantowanych oszczędności

Finansowanie przedsięwzięć zmniejszających zużycie i koszty energii to podstawa działania firm typu ESCO (Energy Service Company). Rzetelna firma ESCO zawiera kontrakt na uzyskanie realnych oszczędności energii, które następnie są przeliczane na pieniądze. Kolejnym elementem podnoszącym wiarygodność firmy ESCO to kontrakt gwarantowanych oszczędności. Aby taki kontrakt zawrzeć firma ESCO dokonuje we własnym zakresie oceny stanu użytkowania energii w obiekcie i proponuje zakres działań, które jej zdaniem są korzystne i opłacalne. Jest w tym miejscu pole do negocjacji odnośnie rozszerzenia zakresu, jak również współudziału klienta w finansowaniu inwestycji. Kluczowym elementem jest jednak to, że po przeprowadzeniu oceny i zaakceptowaniu zakresu firma ESCO gwarantuje uzyskanie rzeczywistych oszczędności energii.

Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw

PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową 
o wartości €190 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona EURO za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych (banków i instytucji leasingowych).

# Identyfikacja obszarów problemowych

W związku z analizą stanu obecnego wyodrębnić można następujące obszary problemowe w gminie 
Szczytniki, ważne z punktu widzenia realizacji strategii niskoemisyjnej:

- energetyka,

- budownictwo, mieszkalnictwo, gospodarka komunalna i ciepłownictwo,

- transport,

W poszczególnych obszarach zidentyfikowano następujące problemy:

- wysoki poziom emisji powierzchniowej (niskiej emisji) z indywidualnych systemów grzewczych, odnotowywany przede wszystkim w okresie zimowym,

- dominacja przestarzałego systemu grzewczego w budynkach mieszkalnych,

- niezadowalający stan izolacyjności cieplnej budynków komunalnych, użyteczności publicznej 
i mieszkalnych,

- stosunkowo wysoka emisja zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych emitowanych przez pojazdy transportu prywatnego szczególnie na drodze wojewódzkiej nr 470,

- niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- stare energochłonne oświetlenie uliczne oraz w budynkach użyteczności publicznej,

- nieświadomość społeczeństwa dotycząca technologii i możliwości korzystania z zasobów energii odnawialnej,

# Zestawienie proponowanych działań

Dobór właściwych działań sprzyjających redukcji emisji gazów cieplarnianych i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, to kluczowy element Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W tym bowiem elemencie następuje przejście od diagnozy sytuacji problemowych do rekomendacji i recept sprzyjających naprawie sytuacji.

Każde ze wskazanych działań ma charakter rekomendacji sprzyjającej osiągnięciu zamierzonych celów stąd też zaprezentowany katalog nie może być traktowany jako zamknięte zestawienie, ale raczej jako zestaw wytycznych – standardowych wariantów możliwych do przeprowadzenia inwestycji. W ramach konkretnych realizacji należy jednakże dążyć do maksymalizacji rezultatów bądź to poprzez dobranie rozwiązań zapewniających lepszy efekt ekologiczny, bądź to poprzez poszukiwanie tańszych wariantów realizacji zaplanowanych działań i przeznaczeniu tym samym zaoszczędzonych środków finansowych na dalsze cele inwestycyjne.

Wyznaczone do realizacji działania nakierowane na gospodarkę niskoemisyjną w ramach niniejszego opracowania, zostały zaprezentowane w poniższym zestawieniu w podziale na działania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne i obejmują w sposób kompleksowy całość przedmiotowego obszaru. Ich realizacja 
w poszczególnych gminach Powiatu Kaliskiego oraz w Gminie Sieroszowice została szczegółowo opisana 
w późniejszych zestawieniach tabelarycznych.

W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram działań dla gminy Szczytniki do roku 2020.

Tabela 15. Zespół działań dla gminy Szczytniki.

|  | Zestawienie działań dla gminy Szczytniki |
| --- | --- |
| Nr | Działanie | Adresat | Okres realizacji | Szacowany koszt | Efekt ekologiczny | Wzrost OZE | Źródło finansowania |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  | MWh | Mg CO2 | MWh |  |
| 1 | Rozwój rozproszonych źródeł energii - małe instalacje (2 instalacje) | Przedsiębiorcy | 2016 | 2020 | 560 000,00 | - | 64,96 | 80,00 | Budżet przedsiębiorców, RPO WW, NFOŚiGW (np. program BOCIAN), WFOŚiGW |
| 2 | Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikro instalacje (40 instalacji) | Mieszkańcy | 2016 | 2020 | 3 200 000,00 | - | 324,80 | 400,00 | Budżet mieszkańców, RPO WW, NFOŚiGW (np. program PROSUMENT), WFOŚiGW |
| 3 | Rozwój rozproszonych źródeł energii - kolektory słoneczne (50 instalacji) | Mieszkańcy | 2016 | 2020 | 700 000,00 | - | 84,22 | 94,63 | Budżet mieszkańców, RPO WW, NFOŚiGW (np. program PROSUMENT), WFOŚiGW |
| 4 | Ograniczanie niskiej emisji z budynków mieszkalnych (150 kotłów) | Mieszkańcy | 2016 | 2020 | 1 200 000,00 | 1 179,44 | 1 155,85 | - | Budżet mieszkańców, RPO WW, NFOŚiGW (np. program KAWKA), WFOŚiGW |
| 5 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych (100 budynków) | Mieszkańcy | 2016 | 2020 | 5 000 000,00 | 157,26 | 154,11 | - | Budżet mieszkańców, RPO WW, NFOŚiGW (np. program RYŚ), WFOŚiGW |
| 6 | Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego (2 budynki) | Mieszkańcy | 2016 | 2020 | 459 840,00 | 12,72 | 10,33 | - | Budżet mieszkańców, RPO WW, NFOŚiGW (np. program dopłaty do domów energooszczędnych), WFOŚiGW |
| 7 | Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi: - GOPS w Szczytnikach, Szczytniki 30, - Szkoła Podstawowa w Mroczkach Wielkich, Mroczki Wielkie 3, - Przedszkole w Iwanowicach, ul. Ks. A. Kordeckiego 11 | Gmina Szczytniki/Powiat Kaliski | 2016 | 2018 | 700 000,00 | 14,90 | 14,60 | - | Budżet gminy, budżet powiatu, RPO WW, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 8 | Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi: - Szkoła Podstawowa w Pośredniku, Pośrednik 8, 62-865 Szczytniki - Szkoła Podstawowa w Sobiesękach Drugich, Sobiesęki Drugie 13, 62 – 862 Iwanowice – Zespół Szkół w Stawie, Staw ul. K. Świerczewskiego 3, 62-865 Szczytniki | Powiat Kaliski/Gmina Szczytniki | 2016 | 2017 | 600 000,00 | 85,59 | 83,88 | - | Budżet gminy, budżet powiatu, RPO WW, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 9 | Ekojazda (Ecodriving) | Mieszkańcy | 2016 | 2020 | 10 000,00 | - | 227,58 | - | Budżet mieszkańców, RPO WW, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 10 | Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | Gmina Szczytniki/Powiat Kaliski | 2016 | 2020 | 15 000,00 | - | 351,24 | - | Budżet gminy, Budżet powiatu, RPO WW, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 11 | Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku ZS w Iwanowicach, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 11, 62-862 Iwanowice | Gmina Szczytniki | 2016 | 20 000,00 | 27,00 | 26,46 |  | - |
| 12 | Zielone zamówienia publiczne | Gmina Szczytniki | 2016 | 2020 | - | - | - | - | Budżet gminy, RPO WW, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 13 | Działania z zakresu planowania przestrzennego | Gmina Szczytniki | 2016 | 2020 | - | - | - | - | Budżet gminy, RPO WW, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 14 | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych: - Ścieżka rowerowa relacji Iwanowice - Szczytniki (ok. 3,4 km), wraz z planowaną infrastrukturą towarzyszącą: 2 parkingi przesiadkowe na trasie ścieżki, typu P&R i B&R (wyposażone w stojaki dla rowerów oraz samoobsługową stację napraw rowerów). - Ścieżka rowerowa relacji Szczytniki - Cieszków, (ok. 3,4 km), wraz z planowaną infrastrukturą towarzyszącą: parking przesiadkowy typu P&R i B&R (wyposażony w stojaki dla rowerów oraz samoobsługową stację napraw rowerów). | Gmina Szczytniki/Powiat kaliski | 2017 | 2018 | Zadanie realizowane przez powiat kaliski, koszty nie są ujmowane w zadaniach gminy | - | 100,00 | - | Budżet powiatu kaliskiego, WRPO |
|  |  |  |  |  | 12 464 840,00 | 1 476,91 | 2 498,03 | 574,63 |  |

Źródło : Opracowanie CDE

# 10. Planowane rezultaty

Na terenie gminy Szczytniki największą emisję CO2 generuje sektor mieszkaniowy. Drugie miejsce stanowi transport. Wychodząc naprzeciw tym problemom gmina Szczytniki przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który zawiera działania redukujące emisje zanieczyszczeń powietrza.

Plan działań proponowany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej powinien być miedzy innymi realny.

W poniższej tabeli przedstawiona została całkowita emisja CO2 na terenie gminy Szczytniki w roku 2005, 2014, prognozę emisji do roku 2020 w dwóch wariantach – pierwszym, który nie zakłada działań mających na celu redukcję emisji CO2, oraz drugim – niskoemisyjnym.

Tabela 16 Planowane rezultaty wdrożenia działań niskoemisyjnych na terenie gminy Szczytniki.

Planowane rezultaty

2005

2014

2020 - prognoza

2020 - prognoza, scenariusz niskoemisyjny

Całkowita emisja CO2

28 273,88

35 124,07

37 868,89

36 370,86

Planowana redukcja emisji [Mg]

2 498,03

Planowana redukcja emisji [%]

8,84 %

Roczna redukcja emisji [Mg]

624,51

Całkowite zużycie energii [MWh]

48 145,71

52 814,23

56 417,94

7 399,45

Planowana redukcja zużycia energii [MWh]

1 476,91

Planowana redukcja zużycia energii [%]

3,07 %

Roczna redukcja zużycia energii [MWh]

369,23

Udział energii z OZE [MWh]

574,63

Udział energii z OZE [%]

1,19%

Roczna produkcja energii z OZE [MWh]

143,66

Źródło: Opracowanie CDE

# Monitoring i ewaluacja

Etap wdrożenia i ewaluacji działań jest kluczowym elementem realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice. Na tym odcinku rozstrzyga się bowiem, czy pozostanie on zbiorem niezrealizowanych postulatów, czy też wywrze konkretny wpływ na zrównoważony rozwój przedmiotowego obszaru. W momencie podjęcia decyzji o realizacji poszczególnych zadań powinny być sporządzone szczegółowe plany realizacji zadań 
z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych i harmonogramem ich realizacji – zgodnie z ogólnymi założeniami zawartymi w Planie Działań. Poszczególne działania realizowane będą przez różne stanowiska w ramach struktur poszczególnych Urzędów Gmin oraz Powiatu Kaliskiego. W celu koordynacji całości procesu realizacji działań i kontroli osiąganych efektów postuluje się powołanie Jednostki Koordynującej całość prowadzonych działań w ramach struktur Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Alternatywną formą dla wyżej wskazanej jednostki koordynującej jest powołanie stanowiska Ekodoradcy, koordynującego prace wdrażania zapisów Planu gospodarki niskoemisyjnej w poszczególnych gminach oraz na szczeblu powiatu.

Za nadzór nad wdrażaniem zapisów dokumentu na szczeblu gminnym przy współudziale jednostki koordynującej/Ekodoradcy, odpowiadać będą wydziały Urzędu Gminy.

Monitoring

System monitoringu dla gminy Szczytniki składa się z następujących działań:

- systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań Planu, (np. ilość i rodzaj budynków poddanych termomodernizacji oraz powierzchnia użytkowa, ilość i rodzaj wymienionych lamp itp.); dane powinny być gromadzone na bieżąco, natomiast kompletne zestawienia informacji powinny być przygotowane raz na rok (za rok poprzedni);

- wprowadzenie danych dotyczących monitoringu do bazy danych;

- przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Planie – ocena realizacji zawierająca analizę porównawczą osiągniętych wyników z założeniami Planu, określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Planu oraz identyfikację ewentualnych rozbieżności. A także analizę przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia;

- przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących – aktualizacja Planu.

Za przeprowadzanie monitoringu w gminie Szczytniki będzie odpowiedzialny: Referat Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska. Monitorowanie realizacji celów i zadań wykonywane jest za pomocą wskaźników monitorowania. Dla poszczególnych zadań zostały ustalone szczegółowe wskaźniki monitorowania, w celu umożliwienia skutecznego monitorowania stopnia realizacji Planu.

Środki do przeprowadzania procesu monitoringu będą pochodziły z budżetu gminy Szczytniki. Raporty monitoringowe będą przeprowadzane co dwa lata.

Ponadto w ramach procedury sporządzania budżetu gminy w kolejnych latach, corocznie będzie weryfikowany budżet na realizację zadań przewidzianych w PGN wraz z aktualizacją WPF. Z uwagi na powyższe koszty zadań przewidziane w PGN należy traktować jako szacunkowe, a ich zmiana nie powoduje konieczności aktualizacji PGN. Wszelkie zmiany kosztów zadań będą rejestrowane 
i analizowane w ramach monitoringu realizacji PGN.

Poniżej dla każdego z sektorów zamieszczono proponowany sposób i zakres zbierania danych oraz wskaźniki monitorowania dla poszczególnych sektorów wraz z oczekiwanym trendem zmian w kolejnych latach.

Tabela 17. Wskaźniki monitoringu dla grupy użyteczności publicznej

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Przewidywany trend zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej/ciepła/chłodu/paliw | MWh |  |
| 2 | Ilość energii uzyskanej z odnawialnych źródeł | MWh |  |
| 3 | Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji | m2 |  |
| 4 | Emisja CO2 | Mg CO2 |  |

Źródło: opracowanie CDE

Tabela 18: Wskaźniki monitoringu dla oświetlenia ulicznego

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Przewidywany trend zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość zużytej energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | MWh/rok |  |
| 2 | Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych | szt. |  |

Źródło: opracowanie CDE

Tabela 19: Wskaźniki monitoringu dla sektora transportu

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Przewidywany trend zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość zmodernizowanych dróg | km |  |
| 2 | Długość zmodernizowanych lub wybudowanych ścieżek rowerowych | km |  |
| 3 | Liczba osób objętych akcjami społecznymi związanymi z efektywnym i ekologicznym transportem | os. |  |

Źródło: opracowanie CDE

Tabela 20: Wskaźniki monitoringu dla sektora mieszkalnictwa

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Przewidywany trend zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz paliw, emisja CO2 | MWh/rok MgCO2/rok |  |
| 2 | Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych | MWh/rok |  |
| 3 | Liczba budynków pasywnych/energooszczędnych wybudowanych przez mieszkańców | szt. |  |
| 4 | Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi i edukacyjnymi | osoby |  |

Źródło: opracowanie CDE

Tabela 21: Wskaźniki monitoringu dla sektora handlu, usług i przedsiębiorstw

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz paliw, emisja CO2 | MWh/rok MgCO2/rok |  |
| 2 | Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | MWh/rok |  |

Źródło: opracowanie CDE

Ewaluacja osiąganych celów i sposób wprowadzania zmian w planie

W okresie do 2020 roku technologie związane z wykorzystywaniem energii mogą ulec zmianom. Podobnie potrzeby gminy Szczytniki mogą ewaluować, a stan prawny może narzucać gminą więcej obowiązków względem obszaru gmin oraz współpracy regionalnej. Niezbędne jest więc dokonywanie koniecznych zmian w planie oraz sprawdzanie oraz korekcja zakładanych celów. Zakładane cele należy sprawdzać w stosunku do celów szczegółowych ze względu na możliwość zmiany identyfikatorów ogólnych do roku 2020. W przypadku wykrycia niemożliwości osiągnięcia celu, nawet w późniejszym terminie niż zakłada to harmonogram należy usunąć działanie z listy oraz dokonać modyfikacji zakładanego celu. W przypadku nieosiągania mierników zadań ciągłych należy zanotować działania osiągnięte oraz zmodyfikować cel na kolejne lata lub wdrożyć działania wspomagające osiągnięcie celu. W przypadku osiągnięcia wyniku lepszego niż zakładany cel roczny dla działania, można podnieść cel długoterminowy. Przy dokonywaniu ewaluacji celów oraz dopisywaniu działań podjętych przez gminy należy zaznaczyć co zostało zmienione, kiedy oraz wpływ działania na osiągnięcie celu szczegółowego.

Za przeprowadzanie procesu ewaluacji odpowiedzialny będzie: Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Raporty ewaluacyjne będą sporządzane w odstępie czteroletnim. Środki do przeprowadzania procesu ewaluacji będą pochodziły  budżetu gminy Szczytniki.

# Uwarunkowania realizacji działań

Powiat kaliski, jak wiele podobnych powiatów w Polsce, stoi obecnie przed szeregiem wyzwań zarówno społecznych, gospodarczych jak i środowiskowych. Od działań podejmowanych w chwili obecnej będzie zależał kształt wszystkich eksploatowanych systemów powiatowych. Opracowywana obecnie Krajowa Polityka Miejska wychodzi naprzeciw współczesnym problemom miast oraz gmin, w tym problemowi emisji CO2. Powiat podejmuje obecnie duże wyzwanie dotyczące nie tylko rozwoju zeroenergetycznego (bez wzrostu zużycia energii), ale i dodatkowo planuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja tak ambitnego planu zależeć będzie głównie od stopnia zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników administracji, lecz także wielkości środków możliwych do pozyskania. Uwolnienie siły sprawczej (w postaci ludzkiego działania) będzie wymagało stworzenia odpowiedniego systemu komunikacji z mieszkańcami np. poprzez internetową platformę, która umożliwi pozyskiwanie praktycznej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, energooszczędnych urządzeń użytku domowego czy nowoczesnych technologii w budownictwie. Należy jednak pamiętać, że to tylko jedna 
z wielu korzyści działania na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej i rozwoju powiatu.

Powodzenie planowanych działań i realizacja założonych celów, uzależnione są zatem od różnorodnych czynników o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Przejrzyste zestawienie tych czynników umożliwia analiza SWOT, w ramach której analizowane są silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wpływające na realizację założonego Planu Działań.

W kolejnych tabelach przedstawiono analizę SWOT związaną z realizacją PGN. Analiza omawia mocne 
i słabe strony powiatu oraz szanse i zagrożenia mogące mieć znaczący wpływ na realizację planowanych zadań.

# Elementy planu mobilności dla powiatu kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice

## Plan zrównoważonej mobilności

Plan Zrównoważonej Mobilności (PZM) to dokument, określający zakres działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodem i wybór transportu publicznego, jako głównego środka transportu w codziennych podróżach. Dzięki wprowadzeniu elementów Planu Mobilności w zakres działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej możliwe jest ustalenie długoterminowej strategii zarządzania oraz promowania zrównoważonego transportu przez konkretne działania inwestycyjne i nieinwestycyjne. Realizacja założeń dotyczących mobilności pozwoli na zmniejszenie liczby podróży wykonywanych samochodem na rzecz przemieszczania się komunikacją zbiorową lub wybranie innych rozwiązań, przyczyniających się do redukcji emisji CO2 oraz zapewniających bezpieczeństwo podróżującym po terenie gminy.

Aby zrealizować wyznaczone cele w zakresie planu mobilności, należy wyznaczyć działania, które powinny przyczynić się do:

- stworzenia systemu transportu publicznego spełniającego podstawowe potrzeby 
i wymagania wszystkich użytkowników w zakresie mobilności oraz zwiększenia dostępności do obszarów wiejskich;

- rozwoju transportu zrównoważonego, który będzie integralny z różnymi środkami transportu;

- poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy, ograniczenia hałasu komunikacyjnego, co wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców;

- lepszej gospodarności energią uzyskaną z paliw płynnych;

- zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- poprawy infrastruktury drogowej i infrastruktury towarzyszącej na terenie gminy;

- wzrostu zainteresowania transportem ekologicznym, dzięki działaniom edukacyjno-proekologicznym,

Plan Zrównoważonej Mobilności powinien skupiać się na ludziach i spełniać ich oczekiwania w zakresie polityki transportowej poprzez dostępność usług i podwyższanie jakości życia, równość społeczną, trwałość.

Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Zrównoważonej Mobilności jest:

Pobudzanie rozwoju powiatu poprzez poprawę dostępności, środowiska i bezpieczeństwa, prowadzących do wzrostu jakości życia.

Plan zrównoważonej mobilności w dokumentach strategicznych na terenie Powiatu Kaliskiego oraz gminy Sieroszewice

Na obszarze powiatu kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice obowiązuje szereg dokumentów strategicznych traktujących pośrednio lub bezpośrednio o zagadnieniach dotyczących zrównoważonej mobilności na omawianym obszarze. Strategia rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021 wyznacza wizję w brzmieniu: powiat kaliski przyjaznym miejscem do zamieszkania, o czystym środowisku, walorach turystycznych, związany z Aglomeracją Kalisko-Ostrowską, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej branży rolno-spożywczej, w oparciu o Markę – Produkt Kaliski. Dokument ten wymienia szereg sposobów realizacji owej wizji, wśród których jako pierwszy wymieniono rozwój infrastruktury zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z kolei celem opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kaliskiego jest zaplanowanie oferty publicznego transportu zbiorowego tak, aby spełniała ona oczekiwania mieszkańców powiatu kaliskiego przy zachowaniu odpowiedniego standardu jakości oraz wydajności systemu transportowego. Innym dokumentem strategicznym odnoszącym się do transportu w regionie jest Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, którego celem jest zapewnienie zwiększenia dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego, jak również przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego. Natomiast dokument odnoszący się wyłącznie do przyszłości Gminy Sieroszewice, a mianowicie Strategia rozwoju Gminy Sieroszewice na lata 2014-2024 stawia za cel polityki rozwoju gminy efektywne wykorzystanie potencjałów, szans dla wzrostu gospodarczego, integracji społecznej i przestrzennej gminy. Jednym z celów operacyjnych opracowania jest zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej.

Powyższe dokumenty kładą nacisk na poprawę jakości życia powiązaną z dążeniem do zrównoważonego rozwoju, którego niezbędnymi elementami są działania w zakresie rozwoju gospodarczego, aktywności społecznej oraz dbałości o środowisko i przestrzeń omawianego obszaru. Pod tym kątem plan mobilności jest ważną częścią realizacji tych celów nie tylko w kwestiach środowiskowych, lecz równie istotnych aspektów rozwoju społecznego poprzez zapobieganie wykluczeniu, a także ekonomicznych poprzez stymulowanie aktywności gospodarczej mieszkańców. Udane działania w tych wszystkich obszarach prowadzą do ogólnej poprawy jakości życia w powiecie kaliskim i Gminie Sieroszewice.

## 13.2. Wprowadzenie

Wraz z postępującą urbanizacją, konieczny jest rozwój sieci transportowych. Rozlewanie się miast (ang. urban sprawl) wymaga dostosowania układu komunikacyjnego do rozprzestrzeniającej się zabudowy, co zmniejsza szansę na wydajny system transportu zbiorowego. Odpowiedzią na tego typu zjawisko przestrzenne jest rozwój skupiony wokół transportu zbiorowego (ang. Transit-oriented development – TOD). Planowanie przestrzeni zurbanizowanej gęsto zabudowanej, cechującej się bliskością przystanków i stacji transportu zbiorowego redukuje potrzebę pokonywania dłuższych dystansów oraz korzystania z transportu samochodowego. Zatem wybór środka transportu uzależniony jest od pokonywanego dystansu, lecz także od czynników kulturowych 
i socjoekonomicznych. Wraz z rozpowszechnianiem zrównoważonego podejścia do transportu, coraz więcej działań podejmuje się na rzecz rozwoju transportu pieszego, rowerowego i zbiorowego, ograniczając ruch samochodowy.

Na co dzień przestrzeń drogowa dzielona jest przez szereg jej użytkowników, wśród których są m.in.: samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, rowerzyści i piesi. Jednakże, nie wszystkim użytkownikom (rowerzystom i pieszym) przeznacza się odpowiednią przestrzeń lub też pierwszeństwo, czego rezultatem są nie zawsze bezpieczne warunki przemieszczania się.

Transport wpływa bezpośrednio na jakość powietrza (występowanie smogu), a w rezultacie także zmiany klimatyczne. Zwiększający się ruch samochodowy oraz eksurbanizacja mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości terenów zielonych, obszarów rolnych, a także siedlisk roślin i zwierząt. Stąd, decyzje związane z planowaniem mobilności mają swoje odbicie na środowisku oraz wpływają na ekosystemy. Ponadto, klimat także wpływa na transport – ekstremalne warunki pogodowe mogą uszkadzać infrastrukturę. Dlatego też istotne jest, by transport w gminie był nie tylko zrównoważony, lecz także odporny na wyjątkowe zdarzenia pogodowe.

Polityka transportowa miast i gmin bezpośrednio wpływa na społeczność lokalną. Marginalizowanie transportu zbiorowego generuje wyzwania dla ludzi młodych, starszych, tych o niższych dochodach, niepełnosprawnych oraz przedstawicieli innych grup z problemami ekonomicznymi i społecznymi. 
W następstwie tego ograniczony jest dostęp do pracy, załatwiania spraw oraz wybór środka transportu w czasie wolnym. Inną sferą życia społecznego, narażoną na negatywne oddziaływanie związane 
z transportem jest zdrowie mieszkańców. Pojazdy silnikowe emitują zanieczyszczenia przyczyniające się m.in. do chorób układu oddechowego i krótszej oczekiwanej długości życia.

Stąd, rozsądnie zaplanowany, multimodalny i zintegrowany system transportowy przynosi korzyści mieszkańcom i odwiedzającym poprzez lepszą jakość życia. Planowanie mobilności zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju uatrakcyjnia przestrzeń publiczną, podnosi bezpieczeństwo w mieście oraz promuje aktywne środki transportu takie jak jazda na rowerze i chodzenie pieszo. Dokonać tego można dzięki utworzeniu i wdrażaniu planu zrównoważonej mobilności miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP). Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to plan strategiczny stworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia. Zatem wśród celów planu zrównoważonej mobilności miejskiej znajdują się:

- zapewnienie wszystkim mieszkańcom opcji transportu umożliwiających dotarcie do kluczowych celów i usług,

- poprawa bezpieczeństwa,

- redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii,

- zwiększenie wydajności i efektywności kosztowej przewozu osób i dóbr,

- przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności i jakości przestrzeni zurbanizowanej z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki i społeczności jako całości.

W ten sposób wykorzystuje się ograniczone zasoby w sposób bardziej efektywny, co pomaga uzyskać poparcie publiczne, na które wpływa również fakt, że władze gminy prowadzą politykę mobilności dopasowaną do potrzeb mieszkańców. Wdrażanie planu zrównoważonej mobilności pomaga dążyć do kultury nowej mobilności, generującej długofalowe korzyści dla gminy.

Interesariusze

Interesariuszami Planu zrównoważonej mobilności są przede wszystkim:

- mieszkańcy gminy Szczytnik,

- gmina Szczytniki

- jednostki organizacyjne podległe gminie Szczytniki,

- zarządcy komunikacji publicznej na terenie gminy,

- użytkownicy komunikacji samochodowej,

- przedsiębiorcy

- rolnicy z terenu gminy Szczytniki.

Dobra współpraca wszystkich podmiotów działających na terenie gminy Szczytniki może skutkować powodzeniem zaproponowanych działań w zakresie zrównoważonej mobilności na terenie gminy.

## Elementy planu mobilności

Zgodnie z wytycznymi w zakresie opracowania i wdrażania planu zrównoważonej mobilności w ramach rozszerzenia PGN powinny zostać ujęte następujące zagadnienia:

- zbiorowy transport pasażerski,

- transport niezmotoryzowany,

- intermodalność,

- bezpieczeństwo ruchu drogowego,

- transport drogowy,

- logistyka,

- zarządzanie mobilnością,

- inteligentne systemy transportowe,

- wdrażanie nowych wzorców użytkowania,

- promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.

Plan Zrównoważonej Mobilności powinien skupiać się na ludziach i spełniać ich oczekiwania w zakresie polityki transportowej poprzez dostępność usług i podwyższanie jakości życia, równość społeczną, trwałość.

Plan mobilności powinien być tworzony na podstawie dogłębnej analizy obecnej sytuacji transportowo komunikacyjnej występującej na terenie gminy, na podstawie której zostaną zaplanowane działania, w pośredni lub bezpośredni sposób przyczyniające się do polepszenia sytuacji komunikacyjno-infrastrukturalnej na terenie gminy.

## Drogi na terenie gminy

Gmina Szczytniki posiada rozbudowaną sieć dróg, którą tworzą droga krajowa, drogi powiatowe 
i gminne. Przez gminę przebiegają następujące drogi, będące w administracji:

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

  - droga krajowa nr 12 relacji Łęknica – Żary – Głogów – Wschowa – Gostyń – Pleszew – Kalisz – Opatówek – Sieradz – Piotrków Trybunalski – Opoczno – Puławy – Lublin.

- Starostwa Powiatowego w Kaliszu – Wydział Dróg powiatowych:

  - droga nr 4616P relacji Moskurnia – Mroczki Wielkie – Kościany – Staw – skrzyżowanie z drogą nr 4621P;

  - droga nr 4617P relacji skrzyżowanie z drogą  wojewódzką nr 471 – Koźminek – Oszczeklin – Cieszyków – Szczytniki – skrzyżowanie z drogą krajową nr 12;

  - droga nr 4619P relacji skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 471 – Pietrzyków – Rajsko – Krowica Zawodnia – skrzyżowanie z drogą krajową nr 12;

  - droga nr 4621P relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 12 – Krowica Zawodnia – Cieszyków – Staw;

  - droga nr 4623P relacji skrzyżowanie z drogą nr 4629P – Szczytniki – Popów – Kuczewola – Takomyśle – skrzyżowanie z drogą nr 4628P;

  - droga nr 4629P relacji skrzyżowanie z drogą nr 4631P – Iwanowice – Szczytniki – skrzyżowanie z drogą krajową nr 12;

  - droga nr 4631P relacji skrzyżowanie z drogą nr 6232P – Godziesze Wielkie – Zajączki Bankowe – Iwanowice – Sobiesęki Drugie – Helenów – Brzeziny – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 449.

Uzupełnieniem sieci dróg powiatowych są drogi gminne, których łączna długość na terenie gminy Szczytniki wynosi 98 km. Całkowita długość dróg na terenie gminy wynosi 153 km.

Stan techniczny dróg oraz jakość infrastruktury okołodrogowej w gminie Szczytniki

Dobrze rozwinięty system drogowy nie tylko zwiększa standard życia mieszkańców, ale również podnosi poziom bezpieczeństwa i przyspiesza rozwój gospodarczy danego regionu. Drogi służą nie tylko mieszkańcom Gminy i działającym tutaj podmiotom gospodarczym, ale także są jednym 
z podstawowych kryteriów przy wyborze lokalizacji inwestycji. Głównym szlakiem komunikacyjnym na terenie gminy Szczytniki jest droga krajowa nr 12, która zapewnia połączenie Szczytnik z miastem powiatowym Kalisz. Przez teren gminy nie przebiega żadna droga wojewódzka. Dobrze rozwiniętą sieć dróg powiatowych uzupełniają drogi gminne, których łączna długość wynosi ok. 98 km, w tym 81,5 km to drogi o nawierzchni bitumicznej. Układ drogowy gminy jest dobrze rozbudowany. Ponadto ogólny stan dróg jest dobry, jednakże część dróg o nawierzchni bitumicznej wymaga modernizacji, natomiast drogi o powierzchni nieutwardzonej wymagają utwardzenia.

Pojazdy gminne

Gmina Szczytniki jest w posiadaniu następujących pojazdów:

- Jelcz samochód pożarniczy, rok produkcji 1992, paliwo: olej napędowy;

- Tatra samochód pożarniczy, rok produkcji 1989, paliwo: olej napędowy;

- Renault Trafic samochód służbowy, rok produkcji 2014, paliwo: olej napędowy;

- Koparko-ładowarka Volvo, rok produkcji 2011, paliwo: olej napędowy.

Struktura podróży mieszkańców na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

System komunikacyjny powiatu kaliskiego i Gminy Sieroszewice obejmuje wszelkie środki transportu wykorzystywane przez mieszkańców do codziennych przemieszczeń, a także ruch towarowy 
w powiecie.

Autorzy Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej opracowali strukturę podróży (ang. modal split) mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO), przy czym analizowali ją dla trzech obszarów: ośrodków centralnych AKO, tzn. miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, dla gmin I pierścienia AKO, a więc sąsiadujących z tymi miastami, oraz dla gmin II pierścienia AKO – niesąsiadujących z ośrodkami centralnymi regionu. Badania te przeprowadzono wiosną, co ma wpływ na stosunkowo wysoki udział podróży rowerem – szacuje się, że wartość uśredniona dla roku jest niższa i wynosi 4-6%. Poniższe wykresy prezentują strukturę podróży mieszkańców gmin obu pierścieni AKO w miesiącach wiosennych.

Rysunek 2 Struktura dziennych podróży mieszkańców gmin I pierścienia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w tym gmin Blizanów, Godziesze Wielkie, Opatówek i Żelazków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Rysunek 3 Struktura dziennych podróży mieszkańców gmin II pierścienia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w tym gmin Brzeziny, Ceków-Kolonia, Koźminek, Lisków, Mycielin, Sieroszewice i Stawiszyn.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Dominującym środkiem transportu w gminach będących przedmiotem opracowania jest samochód, którym pokonywana jest ponad połowa codziennych podróży mieszkańców. Poniżej jednej trzeciej przemieszczeń następuje za pomocą transportu zbiorowego (autobusowego lub kolejowego). Stosunkowo duży udział ma transport rowerowy – 11-14% w miesiącach wiosennych, choć w skali roku wartość ta szacowana jest na 4-6%, co w dalszym ciągu jest wysokim wynikiem. Zaledwie 3-4% podróży dokonywana jest pieszo, co wynikać może z niskiej gęstości zaludnienia i zabudowy w gminach, niesprzyjającej częstym przemieszczeniom pieszym, ze względu na dłuższe dystanse. 2-4% podróży odbywa się innymi niż wymienione środkami transportu. Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zakłada zmiany w strukturze podróży mieszkańców regionu, polegające na wzroście udziału ruchu rowerowego do 13% kosztem spadku podróży samochodem osobowym o 6%. Zgodnie z zaleceniami udział przemieszczeń samochodem w AKO powinien zostać zredukowany do 35% wszystkich podróży, natomiast należy zwiększyć udział przemieszczeń transportem zbiorowym do 45%, a więc byłby to najczęściej wykorzystywany środek transportu w aglomeracji.

Mobilność mieszkańców Gminy Szczytniki

W ramach opracowania rozszerzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki
o elementy Planu Zrównoważonej Mobilności, przeprowadzono badanie ankietowe, które miało na celu poznanie opinii mieszkańców na temat mobilności na terenie gminy Szczytniki, a także umożliwienie opracowania planu rozwoju komunikacji mieszkańców oraz poprawy bezpieczeństwa 
w zakresie dotarcia mieszkańców do szkół, zakładów pracy, instytucji i sklepów na terenie gminy 
i regionu.

Ankietyzacja mieszkańców odbyła się poprzez ankietę online, zamieszczoną na stronie Urzędu Gminy Szczytniki. Ankieta posiadała szereg pytań wielokrotnego wyboru, w zakresie mobilności na terenie gminy.

W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji zebrano 117 ankiet. W badaniu ankietowym wzięli udział głównie uczniowie/studenci (57%) oraz osoby pracujące (32%). Udział bezrobotnych w badaniu ankietowym wyniósł 1%, emerytów/rencistów - 7%, a przedsiębiorców – 3%.  Ankietowani to przede wszystkim mieszkańcy z innych miejscowości z terenu gminy Szczytniki (79%) np. Lipka, Staw, Cieszyków, Iwanowice. Udział mieszkańców z miejscowości Szczytniki wyniósł 10%. Wśród ankietowanych znalazły się także osoby z poza gminy Szczytniki np. Skalmierz, Suliszewice.
W ankiecie wzięło udział 56% kobiet i 44% mężczyzn. Udział osób ankietowanych w danym przedziale wiekowym był następujący:

- osoby do 19 lat włącznie – 55%;

- osoby w wieku 20-29 – 6%;

- osoby w wieku 30-39 lat – 6%;

- osoby w wieku 40-49 lat – 14%;

- osoby w wieku 50-59 lat – 12%;

- osoby w wieku 60-69 lat – 4%;

- osoby w wieku 70 lat i więcej – 3%.

Jedno z pytań zawartych w ankiecie dotyczyło dojazdów do pracy/szkoły. 81% ankietowanych deklaruje że dojeżdża do pracy/szkoły. Średnia ilość km pokonywanych 
w miejsce pracy/szkoły wynosi ok. 10 km. Ankietowani podróżują głównie samochodem prywatnym/służbowym lub z kimś jako pasażer. Nieznaczna część ankietowanych korzysta 
z komunikacji publicznej bądź chodzi pieszo. Większość podróżujących (96%)nie musi zmieniać środka transportu w trakcie dojazdu do pracy czy szkoły (nie ma przesiadek), taki sposób podróżowania jest zdaniem ankietowanych najwygodniejszy. Dla 19% ankietowanych obecny sposób podróżowania jest niewygodny i stanowi utrudnienie w dotarciu do celu podróży.

Do czynników ograniczających swobodne poruszanie się po terenie gminy należą: brak ścieżek rowerowych i chodników, brak odpowiednich połączeń komunikacji miejskiej, korki, wysokie koszty dojazdu. Najwygodniejszym sposobem dojazdu do pracy/szkoły według ankietowanych byłby, w większości odpowiedzi samochód osobowy (sam lub z kimś jako pasażer), rower oraz środek transportu publicznego. 47% ankietowanych raczej jest skłonna zamienić swój sposób podróżowania na komunikację publiczną. Czynnikami motywującymi do zmiany środka transportu na transport publiczny byłyby:

- niska cena biletów;

- odpowiednie połączenia autobusowe;

- czystość w autobusach.

70% ankietowanych podróżując po terenie gminy Szczytniki czuje się bezpiecznie, natomiast 30% badanych nie ma poczucia bezpieczeństwa.

Jedną z możliwości podróżowania po gminie Szczytniki jest przemieszczanie się rowerem. 51% ankietowanych odpowiedziało, że rozważyłoby zamianę swojego dotychczasowego środka transportu na rower, ale tylko wtedy, gdy jest ładna pogoda, 38% ankietowanych zdecydowałoby się na dojazdy 
w miejsca docelowe rowerem, natomiast 11% ankietowanych nie zamierza zmieniać swojego środka transportu na rower. 50% ankietowanych uważa, że jako osoby podróżujące rowerem czują się bezpiecznie na terenie gminy. Infrastruktura pieszo-rowerowa oceniona została jako zła. Czynnikami motywującymi do częstszych podróży rowerem wg ankietowanym mogłoby być:

- powstanie nowych ścieżek rowerowych lub przebudowa istniejących;

- lokalizacja stojaków rowerowych przy szkołach, zakładach pracy;

- zorganizowanie ulic przyjaznych dla rowerzystów (strefa TEMPO30).

Polityka parkingowa na terenie gminy zdaniem ankietowanych wygląda następująco:

- jest łatwo, nie mam problemu z zaparkowaniem samochodu – 64%,

- jest trudno, przez cały dzień brakuje miejsc parkingowych – 5%,

- jest trudno, ale tylko w określonych godzinach- 23%,

- jest trudno, ale tylko w określonych miejscach parkingowych – 8%.

Mieszkańcy gminy Szczytniki podróżują do innych większych miejscowości poza terenem gminy średnio kilka razy w miesiącu, w celach zakupowych, zdrowotnych lub służbowych, a także edukacyjnych. Najczęściej są to miejscowości: Kalisz, Sieradz, Poznań. Podróż odbywa się głównie samochodem prywatnym ze względu na zbyt rzadkie lub brak wygodnych połączeń komunikacyjnych, czy też zbyt długi i wysoki koszt przejazdu.

Oczekiwania mieszkańców w zakresie mobilności na terenie gminy to przede wszystkim: budowa ścieżek rowerowych, chodników i punktów przystankowych na trasie pieszo-rowerowej wraz 
z  oświetleniem ulicznym, organizacja większej ilości miejsc parkingowych. Ponadto w zakresie infrastruktury okołodrogowej, zdaniem ankietowanych brakuje przede wszystkim stojaków dla rowerów przy szkołach/zakładach pracy oraz stacji napraw rowerów.

## Zbiorowy transport pasażerki

W zakresie transportu zbiorowego gminy powiatu kaliskiego obsługiwane są przez komunikację miejską Kalisza – KLA Sp. z o.o. (gminy Godziesze Wielkie, Opatówek i Żelazków), PKS Kalisz Sp. z o.o. 
i przewoźników prywatnych, a ponadto w miejscowościach Radliczyce i Opatówek znajdują się stacje kolejowe. Z analizy systemu komunikacji zbiorowej w powiecie przeprowadzonej przez autorów Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kaliskiego wynika, że dostępność poszczególnych miejscowości jest mocno ograniczona w dni wolne od nauki szkolnej, w tym w soboty i przede wszystkim w niedziele – wówczas liczba kursów autobusów jest nieporównywalnie niższa niż w dni robocze, a wręcz do niektórych miejscowości w niedziele nie kursują żadne autobusy.

Z kolei gmina Sieroszewice obsługiwana jest przez komunikację miejską Ostrowa Wielkopolskiego – 
MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, a także przez PKS w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. 
Na podstawie badań na potrzeby opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu ostrowskiego uzyskano oceny mieszkańców dotyczące funkcjonowania obecnego systemu transportowego w gminach powiatu. Spośród wszystkich gmin powiatu wraz z miastem Ostrów Wielkopolski, gmina Sieroszewice uzyskała najniższą średnią ocenę równą 2,68 (w skali od 1 do 5). Na ocenę składała się postrzegana odległość do przystanku, częstotliwość kursowania pojazdów oraz ich punktualność, a także czas potrzebny do odbycia podróży, dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia pasażera, wygoda korzystania z podróży kombinowanych (multimodalnych) oraz przystosowanie do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Oferta przewozowa łącząca gminę Sieroszewice z miastem Ostrów Wielkopolski jest najlepsza w dni robocze, gdy odbywają się tam 22 połączenia, natomiast znacznie maleje w pozostałe dni (w dni robocze wolne od nauki i w soboty), natomiast w niedziele pomiędzy tą gminą a siedzibą powiatu nie kursuje ani jeden autobus.

Na terenie gminy Szczytniki transport publiczny jest przez:

- PKS Kalisz. Sp. z o.o.;

- P.H.U. "STARPOL" Mariusz Waszak;

- J-Team Michał Jaśkiewicz;

- Transport Osobowy Mirosław Litwa;

- FHU Ryszard Kasperczak Sierzchów;

- Transport Osobowy Jacek Olszewski;

- Przewóz osób Ryszard Zimniak.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. posiada kilkanaście przystanków zlokalizowanych na terenie gminy Szczytniki i realizuje połączenia do wybranych miejscowości z terenu gminy Szczytniki, a także zapewnia połączenie z miastem powiatowym Kalisz. Przez PKS Kalisz Sp. z o. o. realizowane są następujące połączenia:

- Kalisz - Błaszki, przez Rajsko - Dąbrowa - Radliczyce - Staw – Skalmierz;

- Kalisz – Opatówek – Szczytniki – Błaszki;

- Kalisz – Staw – Skalmierz – Błaszki.

Na terenie gminy Szczytniki realizowane są także połączenia zbiorowe przez prywatnych przewoźników. W ramach przewozów regularnych uruchomiona została linia Z oraz linia S. Linia Z realizująca kursy relacji Kalisz – Opatówek – Lipka – Moskurnia – Chwalęcice wykonywana jest przez takich przewoźników jak: P.H.U. "STARPOL" Mariusz Waszak; J-Team Michał Jaśkiewicz oraz Transport Osobowy Mirosław Litwa. Natomiast w ramach linii S realizowane są połączenia relacji Kalisz – Marchwacz – Szczytniki – Korzekwin – Iwanowice – Sobiesęki Drugie. Przewozy obsługiwane są przez takich przewoźników jak: FHU Ryszard Kasperczak Sierzchów, Transport Osobowy Jacek Olszewski oraz Przewóz osób Ryszard Zimniak.

Dowóz dzieci do szkół

Na terenie gminy Szczytniki realizowany jest dowóz dzieci do szkół wykonywany przez TRANSPORT OSOBOWY Julian Jaszek. W ramach zamówienia wykonywanych jest 5 następujących tras:

- Trasa nr 1 - przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Iwanowicach z terenu wsi Sobiesęki III, Sobiesęki II, Sobiesęki I, Sobiesęki, Sobiesęki II, Joanka, Kornelin, Pamiątków, Główczyn. Wykonywane są 4 kursy dziennie od poniedziałku do piątku. Łączna ilość kilometrów pokonywanych w ciągu dnia wynosi 126 km.

Rysunek 4. Przebieg trasy nr 1

Źródło: UG Szczytniki

- Trasa nr 2 - przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Marchwaczu z terenu wsi: Michałów II, Józefów, Krowica Zawodnia, Grab. Wykonywane są 2 kursy dziennie od poniedziałku do piątku. Łączna ilość kilometrów pokonywanych w ciągu dnia wynosi 32 km.

Rysunek 5. Przebieg trasy nr 2

Źródło: UG Szczytniki

- trasa nr 3 - przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Radliczycach z terenu wsi Kolonia Mroczki, Mroczki Małe, Mroczki Wielkie, Tymieniec Jastrząb 11, Kolonia Tymieniec, Gorzuchy, Krowica Pusta, Nacesławice. W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki wykonywane są dwa kursy dziennie, natomiast w środy – 3 kursy. Łączna ilość kilometrów pokonywanych w ciągu dnia 
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki wynosi 30 km, natomiast w środy – 60 km.

Rysunek 6. Przebieg trasy nr 3

Źródło: UG Szczytniki

- trasa nr 4 - przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Stawie z terenu wsi Cieszyków, Tymieniec Kąty, Tymieniec Dwór, Tymieniec Jastrząb, Tymieniec Wieś, Kościany, Lipka. Wykonywane są 2 kursy dziennie od poniedziałku do piątku. Łączna ilość kilometrów pokonywanych w ciągu dnia wynosi 25 km.

Rysunek 7. Przebieg trasy nr 9

Źródło: UG Szczytniki

- trasa nr 5 - przewóz uczniów  do Zespołu Szkół w Szczytnikach z terenu wsi Marcjanów, Popów, Kuczewola, Bronibór, Pośrednik, Włodzimierz, Popów, Korzekwin. Wykonywane są 2 kursy dziennie od poniedziałku do piątku. Łączna ilość kilometrów pokonywanych w ciągu dnia wynosi 42 km.

Rysunek 8. Przebieg trasy nr 5

Źródło: UG Szczytniki

Wśród zidentyfikowanych problemów związanych z transportem w gminach znajduje się brak synchronizacji sieci komunikacyjnej oraz niedostosowanie pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Transport zbiorowy niewystarczająco odpowiada na potrzeby mieszkańców 
w zakresie częstotliwości kursów, powiązanej z dojazdami do zakładów pracy i szkół w innych gminach powiatu oraz w Kaliszu. Wyzwaniem dla pasażerów są także znaczne odległości, jakie muszą pokonywać, aby dostać się na przystanek autobusowy, w wielu miejscowościach brak połączeń w niedziele, a także uciążliwości związane z długim czasem podróży.

Działanie zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju powinno promować transport zbiorowy, stawiać go ponad indywidualnym transportem samochodowym. Składowymi takiej polityki są:

- planowanie komunikacji zbiorowej z udziałem mieszkańców, przede wszystkim biorąc pod uwagę potrzeby grup zmarginalizowanych, osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych oraz uboższych. Istotne jest planowanie transportu zbiorowego gwarantującego równy dostęp oraz przystępną cenę, co zapobiega wykluczeniu pewnych grup z dostępu do komunikacji publicznej;

- Poprawa komfortu podróży: utrzymane w czystości pojazdy niskopodłogowe, nowoczesne wiaty przystankowe, bezpieczny, klimatyzowany i nowoczesny tabor autobusowy generujący niski poziom hałasu i spełniający wymogi ekologiczne, dostępność dla osób o trudnościach 
w poruszaniu się (dopasowany tabor i wygodna infrastruktura przystankowa), bezpieczne 
i schludne przystanki i ich otoczenie (oświetlone, mogące z łatwością pomieścić oczekujących pasażerów, dobrze widoczne, czyste);

- Likwidacja i unikanie tworzenia zatok autobusowych na drogach o mniejszym natężeniu ruchu, ponieważ obiekt taki przyczynia się do zwężenia chodnika, a zatem przestrzeni przystanku, do spowolnienia podróży autobusów oraz do zmniejszenia bezpieczeństwa pieszych;

- Szeroka, łatwo dostępna i przyjazna informacja o dostępnym transporcie zbiorowym na danym obszarze, ułatwiająca zaplanowanie podróży z udziałem większej liczby organizatorów przewozu lub środków transportu;

- Dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb mieszkańców, w tym obsługa komunikacyjna obszarów o niskiej gęstości zaludnienia, co jest narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymuluje zrównoważone zachowania transportowe mieszkańców;

- Realizacja systemów Bike&Ride i Park&Ride, zachęcających do podróży multimodalnych 
(z wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu).

Główne kierunki działań przewidziane do realizacji w ramach zrównoważonej mobilności to:

- Budowa i remont infrastruktury przystankowej,

- Transport zbiorowy przystosowany do osób niepełnosprawnych,

- Zoptymalizowana i dostosowana do potrzeb użytkowników siatka połączeń autobusowych.

### Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Możliwości ograniczenia ruchu samochodowego na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Kluczowym elementem wdrażania polityki zrównoważonej mobilności jest nie tylko przeciwdziałanie zwiększaniu się ruchu samochodowego, lecz wręcz zmniejszanie go. Dokonuje się tego poprzez działania bezpośrednie takie jak uspokajanie ruchu czy ograniczanie ruchu w strefach o gęstszej zabudowie i zaludnieniu, oraz pośrednie, mające na celu promocję i poprawę dostępności innych środków transportu, dzięki czemu dotychczasowi kierowcy będą mieli atrakcyjną alternatywę dla jazdy samochodem.

W powiecie kaliskim oraz Gminie Sieroszewice ograniczanie ruchu samochodowego może nastąpić poprzez:

- planowanie przestrzenne kształtujące zwartą, możliwie gęstą zabudowę, a więc zapobiegające rozlewaniu się obiektów mieszkalnych na tereny oddalone, o gorszej dostępności komunikacyjnej – efektywne gospodarowanie przestrzenią;

- Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących nowe technologie – instalacja tablic zmiennej treści, które informują o warunkach na drogach oraz utrudnieniach, a także implementacja inteligentnego systemu transportowego, umożliwiającego efektywne zarządzanie ruchem;

- Uspokajanie ruchu – spowalnianie ruchu na drogach, przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz rozwoju ruchu pieszych i rowerzystów, a także pobudzenia życia w okolicy, poprawy jakości powietrza, ograniczenia hałasu i zużycia paliw. Uspokajanie ruchu następuje m.in. dzięki wyznaczeniu strefy tempo 30 lub strefy zamieszkania, lokalnych zwężeń jezdni do jednego pasa ruchu, zwężaniu jezdni poprzez wyznaczanie pasów ruchu dla rowerów, zmianę geometrii dróg (instalacja szykan, meandrowanie pasa ruchu), instalację progów zwalniających, likwidację zatok autobusowych oraz tworzenie wysp azylu dla pieszych;

- Działania komplementarne – promujące rozwój transportu pieszego, rowerowego 
i autobusowego, sprawiające, że te środki transportu będą atrakcyjną alternatywą dla transportu samochodowego.

Główne kierunki działań przewidziane do realizacji w ramach zrównoważonej mobilności to:

- Efektywne gospodarowanie przestrzenią

- Poprawa bezpieczeństwa i jakości przestrzeni publicznej,

- Modernizacja infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa.

## Kolizje i wypadki drogowe

Kolizje i wypadki drogowe na terenie AKO

W ostatnich latach malała liczba ofiar śmiertelnych na drogach powiatów kaliskiego i ostrowskiego 
w porównaniu do lat poprzednich. Ze wszystkich dwunastu analizowanych gmin najwięcej zdarzeń drogowych w 2014 roku miało miejsce w gminie Żelazków (143), a najmniej w mieście Stawiszyn (6), choć, biorąc pod uwagę obszar wiejski gminy Stawiszyn, liczba ta zwiększa się do 61. Łącznie na terenie wszystkich gmin powiatu kaliskiego oraz gminy Sieroszewice w 2014 roku wystąpiło 694 zdarzenia drogowe, w tym 59 wypadków oraz 635 kolizji. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 9 osób, a 82 zostały ranne.

Kolizje i wypadki drogowe na terenie gminy Szczytniki

Według danych Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu z 2016 roku na terenie gminy Szczytniki miało miejsce 33 zdarzeń drogowych w tym: 3 wypadki oraz 30 kolizji drogowych, w wyniku których liczba rannych wyniosła 3.

Liczba zdarzeń na terenie gminy Szczytniki w stosunku do całego powiatu kaliskiego wynosi 1,3%, w tym liczba wypadków stanowi 3%, natomiast liczba kolizji drogowych stanowi 1%. Wypadkowość gminy Szczytniki na tle pozostałych gmin Powiatu kaliskiego przedstawiono na poniższym wykresie.

Rysunek 9. Ogólne przyczyny wypadków w gminach powiatu Kaliskiego oraz miasta Kalisz

(OW - obszar wiejski, OM – obszar miejski)

Źródło: Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Liczba rannych i zabitych na terenie gminy Szczytniki na tle ogólnej liczby osób uczestniczących w zdarzeniach w powiecie kaliskim, gdzie liczba zabitych (14 osób), liczba rannych (118 osób) wyniosła 3 osoby. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach została pokazana na poniższym wykresie.

Rysunek 10. Liczba zabitych i liczba rannych na terenie gmin powiatu kaliskiego i miasta Kalisz

Źródło: Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Na terenie gminy Szczytniki największą wypadkowością charakteryzują się ul. Kaliska w msc. Staw, 
ul.  Kordeckiego, Strażacka, Zamkowa w Iwanowicach, msc.  Szczytniki, Marchwacz i inne.

Największa liczba zdarzeń miała miejsce z winy kierującego jest to 58% zdarzeń na terenie gminy Szczytniki. Inne przyczyny stanowią 36% zdarzeń, natomiast pozostały procent stanowi współwina uczestników ruchu, oraz wina pieszego.

Najczęstszymi pojazdami sprawców wypadków na terenie gminy Szczytniki są samochody osobowe, które stanowią 76% ogólnej liczby pojazdów biorących udział w zdarzeniach na terenie gminy Szczytniki. Pozostałe pojazdy biorące udział w zdarzeniach to: motocykle, motorowery, samochody ciężarowe. Największą wypadkowością na terenie gminy Szczytniki charakteryzują się drogi gminne, oraz droga krajowa nr 12, gdzie notuje się największą liczbę zdarzeń. Pozostałe drogi na których notuje się największą liczbę wypadków to drogi: 4616P, 4617P, 4621P, 4622P, P0244T inne drogi gminne.

Ze względu na płeć uczestników ruchu w gminie Szczytniki największa ilość zdarzeń drogowych jest spowodowana przez mężczyzn 18 zdarzeń, natomiast kobiety były sprawcami 3 zdarzeń drogowych. Ze względu na dni tygodnia najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce w piątek 30%.

Na terenie gminy Szczytniki najmłodszy uczestnik zdarzeń drogowych był w wieku 18 lat, natomiast najstarszy 78 lat. Jak wynika z wykresu zamieszczonego poniżej, największą wypadkowością charakteryzują się sprawcy w wieku od 21-30 lat.

Rysunek 11. Zdarzenia drogowe na terenie gminy Szczytniki ze względu na wiek sprawcy

Źródło: Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Największa liczba zdarzeń miała miejsce w godzinach 10:00-13:00 oraz 17:00 – 20:00.

### 13.3.4. Główne generatory ruchu na terenie gminy Szczytniki

Generatory ruchu na terenie gminy Szczytniki, to wszystkie miejsca do których mieszkańcy jak i turyści najczęściej zmierzają w zależności od celów swojej podróży. Najważniejsze z nich zostały wymienione w punktach poniżej.

Urzędy

- Urząd Gminy Szczytniki.

Placówki użyteczności publicznej i ośrodki kultury

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach.

- Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach.

- Centrum Usług Wspólnych.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach z Filią w Iwanowicach i w Stawie.

Placówki oświatowe

- Zespół Szkół w Iwanowicach.

- Zespół Szkół w Stawie.

- Zespół Szkół w Marchwaczu.

- Zespół Szkół w Radliczycach.

- Zespół Szkół w Szczytnikach.

Ośrodki zdrowia

- Humieja & Pokojowy MEDICAL CENTER, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2, 62-862 Iwanowice;

  - Ośrodek Zdrowia w Stawie;

  - Ośrodek Zdrowia w Iwanowicach;

- Apteka w Iwanowicach;

- Apteka w Stawie;

- Punkt apteczny w Szczytnikach.

Główne miejsca pracy

- Ubój i Sprzedaż Drobiu Krzysztof Banasiewicz, Szczytniki.

- Gminna Spółdzielnia „SCh” w Radliczycach.

- PPHU „Arkan” Józef Militowski, Iwanowice.

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szczytnikach, Szczytniki.

Ponadto generatorami ruchu są poszczególne miejsca pracy jak i sklepy, czy inne budynki handlowo-usługowe.

Główne generatory ruchu oznaczono na mapie poniżej.

Rysunek 12. Generatory ruchu na terenie gminy Szczytniki

Źródło: opracowanie własne

## Transport kolejowy

Przez teren powiatu kaliskiego przebiega linia kolejowa nr 14 relacji Łódź Kaliska – Tuplice stanowiąca fragment ciągu  transportowego  Łódź–Sieradz-Kalisz–Ostrów Wielkopolski–Poznań oraz Warszawa -Łódź–Sieradz–Kalisz–Ostrów Wielkopolski–Wrocław. Na terenie gminy Szczytniki w miejscowości Radliczyce znajduje się stacja kolejowa, na której zatrzymują się pociągi osobowe. Ze stacji Radliczyce realizowane są połączenia w kierunku: Łódź Kaliska, Poznań Główny, Wrocław Główny, Ostrów Wielkopolski. Inne najbliższe stacje kolejowe usytuowane są w miejscowości Opatówek 
(gm. Opatówek) oraz Skalmierz (woj. łódzkie). Kolejowe  przewozy  regionalne  realizowane  są  przez  spółkę Przewozy Regionalne. Z badań przeprowadzonych na potrzeby opracowania Studium zrównoważonego rozwoju transportu  aglomeracji  kalisko-ostrowskiej wynikło, iż ze stacji kolejowej w Radliczycach dziennie korzysta około 31 osób, a w Opatówku 25 osób.

## Transport lotniczy

Na terenie gminy Szczytniki nie funkcjonuje transport lotniczy.  Najbliższe  porty lotnicze znajdują się 
w Łodzi, we Wrocławiu i w Poznaniu

## Transport niezmotoryzowany – komunikacja pieszo-rowerowa

Komunikacja pieszo-rowerowa na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Pomimo względnie wysokiego udziału podróży rowerem w strukturze przemieszczeń mieszkańców, infrastruktura rowerowa na obszarze będącym przedmiotem opracowania nie jest rozwinięta. Zgodnie z inwentaryzacją wykonaną na potrzeby Studium zrównoważonego transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej znajduje się 10,85 kilometrów dróg dla rowerów, w tym w poszczególnych gminach:

- w gminie Szczytniki 1,3 km trasy o nawierzchni z destruktu asfaltowego,

- w gminie Ceków-Kolonia 1,5 km trasy o nawierzchni z kostki betonowej,

- w gminie Sieroszewice – 8,05 km tras o nawierzchni z kostki betonowej.

Przez teren gminy Szczytniki przebiega także szlak rowerowy „Szlakiem Dębów i Paproci” odcinek wschodni (zielony) relacji Brzeziny – Błaszki – Szczytniki – Brzeziny o łącznej długości 51,4 km. Dokładny przebieg szlaku wschodniego trasy rowerowej „Szlakiem Dębów i Paproci” przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 13. Przebieg szlaku wschodniego trasy rowerowej „Szlakiem Dębów i Paproci”

Źródło: http://www.dlugoszkrolewski.org.pl

Rozwój kultury rowerowej stanowi podstawę zrównoważonej mobilności. Komunikacja rowerowa przynosi korzyści nie tylko jednostce, lecz także jego otoczeniu, a wręcz całej gminie. Przede wszystkim nie zanieczyszcza to powietrza, ale jest wydajne energetycznie i, co więcej, może przyczynić się do zmniejszenia ruchu samochodowego, jeżeli część kierowców zdecyduje się przesiąść na rower. Bezpośrednią zaletą dla jednostki jest to, że jazda rowerem jest względnie tania – tańszym sposobem poruszania się jest jedynie chodzenie, a zatem ten środek transportu jest osiągalny dla mieszkańców 
o gorszej sytuacji finansowej. Rozwój sieci dróg dla rowerów jest znacznie tańszy niż budowa 
i utrzymanie dróg dla samochodów. Regularna jazda na rowerze pozytywnie wpływa na kondycję zdrowotną, co generuje wzrost wydajności w pracy.

Z kolei wśród wad komunikacji rowerowej wymienia się ryzyko kradzieży roweru lub udziału w wypadku, a także fakt, że w obszarach o intensywnym ruchu samochodowym jazda rowerem może być niewygodna i stresująca. Warunki pogodowe również mogą zniechęcać pewne osoby do podejmowania jazdy na rowerze w celach transportu, jednak warto zauważyć, że w krajach Europy Północnej, charakteryzujących się niższymi temperaturami i względnie dużymi opadami, kultura rowerowa jest wyjątkowo dobrze rozwinięta, co sugeruje, że na pewnym etapie rozwoju warunki pogodowe nie stanowią już zbyt dużej przeszkody w jeździe rowerem.

Podstawowymi czynnikami zachęcającymi ludzi do jazdy rowerem w celach transportu są:

1.	bezpieczeństwo, które można zapewnić poprzez ograniczenie ruchu samochodowego, rozdzielenie ruchu rowerowego od pojazdów silnikowych oraz czytelne oznakowanie skrzyżowań tak, by użytkownicy byli świadomi ryzyka i potrafili się na nich zachować.

2.	Bezpośredniość podróży do celu, z objazdami i czasem przejazdu ograniczonymi do minimum.

3.	Spójność sieci, pozwalająca na dotarcie do celu bez przeszkód, pokonując całą drogę po trasie rowerowej.

4.	Atrakcyjność, oznaczająca, że infrastruktura rowerowa jest dopasowana, zintegrowana 
z otoczeniem, co dotyczy nie tylko wyglądu i jakości otoczenia, lecz także względów bezpieczeństwa, np. oświetlenia.

5.	Wygoda podróży, co wiąże się z infrastrukturą, która nie wymaga częstych zatrzymań i ruszań, jest wykonana z dobrego materiału i dobrze utrzymana.

Podjęcie decyzji, a następnie działań w kierunku rozwoju infrastruktury rowerowej w gminie pokazuje mieszkańcom, że władze troszczą się o rowerzystów, traktują ich poważnie oraz uświadamia kierowcom konieczność jazdy rozważnej oraz z szacunkiem dla osób poruszających się rowerem. Jednocześnie rozbudowa infrastruktury rowerowej przyczynia się do wzrostu liczby rowerzystów, która z kolei wymaga poszerzania oferty dla rowerzystów, a zatem napędza rozwój kultury rowerowej w gminie, pożądanej, jeśli chce ona rozwijać się w sposób zrównoważony. Coraz większa liczba rowerów na drogach sprawia, że mieszkańcy postrzegają ten środek transportu jako normalny, przestaje dla nich być problemem niesprzyjająca pogoda ani nie wiążą poruszania się rowerem ze statusem materialnym czy społecznym. Ponadto, zwiększający się ruch rowerowy wraz z rozwijaną infrastrukturą rowerową może na pewnym etapie zachęcić osoby dotychczas sceptyczne, do tego, by przesiadły się na rower. Co więcej, sprawi on również, że rowerzyści będą bezpieczniejsi, ponieważ ze wzrostem ich liczby na drogach zwiększa się świadomość kierowców, przez co jeżdżą ostrożniej i dochodzi do stosunkowo mniejszej liczby kolizji i wypadków.

Działania zwiększające ruch rowerowy oraz promujące rozwój kultury rowerowej obejmują:

- rozwój sieci dróg dla rowerów umożliwiających poruszanie się po gminach oraz pomiędzy nimi poprzez budowę dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów, a także wyznaczenie śluz dla rowerów na skrzyżowaniach w terenie zabudowanym na drogach z wyznaczonymi pasami ruchu dla rowerów;

- Kursy edukacyjne dla mieszkańców, którzy obecnie mają obawy przed codzienną jazdą rowerem w celach transportu;

- Uspokajanie ruchu samochodowego;

- Zapewnienie możliwości bezpiecznego parkowania rowerów w miejscach oświetlonych, będących kluczowymi celami podróży oraz ustawienie U-kształtnych stojaków rowerowych;

- Budowa stacji przesiadkowych typu Bike&Ride.

Rozwój ruchu pieszego również jest elementarną składową zrównoważonej mobilności. Obecnie zaledwie 3-4% podróży mieszkańców odbywana jest w ten sposób, co wynika m.in. z niskiej gęstości zaludnienia i zabudowy gmin powiatu kaliskiego i Gminy Sieroszewice. Warunkami zniechęcającymi ludzi do podejmowania przemieszczeń na piechotę jest brak odpowiedniej infrastruktury oraz duże natężenie ruchu, z którym wiąże się brak poczucia bezpieczeństwa.

Planując rozwój przestrzenny gminy należy wziąć pod uwagę wygodę i bezpieczeństwo pieszych, gdyż wszyscy mieszkańcy nimi są – niezależnie od tego czy całą podróż dzienną przebywają pieszo, czy też jedynie jej krótki odcinek (na przystanek autobusowy czy z parkingu do celu podróży). Większość ludzi nie ma problemu z poruszaniem się po wsi czy mieście, jednak część mieszkańców napotyka na trudności wynikające z niedostępności pewnych miejsc – dotyczy to przede wszystkim osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, o lasce (w tym niewidomych i słabowidzących), z wózkami dziecięcymi czy też małych dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych, ludzi z dysfunkcją słuchu oraz transportujących bagaż. Istnieje szereg powodów, dla których warto kłaść nacisk na rozwój gminy przyjaznej dla pieszych. Przede wszystkim piesi przyczyniają się do lepszej jakości życia w gminie– sprawiają, że przestrzeń jest bardziej żywa, a życie w gminie kwitnie. Ponadto, piesi przyczyniają się do poprawy środowiska – ten sposób transportu oraz rowerowy i zbiorowy są tzw. zrównoważonymi środkami transportu. Po trzecie, poruszanie się pieszo jest zdrowe dla osób w każdym wieku – może być elementem codziennego wysiłku fizycznego, co przyczynia się do poprawy zdrowia. Stąd, tak ważne jest, by rozwijając gminę, pamiętać, by tworzyć ją atrakcyjną do chodzenia, ponieważ będzie to stymulować jej rozwój i poprawiać jakość życia.

Aby przestrzeń była przyjazna dla pieszych, powinna charakteryzować się następującymi cechami:

- bezpieczeństwem,

- dostępnością przestrzeni dla wszystkich użytkowników, zwłaszcza tych z utrudnionym poruszaniem się,

- estetyką, ponieważ zadbana przestrzeń zachęca do spędzania w niej czasu,

- otwartością na aktywność społeczno-kulturową, a zatem umożliwiająca tworzenie miejsc spotkań, wystawienia ogródków lokali gastronomicznych, przestrzeni zachęcających do odpoczynku, interakcji i integracji, jednocześnie spełniając wymogi i techniczne funkcje ulicy, 
a więc zapewniając dostęp do infrastruktury podziemnej.

Istnieje szereg rozwiązań zachęcających mieszkańców do przebywania większych dystansów pieszo, 
a zatem stymulujących transport pieszy w mieście. Przede wszystkim należy położyć priorytet na rozwój miasta przyjaznego dla pieszych, ponieważ wszyscy mieszkańcy nimi są. Można to osiągnąć poprzez:

- programowanie i projektowanie sieci korytarzy i powiązań pieszych z udziałem lokalnych społeczności oraz urzędników,

- tworzenie skrótów i uzupełnianie braków w sieci pieszej, aby zapewnić jej spójność,

- połączenie tras pieszych z trasami rekreacyjnymi do uprawiania sportów oraz jazdy rowerem,

- dobrze oświetlone strefy piesze oraz miejsca spotkań, aby mieszkańcy czuli się bezpieczniej,

- urozmaicone projekty i aranżacje lokalnych, niewielkich miejsc spotkań, będących elementami sieci pieszej,

- utrzymanie infrastruktury pieszej w czystości, a w zimie odśnieżanie jej,

- zapewnienie dostępności ciągów pieszych dla osób o ograniczonej mobilności,

- instalacja ławek wzdłuż ciągów pieszych oraz w miejscach spotkań,

- poszerzanie chodników, przestrzeni dla pieszych,

- realizacja nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ciągów pieszych,

- wprowadzenie limitu prędkości dla samochodów (np. tempo 30 km/h) oraz uprzywilejowanie pieszych, rowerzystów, a także transportu zbiorowego,

- uspokajanie ruchu samochodowego,

- stosowanie przyjaznej i wygodnej nawierzchni ciągów pieszych,

- oznakowanie ciągów pieszych wraz z drogowskazami i mapami ułatwiającymi orientację 
w terenie oraz wskazującymi lokalizację i czas dojścia do ważniejszych punktów w gminie (np. węzłów przesiadkowych),

- integracja infrastruktury transportu pieszego z infrastrukturą rowerową oraz transportem zbiorowym (z przystankami autobusowymi i centrami przesiadkowymi),

- wydłużenie czasu trwania zielonego światła dla pieszych.

Podjęcie takich inicjatyw przyczyni się do wzrostu ruchu pieszego w gminie, większej dostępności dla różnych grup użytkowników, pobudzenia rozwoju gminy i rozkwitu życia na ulicach i placach gminy, 
a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Ponadto, może to przyczynić się do poprawy ładu przestrzennego obszaru oraz stanu środowiska.

W ramach transportu niezmotoryzowanego przygotowano działania naprawcze polegające na budowie ścieżek rowerowych. Zadanie to na terenie gminy Szczytniki będzie realizował powiat kaliski w ramach zadania pt. „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”.

W ramach zadania planuje się w latach 2017-2018 budowę:

- Ścieżki rowerowej relacji Iwanowice - Szczytniki, o długości ok. 3,4 km, wraz z planowaną infrastrukturą towarzyszącą: 2 parkingi przesiadkowe na trasie ścieżki w miejscowości Iwanowice i Szczytniki, typu P&R (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych) i B&R (wyposażone w stojaki dla rowerów oraz samoobsługową stację napraw rowerów).

- Ścieżki rowerowej relacji Szczytniki - Cieszyków, o długości ok. 3,4 km, wraz z planowaną infrastrukturą towarzyszącą: parking przesiadkowy na trasie ścieżki w miejscowości Cieszków, typu P&R (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) i B&R (wyposażony w stojaki dla rowerów oraz samoobsługową stację napraw rowerów).

Zaplanowane wyżej zadania wpisują się w działanie Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy oraz w działanie: Rozdzielenie ruchu pieszych i rowerzystów od samochodów.

Główne kierunki działań przewidziane do realizacji w ramach zrównoważonej mobilności to:

- Rozdzielenie ruchu pieszych i rowerzystów od samochodów,

- Bezpieczne i wygodne ciągi piesze dostępne także dla osób niepełnosprawnych

- Spójna, wygodna i funkcjonalna sieć dróg dla rowerów.

## Polityka parkingowa na terenie gminy

Główne miejsca, gdzie ulokowane są miejsca parkingowe dla samochodów to:

- Ośrodki urzędów, obiektów kulturalnych i oświaty, obiekty kultu religijnego,

- Sklepy, miejsca noclegowe.

W celu uporządkowania polityki parkingowej zaleca się stworzenie miejsc parkingowych dla pojazdów, w głównych ośrodkach większych miejscowości oraz umożliwienia bezpiecznej komunikacji między miejscowościami.

W obrębie przystanków charakteryzujących się największym zagęszczeniem ruchu, warto rozważyć organizację parkingu typu B&R, czyli parkingu dla rowerów w postaci stojaków, lub P&R, czyli parkingi dla samochodów „parkuj i jedź”. Ideą tego typu miejsc parkingowych jest zachęcenie mieszkańców gminy do pozostawiania swoich pojazdów na czas nieużytkowania w bezpiecznym miejscu i podróżowania dalej np. komunikacją publiczną. Na terenie gminy planuje się budowę tego typu parkingów.

## Intermodalność

Transport intermodalny jest to transport ładunków wykorzystujący więcej niż jeden środek transportu do przewozu towarów. Ważne jest aby wykorzystywać odpowiednią ilość jednostek przeładunkowych transportowanego materiału, czyli np. na całej trasie przewozowej przy zmianie transportu przeładowujemy 1 cały kontener bez przeładunku towaru. Do transportu intermodalnego zaliczany jest także transport kombinowany, gdzie ładunek przewożony jest miedzy terminalami np. koleją, a jego odbiór odbywa się transportem drogowym, ale na możliwie jak najkrótszej odległości. Transport intermodalny może dotyczyć przewozów krajowych, międzynarodowych, kontynentalnych itp.

Zaletami transportu intermodalnego jest:

- szybka i terminowa dostawa towaru,

- podniesienie się jakości usług,

- może przyczynić się do obniżki globalnego kosztu procesu transportowego,

- umożliwia zwiększenie wariantów przewozowych,

- troska o środowisko naturalne,

- zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów ciężarowych na drogach, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, ale także na szybkość degradacji nawierzchni dróg, efektem pobocznym będzie redukcja emisji pochodzącej z transportu związana z mniejszą ilością emitowanych spalin do atmosfery.

Transport intermodalny w naszym kraju jest na etapie planowania i wdrażania. Będzie to proces długotrwały, z racji przekonania głównie wśród przedsiębiorców, że samochód ciężarowy jest najlepszym narzędziem do przewozu ładunków, co jest widoczne w postaci rosnącej liczby pojazdów ciężarowych na drogach na terenie gminy.

Problemy jakie mogą nastąpić podczas wdrażania transportu intermodalnego to przede wszystkim problemy infrastrukturalne, stan infrastruktury kolejowej znacznie odbiega od standardu europejskiego, brak terminali przeładunkowych i centrów logistycznych oraz urządzeń rozładowczych. Głównym problemem jest brak współpracy między podmiotami na rynku transportu intermodalnego, co może zaważyć na dalszym rozwoju tego rodzaju transportu.

Rozwój zrównoważonych form transportu umożliwi intermodalny transport pasażerów 
i towarów, a więc przewóz wykorzystujący kilka środków transportu. Pomoże to zmniejszyć zależność od samochodów osobowych, zwiększając zapotrzebowanie na dogodną infrastrukturę rowerową, pieszą oraz rozwinięty transport autobusowy i kolejowy.

## Inteligentne systemy transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) są systemami stanowiącymi zbiór różnorodnych technologii 
z dziedzin telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych itp., oraz technik zarządzania 
w transporcie, mające za zadanie ochronę zdrowia i życia uczestników ruchu, zapewnienia komfortu podróżowania poprzez zwiększenie efektywności systemu transportowego, a także ochrony środowiska w wyniku zmniejszenia ilości emisji ze spalania paliw transportowych.

W poniższej tabeli przedstawiono podział Inteligentnych Systemów Transportowych z uwzględnieniem poszczególnych kategorii usług.

Tabela 22. Podział Inteligentnych Systemów Transportowych

| Kategoria Usług | Nr usługi | Nazwa Usługi |
| --- | --- | --- |
| Informacja dla podróżnych | 1 | Informacja przed podróżą |
|  | 2 | Informacja dla kierowcy w czasie podróży |
|  | 3 | Informacja w czasie podróży transportem publicznym |
|  | 4 | Usługi dotyczące informacji osobistej |
|  | 5 | Prowadzenie wzdłuż trasy i nawigacja |
| Zarządzanie ruchem | 6 | Wspomaganie planowania transportu |
|  | 7 | Sterowanie ruchem |
|  | 8 | Zarządzanie incydentami |
|  | 9 | Zarządzanie popytem |
|  | 10 | Egzekwowanie przestrzegania przepisów |
|  | 11 | Zarządzanie utrzymaniem infrastruktury |
| Pojazd | 12 | Poprawa widoczności |
|  | 13 | Zautomatyzowane kierowanie pojazdem |
|  | 14 | Unikanie kolizji z poprzedzającym/następującym pojazdem |
|  | 15 | Unikanie kolizji bocznych |
|  | 16 | Zastosowanie zaawansowanych systemów monitorujących stan pojazdu i kierowcy |
|  | 17 | Zastosowanie wyposażenia ograniczającego przemieszczanie się użytkownika pojazdu w czasie zderzenia |
| Pojazd komercyjny | 18 | Pojazdy komercyjne ze specjalnym dopuszczeniem do ruchu |
|  | 19 | Procesy administracyjne dotyczące pojazdów komercyjnych |
|  | 20 | Automatyczna inspekcja pojazdu na drodze pod kątem bezpieczeństwa |
|  | 21 | Monitorowanie bezpieczeństwa jazdy pojazdów komercyjnych przy pomocy urządzeń instalowanych w pojeździe |
|  | 22 | Zarządzanie flotą pojazdów komercyjnych |
| Transport Publiczny | 23 | Zarządzanie transportem publicznym |
|  | 24 | Zarządzanie kursami na zamówienie |
|  | 25 | Zarządzanie pojazdami wspólnymi |
| Potrzeba pomocy | 26 | Powiadomienie o wypadku i bezpieczeństwo osobiste |
|  | 27 | Zarządzanie pojazdami ratowniczymi |
|  | 28 | Materiały niebezpieczne i powiadomienie o incydentach |
| Elektroniczne płatność | 29 | Operacje finansowe realizowane elektronicznie |
| Bezpieczeństwo | 30 | Bezpieczeństwo w transporcie publicznym |
|  | 31 | Zwiększenie bezpieczeństwa słabszych uczestników ruchu drogowego |
|  | 32 | Inteligentne skrzyżowania |

Źródło: itspolska.pl

Możemy wyróżnić następujące korzyści będące wynikiem stosowania systemów transportowych:

- zwiększenie przepustowości sieci ulic o 20 – 25 %,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie liczby wypadków o 40 – 80 %),

- zmniejszenie czasów podróży i zużycia energii ( o 45 – 70 %),

- poprawa jakości środowiska naturalnego (redukcja emisji spalin o 30 – 50 %),

- poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców, podróżujących transportem zbiorowym oraz pieszych,

- redukcja kosztów zarządzania taborem drogowym,

- redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni,

- zwiększenie korzyści ekonomicznych w regionie.

Obecnie na ternie Gminy Szczytniki, inteligentne systemy transportowe nie funkcjonują. Jako główny kierunek działań w tym zakresie zaproponowano wykorzystanie nowych technologii w transporcie (ITS, Paliwa).

## Zarządzanie mobilnością/logistyka

Spoiwem poszczególnych elementów zrównoważonego transportu jest zarządzanie mobilnością (ang. mobility management), czyli promowanie zrównoważonego transportu oraz zarządzanie zapotrzebowaniem na korzystanie z samochodów poprzez zmianę postaw i zachowań podróżnych.

U podstaw zarządzania mobilnością leżą „miękkie” środki, takie jak informacja i komunikacja, organizacja usług oraz koordynacja działań różnych partnerów. Środki „miękkie” najczęściej mają za zadanie poprawę skuteczności środków „twardych” stosowanych w transporcie miejskim (takich jak wymiana taboru autobusowego, drogi lub drogi dla rowerów). Zarządzanie mobilnością wykorzystuje dostępne zasoby osobowe, finansowe, rzeczowe i informacyjne w celu wpływania na postawy 
i zachowania komunikacyjne, a tym samym kształtowania popytu na alternatywne w stosunku do samochodów osobowych, środki transportu. Prócz zachęcania użytkowników do zmiany postaw 
i zachowań komunikacyjnych w kierunku częstszego korzystania ze środków transportu publicznego, odbywania podróży pieszych i rowerowych oraz wspólnego użytkowania pojazdów indywidualnych, realizując koncepcję zarządzania mobilnością dąży się do:

- zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych poprzez bardziej efektywne i zintegrowane użycie istniejącej infrastruktury transportowej i urbanistycznej,

- zmniejszenia natężenia ruchu poprzez ograniczenie liczby i długości podróży  realizowanych samochodem oraz ograniczenie zapotrzebowania na te podróże,

- zmniejszenia niepokojących skutków hałasu, zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych poprzez zastosowanie pojazdów wydajnych energetycznie i paliw alternatywnych,

- poprawy dostępności do środków transportu dla wszystkich przez usprawnienia dotyczące pojazdów oraz infrastruktury transportu publicznego, pieszego oraz rowerowego,

- poprawy dostępności do celów podróży poprzez zapewnienie wysokiej jakości transportu zbiorowego, wdrażanie systemów wspólnego korzystania z samochodów,

- zapewnienia integracji różnych środków transportu i usprawnienia połączeń między istniejącymi sieciami transportowymi,

- zwiększenia efektywności ekonomicznej systemu transportowego.

Zarządzanie ruchem towarowym zgodnie z ideą zrównoważonej mobilności opiera się na jego racjonalizacji i reorganizacji, aby wypracowane rozwiązania logistyczne redukowały liczbę kursów pustych pojazdów. Równolegle ważne jest, by wprowadzane usprawnienia przyczyniały się do ograniczenia obciążenia środowiska.  Do proponowanych rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej należą:

- strefy środowiskowe, uniemożliwiające wjazd do centrów miejscowości pojazdów ciężarowych niespełniających określonych norm emisji spalin lub przekraczających określony wiek,

- zakaz wjazdu do centrów miejscowości pojazdów o przekroczonej pewnej dopuszczalnej masie, wyłączając pojazdy, których właściciele uzyskali zgody; zakaz ten może być wprowadzony czasowo – w pewnych godzinach w ciągu doby.

Obecnie gmina Szczytniki nie prowadzi działań dotyczących zarządzania mobilnością miejską. W przyszłości należy rozważyć np. zarządzanie komunikacją w gminie przez odpowiednią komórkę w urzędzie, w sensie koordynacji, kontaktów z przewoźnikami, budowa infrastruktury dla ekologicznego transportu – ścieżki rowerowe, miejsca postojowe dla rowerów, badania preferencji i potrzeb mieszkańców w zakresie transportu.

## Wdrażanie nowych wzorców użytkowania oraz promowanie czystych i energooszczędnych pojazdów

Do ochrony środowiska naturalnego oraz ograniczenia zanieczyszczeń z transportu przyczyni się bezpośrednio popularyzacja czystych ekologicznie oraz energooszczędnych pojazdów – powinno to obejmować przede wszystkim wymiana taboru autobusowego na przyjazny środowisku. Dodatkowo, ważna jest promocja samochodów osobowych o napędzie niskoemisyjnym, które z czasem nabywane mogą być przez jednostki organizacyjne gminy jako pojazdy służbowe, a także przez osoby prywatne, decydujące się na wymianę samochodu.

Podejmując działania z zakresu transportu w powiecie kaliskim i gminie Sieroszewice należy analizować możliwe rozwiązania z perspektywy zrównoważonego rozwoju – na ile zgodne są one z koncepcją zrównoważonej mobilności i czy przyczynią się do zmiany zachowań transportowych mieszkańców na te bardziej społecznie odpowiedzialne (wzrost ruchu pieszego, rowerowego i popytu na komunikację zbiorową). Aspekty mobilności powinny być brane pod uwagę nie tylko podczas inwestycji związanych bezpośrednio z transportem, lecz także podczas podejmowania decyzji planistycznych, uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Planistyczne decyzje gminy powinny brać pod uwagę dostępność transportu zbiorowego oraz umożliwienie bezpiecznych 
i atrakcyjnych podróży pieszych i rowerowych, a nie kłaść priorytet dostępności dla samochodów. Zatem planowanie przestrzenne gminy powinno kształtować popyt na podróże, a nie tworzyć go – budowanie dróg mających zaspokoić przewidywany wzrost popytu generuje jeszcze większy udział podróży samochodem. W zamian powinno się dopasować popyt do istniejącej infrastruktury, a nie nieustannie dopasowywać podaż do wzrastającego popytu. Stąd, należy unikać rozbudowy dróg – budowy nowych ciągów lub poszerzania tych już istniejących, gdyż prowadzi to do wzrostu ruchu samochodowego, a zatem jest niezgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Priorytetem w kwestiach mobilności powinno być tworzenie infrastruktury stymulującej ruch pieszy, rowerowy i transport zbiorowy.

Główne kierunki działań związane ze zrównoważoną mobilnością na terenie gminy to:

- Edukacja i podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonej mobilności,

- Zmniejszenie konsumpcji energii oraz emisji zanieczyszczeń z transportu,

- Ograniczenie ruchu samochodowego,

- Włączenie mieszkańców w projekty dotyczące wdrażania zrównoważonego transportu.

## Komunikacja i promocja działań związanych z wdrożeniem elementów Planu Mobilności

Podstawowym zadaniem Gminy jest szerokie poinformowanie mieszkańców o wykonaniu elementów Planu Mobilności w dokumencie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i wynikających z jego przygotowania propozycjach zadań, które powinny zostać skonsultowane z mieszkańcami, czy przedsiębiorcami jak 
i innymi jednostkami, w trakcie spotkań oraz za pomocą mediów i strony internetowej Gminy.

Celem konsultacji jest szczegółowe przedstawienie pomysłów Gminy na poprawę jakości codziennej komunikacji mieszkańców i turystów, oraz możliwych do oszacowania korzyści wynikających z zastosowania zaproponowanych działań. Wszelkie organizowane spotkania powinny być ogłaszane na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej gminy, tablicach sołeckich, za pomocą ulotek lub innych materiałów promocyjnych, aby mogły dotrzeć do wszystkich interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z rozszerzeniem o Plan Mobilności Miejskiej, którymi są m.in.: mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy komunikacji miejskiej, o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach. Mieszkańcy jako interesariusze Planu powinni podjąć działania przyczyniające się do wdrażania zaproponowanych zadań w związku 
z wprowadzaniem zrównoważonej mobilności na teren gminy.

Kolejnym elementem procesu informowania są szkolenia z zakresu zarządzania zrównoważoną mobilnością dla pracowników Urzędu Gminy. Dzięki nim pracownicy Urzędu staną się osobami kompetentnymi do udzielania mieszkańcom informacji w zakresie zrównoważonego transportu. Bardzo istotną częścią działań komunikacyjno-promocyjnych jest też aktualna informacja na stronie Gminy Godziesze Wielkie. Należy wziąć pod uwagę stworzenie zakładki dotyczącej spraw związanych 
z mobilnością, jednocześnie wspierającej bezpośrednio i pośrednio planowanie codziennych podróży nie tylko mieszkańców, ale także turystów, stanowiących dużą część przyjezdnych na terenie gminy Szczytniki.

Promocja związana z tworzeniem i wdrażaniem PGN wraz z PZM powinna odbywać się przy pomocy przygotowanych broszur, plakatów/ulotek, zachęcających interesariuszy do włączenia się w zadania związane z realizacją zadań w zakresie mobilności na terenie gminy Godziesze Wielkie. Dzięki prawidłowo przygotowanej kampanii promocyjno-informacyjnej zadania podejmowane 
w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z zrównoważoną mobilnością staną się rozpoznawalne i umożliwią na włącznie się interesariuszy w ich realizację.

Bardzo ważnym aspektem jest bezpośredni kontakt osób decyzyjnych (wójt, koordynator prac nad wdrażaniem zadań z PGN i PZM) z mieszkańcami, którzy będą w stanie odpowiadać na zadawane pytania i wątpliwości mieszkańców czy innych interesariuszy.

Aby zaangażować najmłodszą grupę mieszkańców gminy, czyli dzieci i młodzież, należy przeprowadzić szkolenia, lekcje pokazowe lub kampanie edukacyjne, które w prosty i obrazowy sposób przedstawi zasady prawidłowego korzystania z pojazdów spalinowych, czy też wskaże rozwiązania wpływające na zmniejszenie emisji spalin na terenie gminy.

W realizację zadania należy zaangażować także właścicieli baz turystycznych i noclegowych, którzy będą potrafili wskazać turystom walory regionu oraz wskażą alternatywne środki transportu, którymi turyści będą w stanie poruszać się po terenie gminy. Należy rozważyć wyposażenie właściciele baz noclegowych powinni być także wyposażeni w mapy tras pieszo-rowerowych, które uwzględniają dojazd do poszczególnych atrakcji turystycznych, przystanków autobusowych, stacji kolejowych, ale także ośrodków zdrowia, aptek, sklepów itd. Turyści powinni być uświadamiani i włączeni w proces wprowadzania PGN i elementów PZM na terenie gminy.

W ramach promocji należy rozważyć takie działania jak:

- włączenie się Gminy w organizacje przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjnego w zakresie mobilności „Dzień bez samochodu”;

- rozważanie programów lojalnościowych, z promowaniem przemieszczeń pieszych, rowerowych, kolejowych, transportem wspólnym lub zbiorowym;

- stworzenie narzędzia promocji car poolingu, czyli wspólnych dojazdów – kojarzenie ze sobą osób, które przemieszczają się w tym samym kierunku i w tych samych godzinach. Kojarzenie to odbywać się może poprzez zakładkę na stronie internetowej Gminy lub w specjalnym punkcie, np. Centrum Mobilności; wspólne dojazdy najważniejsze będą dla osób dojeżdżających do pracy w tym samym kierunku;

- rozważenie wdrożenia systemów współużytkowania np. wypożyczalnia rowerów;

W celu stworzenia spójnego systemu informacji należy podjąć następujące działania:

- opracować jednolity system graficzny, który będzie obowiązywać zarówno na parkingach, przystankach, przy bazach noclegowych i turystycznych, zabytkach, na trasach pieszo-rowerowych oraz w środkach transportu, jak i na witrynie sieci Internet;

- opracować platformę internetową integrującą całość informacji dostarczanej mieszkańcom i turystom w postaci planera podróży;

- uruchomić infolinię telefoniczną lub wznowić działanie centrum informacyjnego celem dostarczenia informacji dotyczących warunków odbycia najszybszej podróży, warunków najniższych opłat za przewóz, dostępności, warunków dostępu i dostosowania transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej i innych;

- wykorzystać potencjał mediów społecznościowych;

- prowadzić stosowną politykę informacyjną dotyczącą zmian w funkcjonowaniu transportu zbiorowego umożliwiającą możliwie wczesne informowanie pasażerów o planowanych zmianach, w tym poprzez urządzenia mobilne (planery podróży);

- stworzyć jednolity system informacji pasażerskiej dotyczący przewoźników i rozkładów jazdy, zarówno w formie tradycyjnych tabliczek na przystankach i w pojazdach, jak i w formie elektronicznej (zakładka na stronie gminy, strona internetowa przewoźnika);

- wprowadzić ujednolicone nazewnictwo oraz jednolity system informacji dotyczący przystanków autobusowych, ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów w skali gminy.

Informacja pasażerska związana z transportem na stronie internetowej powinna obejmować:

- rozkłady jazdy;

- schemat (mapę) sieci komunikacyjnej z węzłami przesiadkowymi;

- informacje i komunikaty bieżące;

- regulamin przewozów;

- punkty dystrybucji biletów;

- osobę do kontaktu.

## Emisja z transportu

Emisja dwutlenku węgla pochodząca z transportu ma względnie duży udział w całkowitej emisji CO2 
w poszczególnych gminach – jest to od 31% w gminie Lisków do 60% w gminie Ceków-Kolonia. Ponadto, łącznie dla całego obszaru obejmującego 11 gmin powiatu oraz gminę Sieroszewice, zauważyć można, że na przestrzeni lat 2005-2014 liczba samochodów osobowych wzrosła o 56%, a do roku 2020 prognozuje się dalszy jej wzrost. Jednocześnie znacząco zwiększył się wskaźnik liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkańców – w roku 2005 wynosił on 413 sztuk, natomiast w 2014 było to już 626 sztuk, co stanowi wzrost o 51%. Takie trendy są niekorzystne dla rozwoju gmin i są przeciwne do pożądanego kierunku zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonej mobilności, która opiera się na transporcie rowerowym, pieszym i zbiorowym, minimalizując wykorzystanie samochodów.

Bilans emisji z poszczególnych sektorów w gminie Szczytniki dla roku odniesienia, bazowego i prognozy, przedstawiono na wykresie poniżej.

Rysunek 14. Bilans emisji dla poszczególnych sektorów na terenie gminy Szczytniki

Źródło: opracowanie CDE

W roku bazowym 2014 emisja z transportu stanowi drugi po gospodarstwach domowych sektor odpowiedzialny za największą emisję.

Według danych autora Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI) emisja z transportu wyniosła 58%.

Rysunek 15. Emisja CO2 z poszczególnych sektorów w roku bazowym 2014

Źródło: opracowanie CDE

W przypadku emisji dwutlenku węgla z poszczególnych rodzajów paliw najczęściej wykorzystywanych na terenie gminy Szczytniki, paliwa transportowe zużywane są w 42% i mają duży udział w emisji zanieczyszczeń na terenie gminy. Zużycie paliw transportowych na tle innych surowców służących pozyskaniu energii zostało przedstawione na wykresie poniżej.

Rysunek 16. Emisja CO2 ze względu na rodzaj paliwa w roku bazowym 2014

Źródło: opracowanie CDE

Szczegółowa analiza dotycząca zużycia paliw w transporcie oraz emisji z transportu na terenie gminy została przedstawiona w punktach 6. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji w gminie Szczytniki (pkt. 6.1.1 – 6.1.3).

W wyniku zaplanowanych działań wynikających z harmonogramu, planowana redukcja emisji z transportu wyniesie 327,58 Mg CO2, co stanowi 14,92% redukcji emisji z wszystkich zaplanowanych działań, gdzie w wyniku realizacji wszystkich działań redukcję oszacowano na 2498,03 Mg CO2.

## Podsumowanie

Promocja i zwiększanie udziału ruchu pieszych, rowerzystów i komunikacji publicznej, przy jednoczesnym spadku ruchu samochodowego bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w gminach. Wynika to z faktu, że intensyfikacja ruchu pieszych i rowerzystów sprawia, że kierowcy samochodów są bardziej uważni, a jednocześnie część z nich rezygnuje z dojazdu samochodem na rzecz alternatywnych środków transportu. To bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia kongestii, a zatem dalszego polepszania warunków przemieszczania się pieszych i rowerzystów. Wszelkie działania w zakresie zrównoważonej mobilności przekładają się na zmiany zachowań transportowych mieszkańców poszczególnych gmin, docelowo minimalizując indywidualny transport samochodowy, sprawiając, że w ruchu drogowym dominować będą pojazdy komunikacji publicznej, rowerzyści i piesi.

Do ochrony środowiska naturalnego oraz ograniczenia zanieczyszczeń z transportu przyczyni się bezpośrednio popularyzacja czystych ekologicznie oraz energooszczędnych pojazdów – powinno to obejmować przede wszystkim wymiana taboru autobusowego na przyjazny środowisku. Dodatkowo, ważna jest promocja samochodów osobowych o napędzie niskoemisyjnym, które z czasem nabywane mogą być przez jednostki organizacyjne gminy jako pojazdy służbowe, a także przez osoby prywatne, decydujące się na wymianę samochodu.

Niezbędne jest podjęcie działań edukacyjnych, zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie zrównoważonego transportu, a także współodpowiedzialności za jakość życia w gminie. Zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz rozwoju nowej kultury mobilności stanowi podstawę powodzenia wszelkich przedsięwzięć w tym zakresie. Istotne jest, by lokalna społeczność rozumiała wagę podejmowanych inicjatyw oraz uczestniczyła w polepszaniu warunków życia w gminie.

## Kierunki działań

Kierunki działań wynikające z Planu Mobilności powinny jednoznacznie wynikać z dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących transportu publicznego, w tym z Białej Księgi Transportu oraz wytycznych dla Planów Mobilności. Zasadą wyznaczającą kierunek działań powinno być przede wszystkim dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności na terenie powiatu kaliskiego i gminy Sieroszewice, co jest możliwe poprzez poprawę warunków i atrakcyjności ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu publicznego, przy jednoczesnym powstrzymywaniu dalszego rozwoju motoryzacji indywidualnej.

Cel nadrzędny polityki zrównoważonej mobilności gminy wyznacza cele szczegółowe, a z nich z kolei wynikają poszczególne kierunki działań, co pozwoli na trwały rozwój gmin powiatu kaliskiego i gminy Sieroszewice. Podążanie za wskazanymi kierunkami oraz realizacja celów przyczyni się do osiągnięcia trwałego (zrównoważonego) rozwoju, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poszczególnych gmin.

Zaplanowane działania będą  miały wpływ na poszczególne elementy zrównoważonej mobilności, którymi są:

- zbiorowy transport pasażerski

- transport niezmotoryzowany

- intermodalność

- bezpieczeństwo ruchu drogowego

- transport drogowy

- logistyka

- zarządzanie mobilnością

- inteligentne systemy transportowe

- wdrażanie nowych wzorców użytkowania

- promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.

Oddziaływanie poszczególnych działań, często jest powiązane z innym elementem zrównoważonej mobilności, wyniki zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Zadania te oddziaływają na  zadania związane z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, dlatego też koszty jak i harmonogram działań zostały uwzględnione w tabeli Harmonogram działań dla gminy Szczytniki.

|  |  |  | Elementy zrównoważonej mobilności |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel główny | Cele szczegółowe | Kierunki działań | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pobudzanie rozwoju powiatu poprzez poprawę dostępności, środowiska i bezpieczeństwa, prowadzących do wzrostu jakości życia. | Atrakcyjna przestrzeń | Efektywne gospodarowanie przestrzenią |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozdzielenie ruchu pieszych i rowerzystów od samochodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa i remont infrastruktury przystankowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poprawa bezpieczeństwa i jakości przestrzeni publicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modernizacja infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trwały i zintegrowany system transportu | Edukacja i podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonej mobilności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykorzystanie nowych technologii w transporcie (ITS, paliwa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Integracja systemu transportu gminnego z regionalnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zmniejszenie konsumpcji energii oraz emisji zanieczyszczeń z transportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ograniczenie ruchu samochodowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostępny i otwarty system transportu | Zoptymalizowana i dostosowana do potrzeb użytkowników siatka połączeń autobusowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport zbiorowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezpieczne i wygodne ciągi piesze, dostępne także dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spójna, wygodna i funkcjonalna sieć dróg dla rowerów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Włączenie mieszkańców w projekty dotyczące wdrażania zrównoważonego transportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Priorytety i organizacja w zakresie zrównoważonej mobilności

Priorytetem gminy Szczytniki w zakresie Zrównoważonej Mobilności jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie gminy, poprzez podejmowanie działań w zakresie transportu i innych elementów mobilności. Ponadto gmina stawia na zrównoważony rozwój mobilności na terenie gminy.

Zaplanowane działania będą skuteczne, jeśli zostanie zastosowany właściwy system wdrażania Planu Zrównoważonej Mobilności, który będzie procesem długotrwałym, wymagającym wielu starań, aby z powodzeniem wdrożyć wszystkie zaplanowane działania, wpływające na realizację zamierzonych celów. Bardzo ważnym etapem będzie powołanie właściwego koordynatora odpowiedzialnego za realizowanie zadań, za przygotowywanie dokumentacji, raportowanie postępów realizacji celów, monitorowanie osiąganych wskaźników. Koordynator może zostać powołany z dotychczasowej kadry pracowników, lub zostać wyłoniony podczas procesu rekrutacji pracowników. Koordynator będzie odpowiedzialny także za realizację zadań związanych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Ważne będzie monitorowanie wskaźników i zmian w zakresie zrównoważonej mobilności. Wskaźniki monitoringu w kontekście mobilności zostały wskazane w tabeli poniżej.

Tabela 23. Wskaźniki monitoringu dla sektora oświetlenie uliczne i transport

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Przewidywany trend zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Oświetlenie uliczne |
| 1 | Ilość zużytej energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | MWh/rok |  |
| 2 | Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych | szt. |  |
|  | Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych także w systemie wykorzystującym odnawialne źródła energii | MWh/rok |  |
| Transport |
| 1 | Długość zmodernizowanych dróg | km |  |
| 2 | Długość zmodernizowanych lub wybudowanych ścieżek rowerowych | km |  |
| 3 | Liczba wybudowanych punktów P&R i/lub B&R | szt. |  |
| 4 | Liczba osób objętych akcjami społecznymi związanymi z efektywnym i ekologicznym transportem | os. |  |
| 5 | Liczba zrealizowanych działań w zakresie mobilności | szt. |  |
| 6 | Liczba projektów szkoleniowych | szt. |  |
| 7 | Liczba zmodernizowanych kursów autobusowych | szt. |  |

Źródło:  opracowanie własne

Ważne jest rozważne planowanie realizacji działań oraz stopniowe wprowadzanie nowych elementów zrównoważonej mobilności, co wpłynie na swobodną akceptację nowych zasad przez interesariuszy, które będą wpływały na poprawę mobilności na terenie gminy. Realizacja działań to szereg powiązanych ze sobą poddziałań, które zastosowane odpowiednio przyniosą zamierzone efekty.

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów

# Załącznik nr I – Baza emisji CO2

# Footnotes

Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.

Rupprecht Consult, Wytyczne: Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, 2014

W latach 2010-2013 struktura podróży mieszkańców największych miast Polski wskazywała na udział transport rowerowego rzędu 1-4,3% Źródło: plantap.pl/wskazniki/ogolne/modal-split

Dirk Dufour, Ligtermoet & Partners, Siegfried Rupprecht, Rafael Urbanczyk, Michael Laubenheimer, Rupprecht Consult GmbH, PRESTO Cycling Policy Guide: Cycling Infrastructure, February 2010